## Slide 1: Сити-фермы как элемент биоинженерных технологий 1. История и направления выращивание растений в городах. 2. Основные технологии и особенности сити-ферм. 3. Светокультура. 4. Особенности размещения сити-ферм и их эксплуатация. 5. Микроклимат в сити-ферм, его роль в формировании урожая.

## Slide 2
Сити-ферма (вертикальная ферма) - обобщённое название высокоавтоматизированного агропромышленного комплекса для выращивания культурных растений методами гидропоники или аэропоники в закрытых помещениях внутри специально спроектированного или адаптированного для этого здания. Главными отличиями вертикальных агропроизводств от традиционных тепличных хозяйств являются многоярусное размещение насаждений и полностью контролируемый в закрытом помещении климат.

## Slide 4: Проекты вертикальных ферм заявляют следующие характеристики:
стабильность урожая, который не зависит от природных условий;
применение информационных технологий для контроля и оптимизации роста урожая;
применение систем сбора и очистки воды, позволяющих снизить водопотребление на 95 % относительно традиционных агропроизводств;
повышенное потребление углекислого газа;
замкнутый цикл вентиляции, очистка и ионизация воздуха в залах выращивания, позволяющий исключить возникновение вредителей и болезней, а следовательно, исключить использование пестицидов, гербицидов и инсектицидов;
гибкая конструкция с возможностью лёгкого расширения производства;
возможность размещения в черте городов, в перепрофилируемых объектах индустриальной инфраструктуры;
энергетическая независимость (при использовании солнечной и ветровой энергии).

## Slide 8: Основные типы вертикальных ферм
Гидропонные (реже, аэропонные) агропроизводства
Аквапонные системы
Помещения проращивания
Фермы контейнерного типа
Малообъёмные блоки доращивания

## Slide 9: Гидропонные (реже, аэропонные) агропроизводства, специализирующиеся на выращивание зелени, салатов, овощей, ягод, как правило располагающиеся в перепрофилифилированных торговых, складских, легкопромышленных помещениях

## Slide 10: Аквапонные системы, сочетающие выращивание аквакультуры (рыбы или водных животных) и гидропонное выращивание растений

## Slide 11: Помещения проращивания, позволяющие обеспечить высокий процент всхожести семян для предварительной подготовки рассады в крупных тепличных комплексах;

## Slide 12: Фермы контейнерного типа, перемещаемые с помощью грузового транспорта;

## Slide 13: Малообъёмные блоки доращивания, т. н. «кропперы», представляющие собой витрины для выращивания зелени на последней стадии дозревания, размещаемые в местах продаж

## Slide 14: 3. Светокультура

## Slide 15: Области применения светокультуры
Раннее выращивание рассады
Выращивание растений при коротком дне
Выгонка цветов
Селекция растений
Научные исследования

## Slide 16
Для нормального роста и развития растения при искусственном освещении интенсивность излучения в физиологическом диапазоне (380-710 нм) должна составлять не менее 30-150 вт/м2 (в зависимости от вида или сорта растений); в спектре искусственного источника излучения должны отсутствовать ультрафиолетовые лучи (<300 нм).
Для устранения избыточного количества инфракрасных лучей, вызывающих перегрев растения, применяют водные экраны или снижают температуру воздуха в помещении. Существенное значение при С. имеют спектральный состав света, интенсивность радиации, длина фотопериода.
Наилучший эффект С. достигается при использовании ламп, видимый спектр излучения которых близок к солнечному (например, ксеноновые лампы).
Ускоряя или задерживая развитие семян или плодов (в зависимости от спектральной и фотопериодической чувствительности растений), можно получать высокие урожаи листьев (например, у салата, листовой капусты), корнеплодов (например, у редиса), плодов (например, томатов) или семян (например, зёрна яровой пшеницы).
Максимальный урожай может быть достигнут при длине дня 16-24 ч.

## Slide 17: Преимущества светокультуры
Независимость от сезонных факторов
Контроль за освещенностью
Повышение урожайности
Более эффективное (по сравнению с естественным освещением) использование площади

## Slide 18: Недостатки светокультуры
Затраты на электроэнергию
Необходимость специального оборудования
Потенциальный вред здоровью человека

## Slide 19: Виды ламп для светокультуры

## Slide 20
Натриевые лампы
Металлогенные
Светодиодные

## Slide 21: 4. Эксплуатация сити-ферм
Уход за растениями
Контроль микроклимата
Сбор урожая
Реализация продукции

## Slide 22: 5. Микроклимат
Температура (20-25 с)
Влажность воздуха (…)
Газовый состав (искусственное внесение СО2)

## Slide 23: Оборудование для обеспечения оптимального микроклимата
Термометры
Гигрометры
Светильники
Системы вентиляции
Системы кондиционирования