## Slide 1: Тема 3
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

## Slide 2
Вопросы:
1. Понятие, задачи и общее содержание землеустройства крестьян-ских хозяйств, его виды.
2. Принципы землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Содержание проекта межхозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. Понятие и содержание внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Требования к разработке проекта внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.

## Slide 3
1. Понятие, задачи и общее содержание землеустройства
крестьянских хозяйств, его виды
Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле под земле-устройством понимают комплекс мероприятий по инвентаризации земель, планированию землепользования, установлению (восстановлению) границ объектов землеустройства, проведению других землеустроительных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования и охраны земель.
В условиях проводимой в 1991–2005 гг. в Республике Беларусь земельной реформы, появилась новая форма землеустройства – землеустройство крестьянских (фермерских) хозяйств.
Землеустройство крестьянских (фермерских) хозяйств целесообразно рассматривать в двух аспектах: во-первых, как мероприятие, связанное с образованием новых землепользований или устранением недостатков существующих, и, во-вторых, как внутрихозяйственную организацию и устройство их территорий.

## Slide 4
В первом случае вопрос стоит о межхозяйственном земле-устройстве, в процессе которого осуществляется образование или упорядочение землепользования крестьянского хозяйства и оформление его прав на землевладение. Во втором случае дело сводится к внутрихозяйственному землеустройству. С таким делением связаны соответствующие задачи, содержание и принципы проводимого землеустройства.
Образование крестьянских (фермерских) хозяйств происходит в процессе землеустройства как системы государственных мероприятий по управлению земельными ресурсами, формированию и устройству землепользований и их систем, регулированию земельных отношений, созданию социально-экономических, территориальных и организационно-хозяйственных условий для рационального использования земель и развития сельскохозяйственного производства.

## Slide 5
Организация и размещение крестьянских хозяйств оказывают существенное влияние не только на результаты их производственной деятельности, но и на устройство территории, а также экономику существующих сельскохозяйственных организаций, на землях которых они создаются. С размещением землепользований крестьянских хозяйств связаны размеры капитальных вложений по строительству их усадеб, подъездных путей, внешних инженерных коммуникаций, а также эксплуатационные и транспортные издержки, затраты на культурно-бытовое обслуживание и др. В связи с этим необходимо тщательное научное обоснование целесообразности и эффективности организации крестьянских хозяйств на территории отдельных сельскохозяйственных организаций, а в некоторых случаях может ставиться вопрос о реорганизации землепользования сельхозорганизации и формирования на всей его территории фермерских хозяйств.

## Slide 6
Землеустройство крестьянского (фермерского) хозяйства не ограничивается только образованием самого землепользования, а включает решение ряда вопросов, связанных с устройством и размещением всех его частей, с учетом качества земельных участков, их расположения, целесообразного хозяйственного использования, установлением рациональных форм внутрихозяйственной организации территории в соответствии с потребностями развития производства, эффективным использованием и охраной земель.
Межхозяйственное землеустройство крестьянского (фермерского) хозяйства – связано с образованием новых и упорядочению существующих хозяйств, наделение землей граждан и юридических лиц, перераспределения земель, установлением и восстановлением границ земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств.
Юридическое оформление и закрепление на местности границ крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется на основе проектов межхозяйственного землеустройства, в том числе проектов отвода земельных участков.
Обосновывается проект системой технико-экономических и других показателей и расчетов, подтверждающих целесообразность, эффективность и реальность осуществления проектных предложений.

## Slide 7
Экономическая сущность межхозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств заключается в соответствии всех создаваемых форм и элементов организации территории (площадь, внутренняя структура, конфигурация, размещение, границы), потребностям землеустраиваемого хозяйства, организации производства, экономической эффективности его развития и использования земли в нем. Организуемое крестьянское (фермерское) хозяйство должно соответствовать параметрам предприятия, его производства, при которых оно функционирует наиболее успешно.
При проведении межхозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств преследуют две цели:
- организация рационального использования и охраны земель;
- территориальная организация производства, т.е. размещение на территории с учетом ее свойств производственных объектов, средств производства и трудовых ресурсов (рабочей силы).

## Slide 12
2. Принципы землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств
При землеустройстве крестьянских (фермерских) хозяйств важно придерживаться следующих принципов:
1. Соблюдение требований законодательных актов, правительственных постановлений и решений, касающихся использования земельного фонда Республики Беларусь, развития земельных отношений, использования и охраны земель. Это позволит образовывать крестьянские (фермерские) хозяйства с учетом правовых основ и тем самым обеспечит стабильность и устойчивость землепользования.
2. Выделение земель крестьянским хозяйствам с учетом интересов равноправного развития всех форм хозяйствования, формирования многоукладной экономики, организации рационального использования и охраны земель.
Осуществление данного принципа обеспечивает равноправное развитие различных сельскохозяйственных субъектов на земле независимо от форм их собственности. Крестьянские (фермерские) хозяйства должны рассматриваться не как альтернативная форма крупному производству сельскохозяйственных предприятий, а как их равноправные партнеры.

## Slide 15
5. Комплексный характер организации территории и производства.
Предполагается комплексное решение всех задач, связанных с организацией территории и производства крестьянского (фермерского) хозяйства. Учет и увязка элементов земле-устроительного проекта между собой и другими проектными разработками по использованию и улучшению земель, проведению мелиоративных работ и др. К таким разработкам относятся схемы землеустройства областей, районов, генпланы и проекты организации территории сельскохозяйственных предприятий, проекты мелиорации, культуртехнических мероприятий, дорожного строительства, планировки сельских населенных мест и др.
Организацию сельскохозяйственного производства и территории следует осуществлять с учетом интересов базового и крестьянского хозяйства, имеющейся инфраструктуры, сложившегося расселения, ведения прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве, создание благоприятных условий для производственной кооперации и др.

## Slide 17
7. Обеспечение устойчивости земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства.
Для выполнения данного принципа важно, чтобы образуемый земельный участок был рациональным по всем параметрам, и не требовал изменения проектных решений. Возникающие в них с течением времени недостатки и неудобства, снижающие эффективность производства крестьянского (фермерского) хозяйства, следует устранять.
8. Создание максимума благоприятных условий труда, жизни и культурно-бытового обслуживания крестьянской семьи.
Согласно данному принципу в процессе землеустройства необходимо предоставлять земельные участки для организации крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом социального фактора, включающего наличие членов семьи будущего фермера, их возраст, профессию и род занятий, обеспеченность жильем и материальными ресурсами. При этом важно учесть сложившееся расселение, наличие инженерных ком-муникаций и возможности их использования, а также удаление крестьянской усадьбы от мест получения культурно-бытового обслуживания и других населенных пунктов.

## Slide 18
9. Экономическая, экологическая эффективность использования земель и производства крестьянского хозяйства.
Каждое землеустроительное проектное решение должно быть экономически и экологически обосновано. Необходимо рационально устроить и приспособить территорию в соответствии с целями и условиями производства. Организация территории с учетом экологических требований будет способствовать улучшению экологического состояния земель. Экономическая эффективность связана с социальной, то есть со степенью улучшения условий жизни, труда, быта и отдыха крестьянской семьи. Посредством землеустройства создаются территориальные предпосылки эффективного ведения производства крестьянских (фермерских) хозяйств.
Выполнение приведенных принципов землеустройства позволит улучшить обоснование проектных решений по обоснованию землепользований, организации территории, использование земель и производство крестьянских (фермерских) хозяйств.

## Slide 19
3. Содержание проекта межхозяйственного
землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства
В содержание проекта межхозяйственного землеустройства по образованию земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства входят следующие составные части:
- оценка территориальных условий и производственных свойств земли сложившегося земельного участка сельскохозяйственного предприятия;
- агроэкологическое зонирование территории сельскохозяйственного предприятия, установление режима использования и охраны земель;
- установление площади крестьянского (фермерского) х-зяйства;
- размещение и формирование земельного участка;
- размещение крестьянской усадьбы;
- размещение объектов производственной и социальной инфраструктуры и внешних инженерных коммуникаций (подъездных путей, линий электропередач, телефонной связи и др.);
- установление видов и площадей земель в границах земельного участка;
- размещение границ;
- составление схемы внутрихозяйственной организации территории крестьянского (фермерского) хозяйства.

## Slide 26
4. Понятие и содержание проекта внутрихозяйственного
землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства
Одной из отличительных особенностей крестьянского (фермерского) хозяйства от других сельскохозяйственных организаций является сравнительно небольшой масштаб производства и площадь земельного участка. Это накладывает определенный отпечаток на организацию его территории, со-став и содержание проекта внутрихозяйственного земле-устройства. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства представлены в таблице.
Каждая составная часть проекта внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства со-стоит из групп соответствующих элементов, которые являются последовательно разрабатываемыми отдельными вопросами.

## Slide 27
Составные части | Элементы
Размещение основного хозяйственного центра и производственного участка | Функциональное зонирование территории хозяйства. Размещение основного хозяйственного центра. Размещение подсобных производственных центров. Размещение производственного земельного участка.
Разработка генерального плана застройки усадьбы крестьянского (фермерского) хозяйства | Функциональное зонирование территории крестьянской усадьбы. Устройство территории жилой зоны. Устройство территории производственной зоны Устройство приусадебного участка (садово-огородной зоны).
Размещение объектов производственной и социальной инфраструктуры | Размещение дорог с твердым покрытием (магистральных дорог). Размещение источников водоснабжения. Размещение инженерных сетей: энерго-, тепло-, газоснабжения, канализации и телефонной связи.
Организация земель | Агроэкологическое зонирование территории. Разработка мероприятий по трансформации, улучшению и противоэрозионной защите земель. Установление состава и площадей сельскохозяйственных земель, их размещение.
Организация и устройство территории пахотных земель | Выделение однородных эколого-технологических рабочих участков. Установление типов, видов и количества севобооротов. Организация севооборотов. Размещение полей севооборотов и посевов сельскохозяйственных культур. Размещение полевых дорог.
Устройство территории луговых земель | Организация использования луговых земель в системе пастбище- и сенокосооборотов.
Устройство территории многолетних плодово-ягодных насаждений | Размещение пород и сортов. Размещение кварталов. Размещение элементов производственной инфраструктуры.
Таблица 3.1. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного
землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства

## Slide 29
Размещение крестьянской усадьбы требует учета комплексного влияния многообразных и весьма существенных условий и требований.
Важнейшие из них могут быть сведены в следующие группы: организационно-хозяйственные, экономические, культур-но-бытовые, строительно-технические, санитарно-гигиенические и архитектурно-планировочные. В каждом из указанных требований затрагивается определенный круг вопросов, направленных на создание благоприятных условий для жизни, производственной деятельности и культурного обслуживания крестьянской семьи. Так, организационно-хозяйственные требования направлены на создание наилучших условий для организации работ и управления крестьянским (фермерским) хозяйством; экономические – на снижение затрат по обслуживанию процессов сельскохозяйственного производства, обустройству усадьбы, благоустройству дорог, организации водоснабжения, связи и т.п.; культурно-бытовые – на обеспечение культурно-бытового и коммунального обслуживания крестьянской семьи, инженерного оборудования усадьбы; строительно-технические – на улучшение застройки, благоустройство и инженерное оборудование крестьянского двора; санитарно-гигиенические – на благоприятные санитарные условия жизни и труда крестьянской семьи; архитектур-но-планировочные имеют целью создание благоприятных условий для выразительной композиции усадьбы и красивого ее внешнего вида.