## Slide 1: Тема 6
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

## Slide 2
Вопросы:
1. Требования к формированию и размещению земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Разработка вариантов размещения земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Оценка вариантов размещения крестьянского (фермер-ского) хозяйства и выбор лучшего проекта решения.
4. Размещения хозяйственного центра крестьянского (фермерского) хозяйства.

## Slide 3
1. Требования к формированию и размещению
земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств
При проведении землеустройства, связанного с образованием крестьянского (фермерского) хозяйства, необходимо руководствоваться как общеизвестными положениями, так и рядом требований и принципов, отражающих особенности этого социально-экономического процесса.
К основным требованиям, которые необходимо учитывать при организации и размещении крестьянских (фермерских) хозяйств, можно отнести:
- организация землепользований крестьянских хозяйств должна производится в процессе землеустройства;
- учет интересов образуемых крестьянских хозяйств и существующих сельскохозяйственных организаций;
- исключение при размещении земельных участков крестьянских хозяйств появления недостатков в организации территории и производстве существующей сельскохозяйственной организации;
- выделение земель крестьянскому хозяйству с учетов при-родного потенциала и возможности перспективного использования;
- размещение землепользований крестьянских (фермер-ских) хозяйств необходимо выполнять с учетом агроэкологического зонирования, организации и устройства территории существующих сельскохозяйственных организаций, на землях которых они образуются;

## Slide 4
- размещение крестьянских хозяйств с учетом исторически сложившегося расселения и элементов инфраструктуры (до-рог, линий электропередач и т.д.);
- размещение выделяемого земельного надела крестьянского хозяйства по возможности единым массивом, правильной конфигурации, с удобным расположением относительно хозяйственных центров сельскохозяйственных организаций, водных источников и дорог;
- при формировании землепользований из нескольких от-дельно расположенных массивов их взаимная удаленность должна быть по возможности минимальной, а связь между ними – удобной;
- состав и площади выделяемых земель должны соответствовать целевому назначению их использования, учитывать специализацию и планы развития производства крестьянского хозяйства;
- земельный участок крестьянского хозяйства должен со-стоять из приусадебного и производственного участков;
- на землепользовании крестьянского хозяйства должны быть места, пригодные для размещения объектов жилищного и производственного строительства;
- по возможности групповое размещение крестьянских (фермерских) хозяйств на территории;
- максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутреннее обустройство крестьянского хозяйства, эффективность капиталовложений и сокращение сроков их окупаемости.
-улучшение экологического состояния землепользования.
Перечисленные требования должны учитываться комплекс-но в тесной увязке с конкретными природными, организационными, экономическими и экологическими условиями образования крестьянских (фермерских) хозяйств.

## Slide 5
2. Разработка вариантов размещения земельных участ-ков крестьянских (фермерских) хозяйств
Размещение крестьянских (фермерских) хозяйств является одним из важнейших вопросов их организации. В зависимости от путей организации крестьянского (фермерского) хозяйства, его специализации, природно-экономических и экологических условий, сложившегося расселения, уровня развития транс-портных связей и других факторов возможны различные под-ходы к обоснованию их размещения.
Во всех случаях выбор местоположения крестьянского (фермерского) хозяйства производится, как правило, путем разработки и сравнительной оценки альтернативных вариантов места его размещения. Крестьянское (фермерское) хозяйство состоит из усадьбы и производственного земельного участка.
При разработке вариантов размещения крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо учитывать следующие требования:
учет интересов образуемых крестьянских (фермерских) хозяйств и существующих сельскохозяйственных организаций;
- выделение земель с учетом их природного потенциала и перспективного использования;
- создание благоприятных организационно-территориальных и хозяйственных условий для ведения сельскохозяйственного производства и охраны земель;

## Slide 6
- размещение крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом исторически сложившегося расселения и элементов инфраструктуры (дорог, линий электропередач, связи и т. д.);
- размещение выделяемого земельного надела крестьянского (фермерского) хозяйства по возможности единым массивом, правильной конфигурации, наименьшей протяженностью, с удобным расположением относительно хозяйственных центров, водных источников и дорог;
- возможность группового размещения крестьянских (фермерских) хозяйств на территории;
- улучшение экологического состояния;
- максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутреннее обустройство крестьянского (фермерского) хозяйства, эффективность капиталовложений и сокращение сроков их окупаемости;
- наличие на земельных массивах крестьянского (фермерского) хозяйства мест, пригодных для размещения фермерской усадьбы, условий надежного водоснабжения, удобных внутренних и внешних транспортных путей;
- размещение крестьянского (фермерского) хозяйства без ухудшения территориальных условий коллективной сельско-хозяйственной организации (базового хозяйства);
- размещение крестьянского (фермерского) хозяйства вблизи от мест проживания его членов или малых населенных пунктов, заброшенных селений, существующей дорожной сети.

## Slide 8
3. Оценка вариантов размещения крестьянского
(фермерского) хозяйства и выбор лучшего проекта решения
Для установления лучшего проектного решения производится оценка вариантов по техническим и экономическим показателям.
К техническим показателям относятся площадь земель крестьянского (фермерского) хозяйства; количество и площади входящих в него массивов; протяженность подъездных дорог, связывающих земельные массивы крестьянского (фермерского) хозяйства с основной дорожной сетью; протяженность внешних инженерных коммуникаций, обслуживающих объекты крестьянского (фермерского) хозяйства; объемы нового строительства зданий и сооружений крестьянского (фермерского) хозяйства; расстояния от усадьбы крестьянского (фермерского) хозяйства до пунктов сдачи продукции, центров получения культурно-бытового и иного обслуживания и др. При этом площадь крестьянского (фермерского) хозяйства по вариантам не меняется.
Протяженность дорог, связывающих земли крестьянского (фермерского) хозяйства с основной дорожной сетью сельско-хозяйственных организаций, определяется по плану. Площадь, занятую подъездными дорогами, устанавливают исходя из их протяженности и ширины. Протяженность линий электропередач измеряют от усадьбы крестьянского (фермерского) хозяйства до ближайшей трансформаторной подстанции или ЛЭП. Вопрос водоснабжения крестьянского (фермерского) хозяйства по вариантам решается исходя из местных условий.

## Slide 9
Технические показатели размещения крестьянского (фермерского) хозяйства по вариантам приведены в таблице 6.1.
Показатели | Варианты | 
 | 1 | 2
Количество членов семьи крестьянского (фермерского) хозяйства, чел. |  | 
Число земельных массивов |  | 
Площадь земель, га |  | 
Балл земель |  | 
Протяженность подъездных дорог, км |  | 
Площадь земель, занятая подъездными дорогами, га |  | 
Протяженность внешних инженерных коммуникаций, км |  | 
Объемы нового строительства, м2: |  | 
жилья |  | 
основных производственных зданий |  | 
подсобных объектов |  | 
Площадь общественных объектов, возможных для передачи крестьянскому (фермерскому) хозяйству, м2 : |  | 
производственных зданий и сооружений |  | 
подсобных строений |  | 
Виды и объемы существующих собственных объектов крестьянской (фермерской) семьи, м2: |  | 
жилья |  | 
подсобных строений |  | 
Виды и объемы ликвидируемых зданий и сооружений в связи сорганизацией крестьянского (фермерского) хозяйства, м2 |  | 
Средневзвешенное расстояние от земельных массивов крестьянского (фермерского) хозяйства до его усадьбы, км |  | 
Расстояние от усадьбы крестьянского (фермерского) хозяйства (км) до: |  | 
центра получения культурно- бытовых услуг |  | 
ближайшего населенного пункта |  | 
пунктов сдачи продукции |  | 
центральной усадьбы базового хозяйства |  | 
хозяйственного центра подразделения |  | 
Грузоемкость одного гектара пахотных земель крестьянского (фермерского) хозяйства, т |  | 
Объем механизированных работ, выполненных на 1 га пахотных земель крестьянского (фермерского) хозяйства, усл. эт. га |  | 
Трудоемкость одного гектара пахотных земель крестьянского (фермерского) хозяйства, чел.-дн. |  | 
Таблица 6.1. Оценка вариантов размещения крестьянского (фермерского)
хозяйства по техническим показателям

## Slide 10
Технические показатели служат основой для расчета экономических показателей по вариантам рассматриваемых проектных решений. В состав экономических показателей включаются показатели, приведенные в таблице 6.2.
Показатели | Варианты | 
 | 1 | 2
Единовременные энергозатраты |  | 
На строительство: жилья |  | 
основных производственных зданий подсобных строений |  | 
дорог инженерных коммуникаций |  | 
Энергоемкость существующих зданий и сооружений: жилья производственных зданий подсобных строений |  | 
Энергоемкость ликвидируемых зданий и сооружений в связи с образованием крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 
Всего единовременных энергозатрат |  | 
Единовременные энергозатраты, приведенные к ежегодным |  | 
Ежегодные энергозатраты |  | 
Амортизационные и эксплуатационные расходы по: подъездным путям внешним инженерным коммуникациям |  | 
Амортизационные и эксплуатационные расходы по объектам: жилым производственным подсобным |  | 
Транспортные расходы по крестьянскому (фермерскому) хозяйству: перевозки грузов перевозки работников перегоны техники при обслуживании земель |  | 
потери времени на переезды и переходы работников, связанные с обслуживанием земель перевозки товарной продукции крестьянского (фермерского) хозяйства до пунктов сдачи потери времени на переезды членов крестьянской (фермерской) семьи для получения культурно-бытовых услуг |  | 
Итого ежегодных энергозатрат |  | 
Всего приведенных энергозатрат |  | 

## Slide 25
4. Размещения хозяйственного центра крестьянского (фермерского) хозяйства
На выделенной для крестьянского (фермерского) хозяйства территории производится функциональное зонирование, т.е. выделение участков, которые по своим природным свойствам и местоположению наиболее пригодны для тех или иных целей, т.е. размещение основного хозяйственного центра (про-изводственного или жилого строительства), размещения посевов сельскохозяйственных культур, закладки многолетних плодово-ягодных насаждений.
Если основной хозяйственных центр создается на выделен-ном крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельном массиве путем нового строительства, то при выборе участка для его размещения необходимо учитывать следующие требования:
- участок должен находится по возможности в центре обслуживаемого земельного массива и иметь надежную дорожную связь с другими селениями, пунктами реализации про-дукции, землями крестьянского (фермерского) хозяйства;
- участок для строительства должен находиться на незаболоченной, незатопляемой и не подверженной оползням территории, соответствующей санитарным нормам (запрещается строительство на месте бывших очистных сооружений, скотомогильников и др.);

## Slide 26
- территория застройки должна иметь достаточный уклон для поверхностного стока, низкий уровень залегания грунтовых вод, защиту от ветров зелеными насаждениями или рельефом местности, а грунты на участке должны быть пригодны для строительства;
- хозяйственное подворье должно иметь хорошее водо-снабжение для питьевых, хозяйственно-производственных и противопожарных нужд, быть обеспечено электроэнергией, газом, канализацией за счет привязки к центральным инженерным сетям или создания локальных систем жизнеобеспечения (строительства артезианских скважин, использование природных источников энергии и т.п.), а затраты, связанные с инженерным оборудованием территории, должны быть минимальными;
- жилые и производственные здания и сооружения должны быть сконцентрированы на одном минимальном участке за-стройки, а сам участок застройки выделяться на менее плодородных почвах;
- жилая зона по отношению к животноводческим помещениям должна размещаться с наветренной стороны, выше по склону и по течению реки.