## Slide 1: Тема 7
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И УСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

## Slide 2
Вопросы:
1. Агроэкологическое зонирование территории крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Установление проектного состава и площадей сельскохо-зяйственных земель крестьянского (фермерского) хозяйства и их размещение.
3. Выделение однородных эколого-технологических рабочих участков на пахотных землях.
4. Организация и устройство территории пахотных земель.
5. Оценка вариантов размещения полей севооборотов и посевов сельскохозяйственных культур.
6. Размещение полевых дорог и элементов устройства территории по лучшему варианту организации севооборотов.

## Slide 3
1. Агроэкологическое зонирование территории крестьянского (фермерского) хозяйства
Агроэкологическое зонирование выполняют для экологически обоснованной организации использования земель и устройства территории крестьянского (фермерского) хозяйства. При проведении зонирования используют материалы почвенных, геоботанических, мелиоративных, землеустроительных и других обследований и изысканий.
В процессе зонирования на плане земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства выявляют основные при-родные и антропогенные объекты, требующие защиты от загрязнения и деградации, а также объекты, являющиеся источниками загрязнения и деградации окружающей среды.
В зависимости от объекта устанавливают режим использования прилегающих к нему земель и содержание природоохранных мероприятий. К таким объектам относят открытые водные источники, нарушенные земли, производственные центры, животноводческие фермы и комплексы, склады удобрений и ядохимикатов, очистные сооружения, дороги общего пользования, участки, подверженные эрозии, охраняемые места, радиационно-загрязненные территории и др.

## Slide 7
2. Установление проектного состава и площадей сельскохозяйственных земель крестьянского (фермерского) хозяйства и их размещение
Обосновывая оптимальный состав земель крестьянского (фермерского) хозяйства, производят необходимую их транс-формацию, определяют их соотношение и размещение земельных массивов. При этом особое внимание обращают на расширение площадей более ценных земель, укрупнение мел-ких контуров, устранение вкрапливаний и сведение однородных земель в участки, удобные для обработки.
При определении объемов трансформации земель учитывают результаты агроэкологического зонирования и возможный режим их использования, качество почвенного покрова, сложность рельефа, гидрогеологические условия, территори-альное расположение, а также пригодность земель для определенного сельскохозяйственного использования. Одновременно предусматривают мероприятия по осушению и орошению земель, культуртехнике, рекультивации и борьбе с эрозией почв.

## Slide 8
С целью охраны земель и водных источников намечают за-лужение эродированных земель, прибрежных полос, нерационально используемых земель. При необходимости размещают искусственные водные объекты.
Во всех случаях объемы освоения, трансформации и улучшения земель необходимо увязывать с экономической целесообразностью проведения этого мероприятия, наличием материальных ресурсов и денежных средств для этих целей.
В зависимости от качественного состояния сельскохозяйственных земель намечают их дальнейшее использование. При этом учитывают данные кадастровой оценки земель и благоприятность участков пахотных и улучшенных луговых земель для земледелия в целом и для возделывания основных сельскохозяйственных культур. В зависимости от этого некоторые участки пахотных земель переводят в улучшенные или естественные луговые земли. Кроме того, сельскохозяйственные земли с неудовлетворительными, плохими и самыми плохими качествами могут быть выведены из сельскохозяйственного использования.
Результаты трансформации земель и мероприятия по их улучшению отражаются в акте трансформации и экспликации земель по проекту, а также на чертеже землеустроительного обследования крестьянского (фермерского) хозяйства.

## Slide 9
3. Выделение однородных эколого-технологических рабочих участков на пахотных землях
Комплексное обследование и зонирование территории землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства являются основой для формирования однородных эколого-технологических рабочих участков на пахотных землях.
Формирование рабочих участков проводится с учетом механического состава, степени окультуренности, водно-воздушного режима, эродированности почв, рельефа, конфигурации и площади контуров, природоохранных ограничений (почвоохранные, водоохранные, загрязнение) и т. д.
В качестве исходной территориальной единицы для формирования рабочих участков принимается топографический контур.
Рабочие участки можно формировать из нескольких смежных или близко расположенных контуров, однородных по почвенным, технологическим свойствам и удаленности, природо-охранным ограничениям. Возможно проектирование рабочих участков и путем деления крупных топографических контуров. В этом случае их площадь должна быть соизмерима с площадью посевов наиболее ценных и требовательных сельскохозяйственных культур крестьянского (фермерского) хозяйства.
Каждому рабочему участку присваивают свой номер. Результаты формирования эколого-технологических рабочих участков отображаются на чертеже землеустроительного об-следования. Сформированные рабочие участки служат в качестве первичных территориальных единиц для организации рационального использования пахотных земель, размещения полей и севооборотов сельскохозяйственных культур в крестьянском (фермерском) хозяйстве.

## Slide 10
4. Организация и устройство территории пахотных земель
Выбрав производственное направление крестьянского (фермерского) хозяйства, определив его размеры, структуру посевных площадей, очень важно правильно организовать использование пахотных земель и устройство территории сево-оборотов. При этом необходимо выдерживать перечисленные ниже требования:
1. Каждая сельскохозяйственная культура, включаемая в севооборот, оценивается по ее влиянию на плодородие почвы. Наилучшими в этом отношении являются многолетние травы и бобовые культуры.
2. В севооборот обязательно включают культуры, позволяющие снижать засоренность полей сорняками, препятствующие накоплению в почве болезней и вредителей.
3. В крестьянском (фермерском) хозяйстве, как правило, применяют севообороты с короткой ротацией, т. е. включающие не более 3–4 культур.
4. Размещение посевов сельскохозяйственных культур в севообороте выполняется с учетом предшественников и фитосанитарных требований.
5. Сочетание культур в севооборотах должно обеспечивать максимально равномерную занятость крестьянской семьи в течение всего вегетационного периода растений.
6. Севообороты в крестьянском (фермерском) хозяйстве должны обеспечивать компактное расположение полей и создать условия для эффективного использования техники и максимальной механизации трудовых процессов.

## Slide 11
При организации севооборотов крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть использованы «классические» севообороты с чередованием посевов сельскохозяйственных куль-тур во времени и пространстве и эколого-технологические севообороты с ежегодным размещением посевов по рабочим участкам.
Исходя из площади посевов возделываемых в крестьянском (фермерском) хозяйстве сельскохозяйственных культур и об-щей площади севооборотного массива устанавливается количество проектируемых полей и их средняя площадь. При этом стремятся, чтобы ведущая культура занимала меньшее число полей.
На основе сформированных полей севооборота устанавливают наиболее правильное чередование в нем культур. При составлении схемы севооборота более ценные культуры размещают с учетом лучших предшественников. Нецелесообразно размещать культуры по предшественникам, после которых снижение урожайности составляет более 10 %. При этом воз-можно использование типовых схем чередования культур.
В условиях пестрого покрова и динамичности структуры посевных площадей наиболее приемлемым является ежегодное размещение сельскохозяйственных культур по рабочим участкам.
В результате введения в хозяйстве «классических» севооборотов основным элементом устройства их территории будет поле. При устройстве территории севооборотов может возникать необходимость размещения полезащитных лесных полос, полевых дорог и источников полевого водоснабжения.

## Slide 21
5. Оценка вариантов размещения полей севооборотов
и посевов сельскохозяйственных культур
При организации использования пахотных земель, размещении полей севооборотов и посевов сельскохозяйственных культур возможна разработка различных вариантов. Для установления лучшего проектного решения выполняется срав-нение вариантов по техническим и экономическим показателям.
Общую площадь поворотных полос устанавливают, исходя из ширины и протяженности. Наибольшие потери продукции вследствие вытаптывания посевов ходовыми частями сельско-хозяйственной техники происходят в зоне разворота, которую ориентировочно можно принять равной 5 м. Протяженность поворотных полос измеряют по данным графического проекта устройства территории севооборота. Ее ориентировочно можно принять равной удвоенной суммарной ширине всех полей.

## Slide 29
6. Размещение полевых дорог и элементов устройства территории по лучшему варианту организации севооборотов
Полевые дороги в севообороте крестьянского (фермерского) хозяйства размещают согласованно с расположением границ полей, рабочих участков и лесных полос. Полевые магистрали желательно прокладывать по середине обслуживаемого массива. Линии обслуживания размещают по коротким, а вспомогательные дороги – по длинным сторонам полей и рабочих участков. Возле лесных полос полевые дороги целесообразно размещать с южной их стороны, на склонах – выше по рельефу, при меридиональном направлении – с наветренной стороны лесных полос.
Проектировать дороги следует так, чтобы меньше осуществлять перевозки грузов по пахотным землям.
Ширина полевых дорог проектируется в зависимости от их назначения. Она принимается 4–6 м для полевых магистралей, 3–4 м – для линий обслуживания и вспомогательных (продольных) дорог.