## Slide 1: Тема 5. Устройство территории многолетних плодово-ягодных насаждений
Разработано: старший преподаватель кафедры землеустройства УО «БГСХА», Пшибыш Е.В.
Презентация курса лекций по дисциплине
«Внутрихозяйственное устройство территории»

## Slide 2
Перечень изучаемых вопросов
Содержание и задачи проекта устройства территории плодово-ягодных насаждений
Размещение пород и сотов в садах
Размещение кварталов и клеток в садах
Размещение бригадных и звеньевых участков в садах
Размещение подсобных хозяйственных центров, пчелопасек, компостных площадок в садах
Размещение защитных лесных насаждений в садах
Размещение дорог и водных источников в садах
Внутриквартальное устройство сада
Устройство территории ягодников и плодопитомников
Экономическое обоснование проекта устройства территории сада

## Slide 3
Вопрос 1. Содержание и задачи проекта устройства территории плодово-ягодных насаждений

## Slide 4
Задачи устройства территории многолетних насаждений – создание условий, способствующих их росту и развитию, высокопроизводительному использованию техники, трудовых ресурсов для получения максимального количества продукции садов и ягодников при минимальных затратах труда и средств.
В содержание устройства территории плодово-ягодных насаждений входят:
размещение пород и сотов плодовых насаждений;
размещение кварталов и бригадных участков;
размещение подсобных хозяйственных центров;
размещение защитных лесных полос;
размещение дорожной сети;
размещение водных сооружений и оросительной сети;
устройство территории ягодников;
размещение и устройство территории плодовых питомников.

## Slide 5
При больших площадях многолетних насаждений составляют самостоятельные рабочие проекты устройства их территории.
Территорию многолетних насаждений устраивают на доброкачественном планово-картографическом мате-риале 1: 5000, 1: 2000 с сечением рельефа через 0,5 или 1 м.
Устройство территории каждого из видов многолетних насаждений имеет свои особенности.

## Slide 6
Вопрос 2. Размещение пород и сотов в садах

## Slide 7
Природно-сортовой состав садов определяет начало плодоношения, сроки созревания и уборки плодов, продолжительность работы в саду, объем затрат труда, выход продукции, условия опыляемости растений.
В садоводческих хозяйствах семечковые породы (яблоня, груша) в структуре сада должны занимать 70 - 85% косточковые (вишня, слива) – 10 - 20, ягодники (земляника, смородина, крыжовник, малина) – от 5 до 15…25%. При такой структуре садов из семечковых пород должно быть 65…80% зимних сортов, 15…25% осенних и 5…10% летних.
При размещении пород и сортов большое значение имеют природные условия. Так, яблоня, груша и слива очень требовательны к почвам. Почвогрунты должны обладать хорошо выраженной воздухопроницаемости на глубину распространения основной массы корневых систем. Непригодными для плодовых насаждений являются почвы с плотным (сильносмытым) сложением, с наличием сильной оглеенности на глубине 50…60 см, с поверхностной заболоченностью, с частными выходами грунтовых вод; непригодны под сады участки с замкнутыми понижениями.

## Slide 8
Наиболее пригодны для садов склоны южной и юго-западной экспозиций. Непригодны для них восточные склоны из-за резкого перепада температуры с восходом солнца.
На участках, пригодных под сады, общее содержание нейтральных солей не должно превышать 2,0…2,5 мэкв, щелочные – 0,3 мэкв на 100 г почвы в пределах верхнего метрового слоя.
Уровень грунтовых вод должен быть таким, чтобы многолетние насаждения преждевременного не погибли. Обычно для семечковых садов глубину залегания грунтовых вод принимают не менее 2…3 м, а для растений с мелкими корневыми системами – 1…1,5 м.
Яблоня и слива – влаголюбивые культуры, морозоустойчивые их можно размещать на нижних частях склона; груша более засухоустойчива, цветет раньше яблони, поэтому часто повреждается заморозками. Ее размещают в средних частях пологих склонов, защищая от ветров. Из косточковых пород наименее требовательны к условиям произрастания черешня и вишня. Их можно размещать на средних и верхних частях склонов.

## Slide 9
При подборе сортов необходимо учитывать их районирование, устойчивость против болезней и вредителей, низких зимних температур, засух, товарные и вкусное качества. Они должны быть высокоурожайными, пригодны к длительному хранению.
При размещении рядов плодовых деревьев учитывают необходимую площадь питания и хорошее освещение, условия использования техники, полива, направления ветров.
На равнинных участках ряды деревьев размещают с севера на юг для лучшего освещения их солнцем, а при выраженном направлении господствующих ветров перпендикулярно им.
При выраженном рельефе, крутизне склонов более 3˚ в целях уменьшения поверхностного стока воды и лучшей обработки ряды размещают прямолинейно поперек склонов, а при крутом и сложном рельефах – контурно (вдоль горизонталей). На склонах крутизной более 8˚ предусматривают террасирование.

## Slide 10
Расстояние между рядами сильнорослой яблони при свободном кроме составляет (6…8 м, а между деревьями в ряду 3…5 м, для груши - соответственно 5…6 и 2,5…3 м для сливы и вишни 4…6 и 3…4 м, для смородины и крыжовника – 2,5 и 1,0…1,25 м. При плоских кронах деревьев расстояние между рядами уменьшают.

## Slide 11
Вопрос 3. Размещение кварталов и клеток в садах

## Slide 12
Внутри больших массивов садов выделяют кварталы.
Кварталы – это участок сада, занятый несколькими взаимоопыляющимися сортами, как правило, одной породы плодовых деревьев, ограниченный дорогами и защитными лесными насаждениями.
Кварталы размещают длинной стороной вдоль рядов насаждений. Их проектируют по возможности прямоугольной формы.
Для высокопродуктивного использования техники и защиты от ветров или водной эрозии кварталы проектируют с рациональной длиной ( желательно от 300…400 до 800…1000 м) и шириной не более 400 м. Длину квартала определяет допустимая минимальная длина гона для механизированной обработки. Минимальной можно считать длину квартала на равнине 400 м, а в горных условиях – 200 м, от ширины квартала зависит расстояние между защитными лесополосами. С учетом требований их размещения в практике принято считать приемлемой ширину квартала в пределах 300 – 400 м.

## Slide 13
Повсеместно стремятся проектировать кварталы достаточно крупных размеров, чтобы довести до необходимого минимума площадь под дорогами и защитными полосами и не увеличивать потери времени под дорогами и защитными полосами и не увеличивать потери времени на холостые повороты агрегатов. На равнинной территории для садов площадью более 100 га кварталы проектируют от 15…20 до 30 га, менее 100 га – 10-22 га.
В садах, расположенных на склонах, площадь кварталов может быть 5…15 га. В садах, подверженных усиленному воздействию ветров, площадь кварталов уменьшают до 3 – 6 га.
На склонах крутизной 7˚…15˚ длина кварталов составляет 300…400 м, ширина -150…200 м, а более 15˚ - соответственно 250…300 м и около 100 м.
Для удобства обработки и уборки урожая в кварталах садов дополнительно проектируют клетки, деля квартал межклеточными дорогами. Клетки длинной стороной размещают поперек рядов насаждений.
Ширину клетки принимают 150…200 м, а длину – равной ширине квартала. Площадь клетки может быть до 5 га.

## Slide 14
Вопрос 4. Размещение бригадных и звеньевых участков в садах

## Slide 15
Кварталы сада закрепляют за постоянными за постоянными садоводческими бригадами. Размеры бригад по площади зависят от породно-сортового состава насаждений, формы кроны, условий механизации и т. д.
За садоводством специализированной бригадой обычно закрепляют смежные, компактно расположенные кварталы с насаждениями разных пород и сортов, различных сроков созревания с целью обеспечения равномерности загрузки работников в течение сезона.

## Slide 16
Вопрос 5. Размещение подсобных хозяйственных центров, пчелопасек, компостных площадок в садах.

## Slide 17
Если бригадные участки удалены от хозяйственных центров более чем на 1 – 1,5 км, то проектируют подсобные хозяйственные центры. В них размещают помещения для питания и отдыха работников, сторожей, для хранения, упаковки и сортировки плодов, погрузочно-разгрузочные, товарные площадки, а в ряде случаев и пункты по переработке продукции (перерабатывающие цехи, фруктохранилища и. т. д.).
Подсобные хозяйственные центры располагают в центре бригадного массива, на пересечении межквартальных дорог, вблизи водных источников. Их площадь составляет 0,3…0,5 га и более.
Для обеспечения подкормки деревьев в саду размещают площадки для компостирования навоза, торфа и других местных удобрений площадью 0,2 га (20×100) из расчета одна компостная площадка на 40-50 га сада.
Для лучшего опыления плодовых и ягодных культур в период цветения в саду размещают пчелопасеку. Ее планируют из расчета две пчелосемьи на 1 га пчелоносящих насаждений. Размещают их на хорошо защищенных, обогреваемых солнцем пологих южных склонах сада, уединенных от наиболее посещаемых, оживленных его частей. Площадь пасеки можно принять из расчета 15-20 м2 на семью.

## Slide 18
Размещение защитных лесных насаждений в садах
Для защиты от ветров предотвращения эрозии по внешним границам сада проектируют двух-четырехрядные садозащитные опушечные лесные полосы шириной от 6 - 9 до 12 – 15 м. При большой площади сада размещают межквартальные одно-двухрядные лесные полосы (по границам кварталов или через квартал) шириной 3…6 м.
Лесополосы проектируют продуваемыми или ажурными: они имеют просветы в нижней части или по всей полосе посадок. Расстояние между защитной лесной полосой и ближайшим рядом плодовых деревьев во избежание их затенения и для разворота машин при обработке сада устанавливают 10…15 метров.
В углах пересечения продольных и поперечных лесополос оставляют для проезда из квартала в квартал разрыва шириной 6…8 метров. При этом смежные кварталы имеют единое междурядное расстояние и совмещенную разбивку рядов.
В кварталах, расположенных на склонах более 7˚, проектируют буферные зоны из кустарников или многолетних трав шириной 2…3 метров. Размещают их поперек склона, вдоль рядов насаждений.

## Slide 19
Вопрос 6. Размещение защитных лесных насаждений в садах

## Slide 20
Для защиты от ветров предотвращения эрозии по внешним границам сада проектируют двух-четырехрядные садозащитные опушечные лесные полосы шириной от 6 - 9 до 12 – 15 м. При большой площади сада размещают межквартальные одно-двухрядные лесные полосы (по границам кварталов или через квартал) шириной 3…6 м.
Лесополосы проектируют продуваемыми или ажурными: они имеют просветы в нижней части или по всей полосе посадок. Расстояние между защитной лесной полосой и ближайшим рядом плодовых деревьев во избежание их затенения и для разворота машин при обработке сада устанавливают 10…15 метров.
В углах пересечения продольных и поперечных лесополос оставляют для проезда из квартала в квартал разрыва шириной 6…8 метров. При этом смежные кварталы имеют единое междурядное расстояние и совмещенную разбивку рядов.

## Slide 21
В кварталах, расположенных на склонах более 7˚, проектируют буферные зоны из кустарников или многолетних трав шириной 2…3 метров. Размещают их поперек склона, вдоль рядов насаждений.

## Slide 22
Вопрос 7. Размещение дорог и водных источников в садах

## Slide 23
По своему назначению садовые дороги подразделяют на:
Магистральные (шириной 6…10 м), которые соединяют подсобный хозяйственный центр с основными массивами сада, населенными пунктами, дороги общего пользования;
Окружные (шириной 5…10 м), располагаемые по внешним границам села, вдоль садозащитных опушечных лесополос, с их внутренней стороны;
Межквартальные (шириной 5…6 м), размещаемые по границам кварталов по обеим сторонам ветроломных садозащитных насаждений;
Межклеточные (шириной 3…4 м), проектируемые по границам клеток, поперек рядов деревьев на расстоянии 150…200 м друг от друга.

## Slide 24
Большой объем грузов, перевозимых из садов, требует проектирования магистральных и межквартальных дорог с твердым покрытием (асфальтовым, гравийным).
Вода в неорошаемых садах нужна для полива при посадке деревьев, подкормки, опрыскивания и т. д. В качестве водного источника могут быть река, пруд или канава, заполняемая паводковыми водами или осадками.
В садах при отсутствии или недостатке водных источников проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, скважины и др. Размеры и число сооружений определяют, исходя из потребностей в воде для орошения сада, опрыскивания, заправки сельскохозяйственных машин, питьевых и других нужд. Размещают водные сооружения по возможности в центе бригадного массива сада.

## Slide 25
Вопрос 8. Внутриквартальное устройство сада

## Slide 26
Поскольку практически все сорта яблони, груши, большинство сортов вишни, сливы являются самобесплодными, то для получения высоких урожаев необходимо в каждом квартале размещать три-четыре сорта, чередуя опыляемые сорта и сорта опылители, размещая их чередующимися полосами по две-четыре ряда и более каждого сорта.
Для получения высоких урожаев необходимо в квартале размещать 3-4 сорта семечковых пород и столько же косточковых. Обычно 6-8 рядов основного сорта 2-3 ряда сорта-опылителя. Основные сорта и сорта-опылители подбирают с одинаковыми сроками цветения и созревания плодов и продолжительность эксплуатационного периода, одинаковой поражаемостью болезнями и вредителями. При этом ведущему сорту отводят не менее 60%посадок. Такое размещение сортов позволит лучше осуществлять сортовую агротехнику.
Для опыления садов используют пчел из расчета для пчелиные семьи на 1 га плодоносящего сада.
Для современной замены устаревших насаждений проведения комплекса мероприятий по уходу за ними в садах проектирует судообороты, выделяя дополнительно 20…25% площади, занятой семечковыми и косточковыми породами.

## Slide 27
Вопрос 9. Устройство территории ягодников и плодопитомников

## Slide 28
Устройство территории ягодников заключается в размещении пород, сортов, кварталов, севооборотов, размещении полей севооборотов для земляники, защитных полей, дорог, водных источников, оросительной сети и введения ягоднико-оборотов.
Массивы земель, занятые кустарниковыми ягодниками (смородиной, малиной, крыжовником), делят на кварталы. Они отличаются небольшим (3…6 га) размером.
Лучшая классификация кварталов – прямоугольная с размерами сторон 150×200, 200×200, 200×250, 200×350 м. Между кварталами и размещают дороги.
Землянику выращивают в севооборотах. На одном месте она может успешно развиваться и плодоносить 5 лет.

## Slide 29
Для размещения полей севооборотов выделяют агроэкологические однородные участки, пригодные для выращивания земляники.
Ниже приведены примеры земляничных севооборотов:
1. Черный пар. 2…5. Земляника. 6…8. Овощные культуры (за исключением картофеля, томатов и бобовых, которые являются переносчиками нематоды).
1. Озимые. 2. Сидеральные культуры. 3. Земляника (новопосадка). 4…6. Земляника.
1. Земляника (маточник). 2…4. Земляника. 5. Озимая пшеница. 6. Овощи (капуста). 7. Однолетние травы (сенаж). 8. Пар чистый.
1…3. Земляника (маточник). 4. Однолетние травы (сенаж). 5. Многолетние травы 1-го года пользования (сено). 6. Многолетние травы 2-го года пользования (сено). 7. Ячмень. 8. Пар чистый.

## Slide 30
В хозяйствах промышленного возделывания ягодных вводят специальные севообороты (смородина, малина, облепиха, крыжовник, рябина).
Так, на плантациях черной смородины предусмотрены 10 – польные севообороты с чередованием.
1. Пар + смородина - новосадка. 2. Смородина молодая. 3. Смородина, вступающая в плодоношения. 4…8. Смородина плодоносящая. 9. Сморода, плодоносящая + раскорчёвка. 10. Сидеральные культуры (озимая рожа, ячмень).
1…3. Плодовый кустарник молодой (смородина). 4…8. Плодовый кустарник товарный. 9.10. Однолетние травы (сенаж). 11,12. Озимая пшеница. 13,14. Кукуруза (силос). 15,16. Пар чистый.
Поля специальных севооборотов, в том числе земляничных, стремятся проектировать равновеликими. К каждому из них обеспечивают удобный подъезд.
Плодовые питомники предназначены для выращивания посадочного материала.

## Slide 31
Плодовый питомник включает:
Школу сеянцев (поля размножения), где выращивают из семян дички (подвои);
Школу саженцев (поля формирования), где высаживают, а затем прививают дички и выращивают саженцы;
Маточные насаждения, из которых получают черенки для облагораживания дичкой, а также семена для культуры подвоев; посадочный материалы для ягодников и др.
Под школу сеянцев отводят наиболее плодородные почвы, хорошо увлажняемые, прогреваемые и дренируемые.
Под школу саженцев и маточные насаждения можно отводить участки, пригодные в данной зоне для закладки основных плодовых насаждений.
Выращивают сеянцы и саженцы в системе севооборотов, устанавливаемых для конкретных условий. С 1 га школы саженцев (поля формирования) можно получить 20…25 тыс. приватных саженцев.

## Slide 32
На 1 га участка формирования требуется:
Под школу сеянцев – 0,3…0,45 га;
Для маточных клоновых подвоев (получаемых вегетативным размножением) – 0,3…0,5 га;
Для маточно-сортового сада – 0,3…0,4 га;
Для подвойно-семенного сада – 0,15…0,2 га;
При устройстве территории плодового питомника размещают:
Школы сеянцев, саженцев, земли под отдельные группы маточных насаждений;
Поля севооборотов;
Защитные лесные насаждения, дороги, подсобные хозяйственные центры, водные источники, а при необходимости – оросительную сеть.

## Slide 33
Школу сеянцев и участки формирования делят на кварталы по 0,5 га (100×50 м), между которыми прокладывают дороги шириной 3…4 м, связывая их с полевыми дорогами севооборота и магистральными дорогами.
Экономическое обоснование проекта устройства сада.
Все элементы устройства территории многолетних насаждений подвергают тщательному экономическому обоснованию.
В результате разработки проекта составляют экспликацию запроектированных кварталов садов, дают характеристику проектируемому породно-сортовому составу плодовых насаждений. Различные варианты проектных решений анализируют вначале по технико-экономическим показателям:
площади лесополос, дорог на 100 га насаждений; защищенности садов, ягодников;
соответствию размещения хозцентров планировочно-строительным требованиям и средним расстояниям от них к массивам насаждений;
величие уклона в направлении рядов в кварталах.

## Slide 34
Затем определяют экономические показатели:
стоимость валовой продукции на единицу площади;
чистый доход в расчете на 1 ц продукции и 1 га насаждений;
уровень рентабельности.
Кроме того, определяют ожидаемую экономическую эффективность составленного проекта в сравнение с существующим положением.

## Slide 35
Вопрос 10. Экономическое обоснование проекта устройства территории сада

## Slide 36
Все элементы устройства территории многолетних насаждений подвергают тщательному экономическому обоснованию.
В результате разработки проекта составляют экспликацию запроектированных кварталов садов, дают характеристику проектируемому породно-сортовому составу плодовых насаждений.
Различные варианты проектных решений анализируют вначале по технико-экономическим показателям: площади лесополос, дорог на 100 га насаждений; защищенность садов, ягодников; соответствию размещения подсобных хозцентров планировочно-строительным требованиям и средним расстоянием от них к массивам насаждений; величине уклона в направлении рядов насаждений, потерям на холостые заезды и повороты тракторных агрегатов при работе в кварталах. Затем определяют экономические показатели: стоимость валовой продукции на единицу площади; чистый доход в расчете на 1 ц продукции и на 1 га насаждений; уровень рентабельности. Кроме того, определяют ожидаемую экономическую эффективность составленного проекта в сравнении с существующим положением.