## Slide 1: Введение

## Slide 2
Виды населенных пунктов в Республике Беларусь и их градообразующая база
Сельские населенные пункты и их особенности
Значение планировки в развитии населенных пунктов
Основные стороны планировки и их взаимосвязь
Производственная обусловленность и плавность в проектах планировки
Важнейшие принципы планировки

## Slide 3: 1. Виды населенных пунктов в Республике Беларусь и их градообразующая база
Населенные места подразделяют на города, поселки и сельские населенные пункты.
Города - это наиболее крупные населенные места с количеством жителей не менее 12 тыс. человек, основная часть которых (80 - 90%) не связана с сельским хозяйством.
Градообразующая база городов — административные, народнохозяйственные, культурно-просветительные функции, промышленность.
К поселкам относят рабочие, дачные, курортные поселения, а также поселения специального назначения. Основная масса жите­лей поселков, как и городов, не связана с сельским хозяйством.
Градообразующая база поселков определяется их назначением.
Сельскими населенными пунктами считают все остальные насе­ленные места.
Их градообразующей базой служит преимуществен­но сельское хозяйство.

## Slide 4: Некоторые авторы предлагают выделять среди сельских поселений четыре типа: сельскохозяйственные, пригородные, промысловые и служебного назначения. Населенные места сельскохозяйственного типа— это населенные пункты колхозов, совхозов, подсобных хозяйств, опытных станций и других сельскохозяйственных предприятий. Большинство жителей в них непосредственно связано с сельскохозяйственным производством. К пригородному типу сельских поселений относят такие, которые тесно связаны с городами и другими промышленными центрами и имеют неоднородный социальный и профессиональный состав населения (рабочие промышленных, строительных, транспортных, сельскохозяйственных и других предприятий, колхозники, служащие). Промысловый тип сельских поселений составляют населенные пункты рыболовецких, звероводческих и других промысловых артелей, а также небольшие поселки рабочих леспромхозов, обособленных некрупных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов и другие не городские поселения.

## Slide 5: К сельским поселениям служебного назначения относят небольшие и одиночные поселения рабочих и служащих, занятых на обслуживании отдельно расположенных объектов (предприятия, сооружения, учреждения), а также по охране лесных массивов, транспортных путей, средств связи, водных источников и т. д. Например, сторожки лесной охраны, поселения линейных работников железнодорожного, водного и автодорожного транспорта, населенные пункты при отдельно расположенных больницах, ветлечебницах, школах и некоторые другие. Наибольшее количество сельских населенных пунктов относится к сельскохозяйственным поселениям - центрам сельскохозяйственного производства. Их подразделяют на населенные пункты совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий, населенные пункты колхозов и населенные пункты смешанного типа, связанные как с сельскохозяйственным производством, так и с промышленностью.

## Slide 6: Населенные пункты в соответствии с законодательными актами делятся на города и поселки городского типа в зависимости от численности населения. Города: Крупнейшие – свыше 500 тыс. человек Крупные – свыше 250 до 500 тыс. человек Большие – свыше 100 до 250 тыс. человек Средние: I категории – свыше 50 до 100 тыс. человек II категории – свыше 20 до 50 тыс. человек Поселки городского типа: I категории – свыше 10 до 20 тыс. человек II категории – свыше 5 до 10 тыс. человек III категории –до 5 тыс. человек

## Slide 7: Сельские населенные пункты: Крупные – свыше 1 тыс. человек Большие –свыше 500 до 1 тыс. человек Средние: I категории – свыше 200 до 500 человек II категории – свыше 100 до 200 человек Малые: I категории – свыше 50 до 100 человек II категории – до 50 человек

## Slide 8: 2. Сельские населенные пункты и их особенности
Современные сельские населенные места относятся в основном к сельскохозяйственным поселениям - это жилые и хозяйственные центры сельскохозяйственных предприятий (центральные усадьбы) или их подразделений (усадьбы отделений).
Сельские населенные места имеют небольшие размеры по числу жителей. Это их первая особенность.
Вторая особенность сельских населенных мест заключается в том, что населенные пункты сельскохозяйственных предприятий размещаются на их территории и окружены производством (поля, луга, пастбища). Город же по действующим правилам размещается на определенном расстоянии от промышленного предприятия и отделен от него санитарно-защитной зоной.

## Slide 9
Третьей особенностью является то, что большинство жителей сельских населенных мест (колхозники, работники совхозов) наряду с общественным производством занимается личным подсобным хозяйством на приусадебных участках. Таким образом, территория сельского населенного пункта используется и как пространственно-операционный базис для размещения комплекса населенного места, и как важнейшее средство сельскохозяйственного производства.
Наконец, четвертая особенность - малоэтажность жилых домов. При наличии приусадебных участков и ведении личного подсобного хозяйства (огород, сад, домашний скот, птица) наиболее удобным типом жилых домов являются одноэтажные дома с одной или двумя квартирами. Строятся также блокированные двухэтажные дома с квартирами в двух уровнях. Жилые дома большей этажности и секционного типа затрудняют возможность для организации личного подсобного хозяйства.

## Slide 10
Все эти особенности отражаются на устройстве сельских населенных мест, и прежде всего на их планировке, и оказывают большое влияние и на архитектурный облик сельских населенных мест.
Деревня прошла большой и сложный путь развития. Ушла в прошлое вековая противоположность между городом и деревней, сохранились лишь некоторые различия, которые постепенно и последовательно ликвидируются. Деревни и села преобразуются в населенные пункты нового типа с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми, предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями, совершенствуется их планировка.

## Slide 11: 3. Значение планировки в развитии населенных пунктов
Развитие населенных мест сопровождается строительством в них новых жилых и общественных зданий, сооружений по благоустройству, оборудованием улиц, устройством парков и других мест отдыха. Все это должно быть правильно размещено на территории. В населенном месте создаются благоприятные условия для труда, быта и отдыха людей. Оно должно представлять собой рациональную комплексную организацию производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных учреждений, инженерного оборудования и энергетики. В сельских населенных местах особое внимание уделяется вопросам организации личного подсобного хозяйства и приусадебного землепользования.

## Slide 12
Таким образом, развитие населенного места связано со всеми вопросами его устройства на территории, то есть с планировкой. Без правильной планировки развитие существующих населенных мест и строительство новых невозможно. Планировка имеет большое значение для создания благоустроенных, удобных, экономичных в строительстве и эксплуатации населенных мест. Поэтому развитие существующих и строительство новых населенных мест начинаются с разработки проектов их планировки.

## Slide 13: 4. Основные стороны планировки и их взаимосвязь
В планировке сочетаются вопросы, связанные с экономикой, техникой, гигиеной и эстетикой. Эти основные стороны планировки взаимосвязаны.
Социальное значение планировки вытекает из того, что она является важнейшим условием для создания обстановки, в которой люди проводят большую часть жизни. Облик населенного пункта своим устройством воздействует на психику, настроение, физическое и моральное состояние и развитие человека. Его устройство оказывает существенное влияние на трудовую деятельность людей, их быт, отдых, культурный уровень, на удовлетворение материальных, духовных, бытовых и других потребностей.

## Slide 14
Социальная сторона проявляется во всех планировочных действиях:
расчете и определении количества и состава населения;
типов и объемов строительства жилых домов;
организации культурно-бытового обслуживания населения;
благоустройстве населенного пункта;
размещении всех необходимых зданий и сооружений.
Особое значение при этом имеет рациональное использование земли и природного ландшафта.

## Slide 15
С экономической точки зрения планировка должна удовлетворять производственные интересы хозяйства, способствовать повышению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и эксплуатацию населенного места. Этому помогают: правильное обоснованное размещение всех элементов населенного места, рациональное использование территории, создание экономичных инженерных сетей и другого оборудования по благоустройству, подбор целесообразных в данных конкретных условиях типовых проектов жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

## Slide 16
В техническом отношении необходимо соблюдать противоправные нормы и требования, учитывать грунты и рельеф территории для правильного и экономичного строительства, прокладки, инженерного оборудования и благоустройства.
При решении вопросов гигиены населенного места должны создаваться здоровые условия для труда, быта и отдыха населения. В эстетическом отношении населенные места должны быть красивыми и архитектурно выразительными.

## Slide 17: 5. Производственная обусловленность и плавность в проектах планировки
Как указывалось выше, сельские населенные пункты представляют собой центры сельскохозяйственных предприятий. Их развитие определяется специализацией, характером, объемом и организацией производства этих предприятий. От этого зависит численность производственных кадров, а значит, и населения, состав и объем производственного строительства, потребность в жилых домах, культурно-бытовых зданиях и весь материально-технический комплекс населенных мест.
Развитие производства колхоза или совхоза происходит по плану. Этим же планом определяется и весь материально-технический состав каждого сельского населенного пункта. Таким образом, устройство сельского населенного пункта обусловлено производственным планом сельскохозяйственного предприятия.

## Slide 18: Населенные пункты создаются для удовлетворения потребнос­тей людей с учетом их расширения и изменения в будущем. Поэ­тому необходимо, чтобы они отвечали потребностям текущего времени и учитывали изменения в перспективе. Для планировки сельских населенных мест установлен расчетный срок в 25— 30 лет. Достижения технического прогресса, науки, культуры, искусства стали достоянием широких масс населения страны, в том числе и в сельской местности. Это отражается и на устройстве сельских населенных мест. Появляются новые типы жилых домов, общественных зданий, улучшается благоустройство, оборудование улиц, совершенствуется вся материально-техническая база. Вслед за изменившимся содержанием жизни преобразуются формы ее устройства. Эта закономерная взаимозависимость формы и содержания действует и в планировке сельских населенных мест.

## Slide 19: Планировка как форма не остается неизменной, а следует за содержанием. Но содержание изменяется быстрее, а планировочные формы, закрепленные материально на территории, в своем развитии неизбежно отстают. Закон единства формы и содержания требует приведения формы в соответствие с изменившимся содержанием, и это выражается в реконструкции планировки. Таким образом, планировка постоянно и закономерно обновляется. На планировке отражается специфика организации производства сельскохозяйственного предприятия и его особенности, связанные с социальной формой хозяйства. Поэтому планировка все­гда конкретна: для населенного пункта колхоза, для населен­ного пункта совхоза или иного сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, на планировку оказывают влияние особенности организации территории данного сельскохозяйственного предприятия, особенности природных условий и другие местные условия (экономические, национальные, бытовые и др.). В то же время любая планировка основана на определенных общих принципах, которые будут рассмотрены ниже.

## Slide 20: 6. Важнейшие принципы планировки
Важнейшие принципы - это основополагающие начала, обязательные для соблюдения во всех архитектурно-планировочных решениях. К ним относятся:
1. соответствие состава и объемов строительства всех видов перспективному производственному плану данного сельскохозяйственного предприятия и плану его социального развития. Соблюдение этого принципа имеет особенно важное значение, так как обеспечивает реальность и конкретность архитектурно-планировочного решения;
2. комплексность—взаимосвязанный учет всех сторон планировки;

## Slide 21: 3. функциональный принцип, предусматривающий учет назначения каждого проектируемого элемента. Этот принцип прежде всего проявляется в функциональном зонировании, то есть в распределении территории на функциональные части, выполняющие свои особые функции (жилая, производственная, санитарно-защитная зоны и др.); 4. создание общественного центра как важнейшего компонента архитектурно-планировочного решения населенного пункта; 5. развитие сети культурно-бытовых учреждений; 6. создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, пожарной безопасности и высокого уровня благоустройства; 7. максимальный учет конкретных местных условий (природных, экономических, национальных, бытовых и др.); 8. рациональное и полное использование природных условий и бережное отношение к природе;

## Slide 22: 9. учет личных интересов каждой семьи, и прежде всего в организации личного подсобного хозяйства; 10. экономичность строительства и эксплуатации; 11. создание населенных пунктов, не только удобных для жизни и труда, но и привлекательных по внешнему виду и местоположению; 12. учет возможности дальнейшего развития и совершенствования. Соблюдение всех этих принципов будет означать проявление всесторонней заботы о человеке, о его труде, быте и отдыхе.