## Slide 1: Генеральный план сельского населенного пункта и его содержание

## Slide 2: 1. Задачи, содержание и состав проекта планировки и застройки населенного пункта 2. Стадии составления проекта планировки и застройки населенного пункта 3.Методы в архитектурном проектировании 4. Исходные материалы, необходимые для составления проекта планировки и застройки сельского населенного пункта 5. Содержание задания на разработку проекта планировки и застройки населенного пункта 6. Требования, предъявляемые к участку для строительства нового и реконструкции существующего сельского населенного пункта

## Slide 3: 1. Задачи, содержание и состав проекта планировки и застройки населенного пункта
Основой для проектирования планировки сельских населенных пунктов служит перспективный план, программы развития республики на 5 летний срок и ежегодные программы социально-экономического развития и др.
Планировка сельских населенных должна быть увязана с организацией сельхоз производства и землеустройством территории хозяйства, обеспечить связи с другими нас пунктами, сх землями , транспортными магистралями.
Задача проекта планировки и застройки снп заключается в том, чтобы разработать перспективы его развития осуществить , разместить все объекты жилого культурно бытового и производственного назначения, инженерного оборудования, благоустройства, установить очередность строительства.

## Slide 4
Проект планировки и застройки сельского населенного места состоит из двух частей: графической и расчетно-текстовой.
В графическую часть включаются:
схема землепользования хозяйства, составленная в масштабе 1:10000 на основе проектов районной планировки и внутрихозяйственного землеустройства.
Она должна отражать современное положение и проектные решения размещения и развития населенных мест, производственных комплексов, дорожной сети, населенных инженерных коммуникаций, объектов культурно-бытового обслуживания межселенного, межхозяйст­венного и районного значения, мест расположения водозаборные и очистных сооружений, зеленых насаждений специального назначения, кладбищ и т. п. На схему землепользования наносят населенный пункт в проектных границах. Такая схема землепользования показывает, как населенный пункт «вписан» в окружающую его территорию, как он согласован с ее организацией;

## Slide 5: 2) опорный план населенного пункта в масштабе 1:2000, отра­жающий современное использование территории, имеющиеся на ней постройки, инженерное оборудование, благоустройство и озеленение, дороги, улицы и проезды. Нанесенные на опорный план здания и сооружения снабжаются графической характеристикой: назначение, материал стен, степень физического износа. В опорном Плане показываются также имеющиеся строительные ограничения , балки, овраги, заболоченные и затопляемые территории, карсто­вые участки, зоны высокого стояния грунтовых вод и др.), ориен­тация по странам света, роза ветров. Опорный план составляют на топографической подоснове в масштабе основного чертежа генплана и используют при проектировании для учета в проекте планировки отраженных на нем особенностей территории;

## Slide 6: 3) генеральный план (основной чертеж), на котором показывают проектируемые границы территорий производственных и жилых зон, участков общественных учреждений и индивидуаль­ного пользования, зоны отдыха, общественный центр, размещение жилых, общественных и производственных зданий и т. п., с выде­лением первой очереди строительства. На листе генерального плана помещаются роза ветров с ориентацией по странам света, экспликация существующих и проектируемых зданий и сооружений, проектный баланс территории, приводятся основные технико-экономические показатели, условные обозначения и штамп проектной организации. Основной чертеж проекта планировки обычно составляют на плане в масштабе 1:2000 с изображением рельефа горизонталями сечением 0,5— 1,0 м;

## Slide 7: 4) схема вертикальной планировки, совмещенная с разбивочным чертежом осей основных дорог, улиц и проездов, составлен­ная в масштабе генерального плана. На чертеже показывают чер­ные и красные отметки (отметки естественного рельефа и проект­ные), проектные уклоны по осям основных улиц и проездов, направления стоков поверхностных вод. На этом же листе при­водят поперечные профили улиц, дорог и проездов в масштабе 1 : 200, условные обозначения, объемы работ по устройству до­рожных покрытий и т. п. По основным улицам и улицам со слож­ным рельефом разрабатываются продольные профили по оси про­езжей части; 5) схема инженерных сетей, на которой наносят трассы элект­роснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, транс­форматорные подстанции, линии электропередач высокого напря­жения, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

## Slide 8: Расчетно-текстовую часть составляют исходные данные, проектные расчеты и пояснительная записка со сметно-финансовыми расчетами. Исходными данными расчетно-текстовой части служат: проекты районной планировки и внутрихозяйственного землеустройства или выборки из материалов этих проектов, необходимые для определения специализации и концентрации сельскохозяйственного производства, состава и объемов строительства и т. п.; материалы специальных обследований и изысканий, проведенных на соответствующей строительной площадке и прилегающей к ней территории. В результате обобщения исходных данных составляется задание на проектирование. Проектные расчеты осуществляются для определения перспективного количества населения, объема и состава всех видов строительства, потребности в воде, электроэнергии, размерах территории, необходимой для населенного места.

## Slide 9: Пояснительная записка содержит описание и обоснование: принятых в проекте архитектурно-планировочных решений, бла­гоустройства и инженерного оборудования; состава первой очере­ди строительства; итоговые таблицы потребности населенного места в воде, тепле, электричестве, газе; проектного баланса тер­ритории, основных технико-экономических показателей, а также сметно-финансовые соображения о стоимости строительства с вы­делением затрат на строительство первоочередных объектов. К пояснительной записке прилагают документы о согласовании и утверждении проекта.

## Slide 10: 2. Стадии составления проекта планировки и застройки населенного пункта
Процесс составления проекта плани­ровки и застройки крупного населенного пункта состоит из трех стадий: проектное задание, технический проект и рабочие чертежи.
Предварительно разрабатывают проектное задание. В его состав входят материалы, характеризующие техническую возможность и экономическую целесообразность предполагаемого строительства. Проектное задание включает эскизное графическое решение генерального плана. Технический проект содер­жит более углубленную проработку проектного задания (материа­лы дополнительных обследований и изысканий). Рабочие чер­тежи—это документы, детализирующие разработку проекта до той степени, которая необходима для выполнения строительно-мон­тажных работ. Проектно-планировочная документация для сельских населенных мест, как правило, разрабатывается в одну стадию.

## Slide 11: 3.Методы в архитектурном проектировании
Графический метод. Условное изображение пространства и предметов на плоскости по законам начертательной геометрии называют графическим методом проектирования. Весь аналитический процесс изучения задания на проектирование, творческий процесс поисков будущей идеи сооружения и детальная техническая и эстетическая разработка проекта для передачи на строительство сопровождается гра­фическим изложением мыслей, об­разов, сравнений, технических ре­шений и архитектурных деталей с помощью эскизов, чертежей, гра­фиков, таблиц, схем, текстов и т. п. При этом для каждой ступени процесса проектирования характер­ны определенные графические приемы.

## Slide 12
В общем случае графический ме­тод отвечает условиям проектиро­вания всех частей сооружения, предприятия или их групп (техно­логии, планировки, архитектуры, конструкций, инженерного оборудования и т. д.), не требует сложного оборудования и инструмента, досту­пен технически грамотному специа­листу и может применяться в пре­дельно широком диапазоне, допуская изображения ' любых величин — от целого района до деталей зданий и сооружений. Средства современ­ной оргтехники предоставят проек­тировщикам широкий диапазон инструментов и приспособлений для совершенствования и ускорения гра­фических работ.
Достоинства графического метода послужили причиной широкого его распространения, и, по сути дела, он стал международным языком во всех областях научной и проектной деятельности. В проектировании применяют и другие методы, но они, однако, не могут обойтись без гра­фических изображений. Графичес­кий метод проектирования по праву следует считать основным.

## Slide 13
Модельно-макетный метод. Он предусматривает компоновку объе­мов и объемных моделей и элемен­тов сооружения непосредственно в пространстве с помощью отно­сительно плотных материалов раз­личной степени жесткости (бумага, картон, пластик, металл, пластилин, дерево, гипс и т.п.). Таким обра­зом, это — объемно-пространствен­ное моделирование здания, сооруже­ния, среды.
В последние годы этот метод успешно внедряется в проектную практику. Он обладает рядом поло­жительных особенностей, и наиболее успешно его применяют при проек­тировании технологической части предприятий, насыщенных сложным оборудованием и коммуникациями, и генеральных планов.
Модельно-макетный метод позво­ляет в относительно короткие сроки, имея набор условных, унифици­рованных модельных элементов и моделей конструкций и оборудова­ния, рассмотреть большое число возможных компоновок и отобрать наиболее приемлемую (в пределах имеющейся в распоряжении проек­тировщика макетотеки, которая пос­тоянно пополняется).
Большая практическая ценность и прогрессивность этого метода состоит в том, что основа современ­ного научного эксперимента — мо­делирование — становится обяза­тельной составной частью процесса проектирования.

## Slide 14
Макетно-графический метод. При решении современных задач сельско­хозяйственного строительства комп­лексный макетно-графический метод наиболее полно отвечает существу творческого процесса архитектур­ного проектирования планировки АИК, всех видов зданий, сооруже­ний, входящих в состав агроиндустриального комплекса.
Сущность этого метода в рацио­нальном сочетании художественно-графического мастерства и творчес­кого композиционного мышления с масштабным моделированием объемов и элементов зданий и сооружений и их комплексов в пространстве.

## Slide 15
Применение эскизного (рабочего) макетирования при поиске градо­строительной идеи генплана АИК, образа и объемной компоновки идеи сооружения, при сравнении и выборе вариантов; работа на круп­номасштабном макете с параллель­ной художественно-графической про­работкой пропорций и внешнего облика зданий; моделирование ин­терьера жилых, общественных, про­изводственных и обслуживающих помещений и рабочих мест с одно­временными графическими прора­ботками цветовых и размерных соотношений, поиск формы, рисунка, фактуры, пластики несущих и ог­раждающих конструкций архитек­турных деталей с помощью изго­товления их моделей-макетов по графическим эскизам; поиски ком-жения, размеров и конфигурации зданий и сооружений на генераль­ном плане и в проектах планировки и застройки; создание рабочих макетов генеральных планов, зда­ний и сооружений агропромышлен­ных предприятий, подворий, коопе­рированных ферм – это тот непол­ный перечень областей творческого процесса архитектурно-строительного проектирования, где макетирова­ние и моделирование являются незаменимым инструментом и по­мощником архитектора.
Таким образом, макетно-графи­ческий метод, сочетающий в себе художественно-графические приемы и пространственное моделирование, можно рассматривать на данном этапе как универсальный в архи­тектурном проектировании. Именно поэтому он быстро развивается и совершенствуется.

## Slide 16: 4. Исходные материалы, необходимые для составления проекта планировки и застройки сельского населенного пункта
К основным исходным матери­алам, необходимым для составления проекта планировки и за­стройки сельского населенного места, относят: перспективный план развития хозяйства; проект районной планировки; проект внутрихозяйственного землеустройства; материалы специальных обследований и инженерных изысканий; задание на проектиро­вание.
Для подготовки исходных данных из проекта районной плани­ровки используют имеющиеся в нем сведения о перспективной численности населения поселка, этажности застройки, уровне ин­женерного оборудования и благоустройства, а также рекоменда­ции по размещению объектов культурно-бытового назначения, дорожной сети, внепоселковых инженерных коммуникаций и т. п. При проведении этой работы учитывают также данные проекта ВХЗ: размещение сельскохо­зяйственных угодий, севооборотов, внутрихозяйственной дорож­ной сети и др.

## Slide 17
Проводят натурное обследование существующего жилого фонда, при котором устанавливают наличие жилых домов, распределе­ние их по этажности и материалу стен; определяют величину жи­лой площади в домах, восстановительную и действительную стои­мость жилого фонда; отдельно учитывают дома, находящиеся в личной собственности граждан. Обследуют также общественные и производственные здания, сооружения по благоустройству.
Сведения о природных условиях строительной площадки полу­чают в результате проведения технических изысканий: топографо-геодезических, инженерно-геологических, гидрогеологических и санитарно-гигиенические обследований. Составлению топографических планов, используемых в проектно-планировочных работах, предшествуют сбор и изучение имею­щихся геодезических и аэрофотосъемочных материалов с оценкой степени их пригодности. Топографической основой для проектиро­вания служит план в масштабе 1:2000 с изображением рельефа горизонталями при сечении 0,5-1,0 м.

## Slide 18: 5. Содержание задания на разработку проекта планировки и застройки населенного пункта
Одним из основных документов, непосредственно используемых при разработке проекта планиров­ки и застройки населенного места, является задание на проекти­рование, которое составляет заказчик с участием специалистов хозяйства и проектной организации. Задание на проектирование разрабатывают на основе проекта районной планировки, перспек­тивных и текущих планов развития хозяйства, проекта внутрихо­зяйственного землеустройства, результатов обследований в нату­ре. Оно состоит из следующих разделов: экспликация земель, отрасли сельскохозяйственного производства, средства производ­ства на перспективный срок, производственные кадры, РМД, культурно-бытовые учреждения, капи­тальное строительство и основные рекомендации по его раз­мещению, благоустройство, озеленение, инженерное оборудова­ние.

## Slide 19: 6. Требования, предъявляемые к участку для строительства нового и реконструкции существующего сельского населенного пункта
Выбор участка для строи­тельства нового и реконструкции существующего населенного места производится с учетом рационального размещения мест приложения труда, проживания и отдыха населения на основе изучения и анализа естественных и других условий территории.
Участки для строительства новых и реконструкции существую­щих населенных мест следует отводить на землях, непригодных для сельского хозяйства, или на сельскохозяйственных угодьях худшего качества. В первую очередь следует занимать свободные от застройки земли, находящиеся в пределах границ существую­щей селитебной зоны населенных мест.

## Slide 20
Участок для сельского населенного места выбирает комиссия в составе: председателя комиссии – председателя райисполкома или его заместителя и членов комиссии – предста­вителя исполкома сельского Совета народных депутатов, район­ного архитектора, руководителя сельскохозяйственного предприя­тия, представителя районного управления сельского хозяйства, главного (старшего) землеустроителя района, представителя от­дела коммунального хозяйства района, специалистов совхоза, колхоза (агроном, ветеринарный врач, строитель), представите­лей пожарной инспекции, санитарно-эпидемиологической станции и проектной организации. Эта комиссия создается по резник. райисполкома. Акт о выборе территории с чертежом выбранного участка утверждается органом, утвердившим задание на проек­тирование. Комиссия определяет места водозабора, сброса фе­кальных вод, кладбищ, подключения к электроисточникам, связи и т. п. Все эти материалы, включая справки, разрешающие под­ключение к энергоисточникам, прикладываются к акту выбора территории.