## Slide 1: Общая организация территории сельского населенного пункта

## Slide 2: 1.Функциональное зонирование территории сельского населенного пункта 2. Строительное зонирование территории сельского населенного пункта

## Slide 3: 1.Функциональное зонирование территории сельского населенного пункта
Планировочную структуру населенного места определяет прежде всего функциональная организация его территории, то есть взаимоувязанное расположение функциональных зон. Функциональная зона – это часть территории населенного места, имеющая определенное целевое назначение. Функциональная зона мо­жет размещаться компактно в одном месте или рассредоточение на нескольких участках.
Основными функциональными зонами сельского населенного места являются жилая, или селитебная, и производственная зоны.
В зависимости от размера населенного пункта и его конфигурации. производственного направления хозяйства, расположения в систе­ме расселения, природных и других условий могут быть образова­ны санитарно-защитная зона, коммунально-складская и зона внешнего транспорта.

## Slide 4: В селитебной зоне размещаются жилые дома и общественные здания с земельными участками, улицы и площади, зеленые на­саждения, спортивные сооружения и производственные объекты, не имеющие санитарных ограничений. В производственной зоне сосредоточены объекты производственного назначения. Санитарно-защитная зона создается для улучшения санитар­ного населенного места: частичное задержание санитарных вред­ностей со стороны производственной зоны или пыли и выхлопных газов со стороны автомагистрали. В коммунально-складской зоне размещаются гаражи, склады. баня-прачечная и другие объекты коммунального назначения. Зона внешнего транспорта создается в случаях, когда населен­ное место расположено при железнодорожной станции, пристани, автостанции и т.п.

## Slide 5: 2. Строительное зонирование территории сельского населенного пункта
Распределение жилой территории населенного места на отдельные зоны по типам и этажности жилых домов, видам строительных материалов называется строительным зонированием. Строительное зонирование вносит строительно-технический порядок в регулирование жилой застройки населенного места. Оно позволяет проводить опре­деленную политику в размещении жилья в условиях реальной об­становки данного населенного места и добиваться обоснованного использования его территории, направляя строительство по наибо­лее экономичному пути. Несоблюдение условий строительного зонирования приводит к увеличению затрат на благоустройство и за­трудняет практическое его осуществление.

## Slide 6: При разработке схемы строительного зонирования устанавли­вается этажность жилых зданий, характер хозяйственного исполь­зования территории кварталов, определяется плотность их заселе­ния и в известной мере обусловливается та или иная степень санитарно-технического оборудования и благоустройства каждой зоны. При размещении жилой застройки на территории сельского на­селенного места выделяют три основные строительные зоны: зона секционной застройки в 2—5 этажей; зона застройки блокированными домами с квартирами в двух уровнях; зона застройки индивидуальными домами.

## Slide 7: Задача строительного зонирования заключается в том, чтобы установить границы между строительными зонами, определить ха­рактер примыкания их друг к другу. Может быть два варианта: первый, когда граница проходит по кварталу, второй—по улице (рис.7). В первом случае обе стороны улицы будут застроены дома­ми одинаковой этажности, что позволяет лучше организовать ее. достигнуть архитектурного единства, наиболее экономично решать вопросы благоустройства и инженерного оборудования. Но при этом возникают трудности в организации территории кварталов, так как часть их будет предназначена для общего пользования (детские и спортивные площадки, общественные места отдыха), часть будет использоваться под приусадебные участки, огороды, сады и хозяйственные постройки, причем последние будут разме­щаться в сторону территории общего пользования. Устранить этот недостаток можно. Для этого по границе участка между строитель­ными зонами разбивают полосы зеленых насаждений.

## Slide 8: Когда граница строительной зоны проходит по улице, то обес­печивается единство архитектурной организации квартала и ис­пользования его территории, но в то же время снижается архитек­турное качество улицы, так как она застраивается различными по высоте и объему зданиями. Кроме этого, инженерные сети исполь­зуются неполно, так как к ним подключаются только многоквар­тирные дома. При строительстве в сельских населенных местах небольшого количества многоэтажных жилых домов в целях ар­хитектурной выразительности и выявления общественного центра их следует размещать компактно в центральной части, учитывая необходимость первоочередного благоустройства (водопровод, ка­нализация, теплофикация, газификация и др.). Результатом решения вопросов общей организации террито­рии сельского населенного места является общая схема планиров­ки. Рекомендуется разрабатывать несколько вариантов этой схемы и сравнивать их по различным показателям (экономическим, тех­ническим, санитарно-гигиеническим и архитектурным).