## Slide 1: Проектирование основных элементов сельских населенных пунктов

## Slide 2
1. Понятие о композиции, ее утилитарные и художественные стороны.
2. важнейшие средства и принципы композиции.
3. Архитектурный ансамбль
4. приемы архитектурно-планировочной композиции.
5. Композиция жилой застройки.
6. Использование общественных зданий в композиции застройки, размещение открытых и озелененных пространств
7. Создание силуэта населенного пункта
8. Особенности архитектурно-планировочной композиции производственных комплексов

## Slide 3: Понятие о композиции, ее утилитарные и художественные стороны.

## Slide 4
Композиция в переводе означает составление, соединение, связь. В градостроительстве под композицией понимаются гармони­ческое сочетание и согласованность всех частей населенного места, определяющие его целостность и художественное единство с одновременным удовлетворением утилитарных запросов человека (наилучшие условия для труда, быта и отдыха при наименьших затратах средств).

## Slide 5
Населенное место — город, поселок, сельский населенный пункт—представляет собой материальную среду, в которой проте­кают процессы труда, быта и отдыха большого коллектива лю­дей. Для нормального функционирования этих процессов необхо­димо, чтобы псе материальные элементы населенного места были надлежаще организованы на его территории. Это составляет глав­ную задачу планировки. Качество планировки прежде всего оп­ределяется тем, насколько удобно для людей устроено населен­ное место на территории, каковы его улицы, кварталы, как раз­мещены различные участки, здания, сооружения, какая связь их с природными факторами. Все это представляет утилитарную сто­рону планировки. Но есть и другая сторона — художественная. Населенное место должно быть не только удобно, но и красиво. Художественный облик населенного места в целом и отдельных его частей—улиц, площадей, кварталов, застройки и пр.—также прежде всего зависит от их размещения.

## Slide 6
Более того, населенное место существует как пространственное явление. Здания, соору­жения, сама поверхность земли с ее рельефом, водоемами, древес­ной и кустарниковой растительностью существуют и воспринима­ются человеком в трехмерном измерении, то есть пространственно. Поэтому планировка определяет пространственную организацию материальных элементов населенного места не только с точки зрения их практического использования, но и эстетического воз­действия на людей. Отсюда возникает понятие об архитектурно-планировочной композиции как единстве утилитарной и художест­венной сторон планировки и застройки населенных мест.

## Slide 7
Архитектурно-планировочная композиция населенного места — это такое гармоничное сочетание составляющих его участков, зда­ний, сооружений в определенной природной обстановке, которое создает условия для их целесообразного функционирования, и при этом достигается художественная выразительность и красота их размещения в пространстве как элементов единого комплекса.

## Slide 8
Компоненты архитектурно-планировочной композиции. Основными компонентами архитектурно-планировочной композиции сельского населенного места являются: улицы, площади, жилые и общественные здания, участки при них, открытые и озеленен­ные пространства, сооружения по благоустройству, производст­венные комплексы, рельеф, водоемы и окружающий ландшафт.

## Slide 9
Значение природных условий в архитектурно-планировочной композиции. Природные условия: рельеф, зеленые насаждения, реки, пруды, озера — играют большую роль в формировании ар­хитектурно-планировочной Структуры населенного места. Компо­зиционное построение планировки и застройки населенного мес­та не может быть рациональным без использования и всесторон­него учета природных условий территории. Особое влияние на архитектурно-планировочную композицию оказывает рельеф мест­ности.

## Slide 10
Равнинный рельеф предопределяет прямолинейную систему планировки, а сложный — свободную или смешанную. Высокое качество архитектурно-планировочной композиции населенного места достигается тогда, кбгда оно вписано в естественный ланд­шафт с учетом окружающей природы. Правильное использование природных условий позволяет создать индивидуальный, неповто­римый облик населенного места, решить его силуэт, наиболее эф­фективно разместить общественные центры и отдельные здания.

## Slide 11
Большое влияние на архитектурно-планировочную композицию населенного места в целом и его отдельных частей оказывают водоемы (размер, рисунок береговой полосы, условия примыка­ния, характер использования). Связь с природой осуществляется раскрытием перспектив на окружающий пейзаж, устройством пар­ков, скверов, прудов, фонтанов, бассейнов и т. д.

## Slide 12: Важнейшие средства и принципы композиции

## Slide 13
Важнейшими средствами композиции являются: единство, соподчиненность, пропорциональность, масштабность, ритмичность и др.

## Slide 14
Под единством архитектурной композиции понимается объединение всех ее компонентов в органическое целое для дости­жения определенной цели. Единство является основным законом и обязательным условием композиции. Единство архитектурной композиции — это единство формы и содержания.

## Slide 15
Соподчиненность — это сложное единство, в котором целостность композиции достигается согласованностью отдельных частей с выявлением главного и подчиненного. При равнозначнос­ти всех компонентов композиции возникает лишь элементарное единство. Так, например, если на ровной поверхности расплани­ровать населенный пункт в строгой прямоугольной системе и за­строить одинаковыми домами, то ему будет присуще только эле­ментарное пространственное единство. Если же в этом населен­ном пункте выделить контрастный элемент (группы зданий, парк, озеро и др.), то можно добиться соподчинения, то есть единства более высокого порядка.

## Slide 16
Пропорциональность в композиции — это определен­ное соотношение, соразмерность частей между собой и с целым. По­средством ее соотношения всех частей сооружения или ряда соору­жений приводятся в зрительную гармонию. Пропорции, охватывая все сооружение или ансамбль, образуют в своем единстве опре­деленное соотношение частей между собой. С помощью пропор­ций может быть выражена монументальность, торжественность или, наоборот, простота. (привести пример о золотом сечении).

## Slide 17
Масштабность — соразмерность или относительное соот­ветствие величины форм архитектурного сооружения размерам человека. Важное значение имеет соответствие назначения здания или ансамбля их действительной величине, их общественной зна­чимости, а также природному и планировочному окружению.

## Slide 18
Ритмичность в архитектуре выражается закономерным чередованием отдельных элементов и форм, создающих опреде­ленную их взаимосвязь. Как композиционное качество ритмич­ность достигается повторением архитектурных форм через опре­деленные интервалы, а повторяющиеся формы — ритмическими ак­центами. Закономерностями ритмичности являются повторение, нарастание, убывание в том или ином сочетании архитектурных элементов или объектов.

## Slide 19
В практике встречаются два вида повторностей — метричес­кая н ритмическая. Метрическая основана на чередовании одина­ковых элементов с равными интервалами между ними. Ритмичес­кая—это более сложный вид повторности, основанный на зако­номерном изменении форм и интервалов (нарастание или убыва­ние их числа, размеров, форм и т. д.).
Методическое повторение создает впечатление покоя, статич­ности композиции, а ритмическое — направленности, динамичнос­ти. Кроме рассмотренных основных средств композиции, для уси­ления или ослабления зрительного восприятия используются и другие: симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, фактура, цвет и свет.

## Slide 20: Архитектурный ансамбль

## Slide 21
Архитектурный ансамбль является высшей формой архитектурной композиции. Под ансамблем в архитектуре понимается совокупность пространственно взаимо­действующих архитектурных сооружений, обладающая опреде­ленной художественной целостностью как единая композиция.
Объемно-пространственная структура ансамбля определяется назначением архитектурного комплекса, функциональными связя­ми его элементов, рельефом участка и влиянием окружающей среды.

## Slide 22
Ансамбль — это такое соединение элементов, при котором они составляют единое целое, подчинены ему так, что форма, раз­меры н взаимное расположение создают впечатление закономер­ности, определяющей их отношение к целому и друг к другу.
Из удачно созданного ансамбля нельзя убрать какие-либо состав­ляющие его элементы или ввести новые, не нарушив единства.

## Slide 23
Каждый элемент, входящий в ансамбль, должен обла­дать высокими эстетическими качествами и участвовать в создании выразительности его художественного образа.
Запо­минаются отдельные здания с их окружением, совокупности зда­ний, объединенных в ансамбли как определенные акценты в ар­хитектурной композиции населенного места.

## Slide 24
Для сельских населенных мест наибольшее значение имеют архитектурный ансамбль площади общественного центра и ан­самбли улиц с обращенными к ним фасадами застройки в квар­талах.
Архитектурный ансамбль воплощает в сво­их формах главные идеи эпохи.

## Slide 25
Архитектурный ансамбль — это сис­тема зданий, сооружений и открытых пространств, закономерно организован­ная в соответствии с потребностями мировоззрением, эстетическими ценностями общества и воплощающая худо-ценный образ.
В создании архитектурных ансамблей архитектура и градостроительство соединяются воедино, причем строительство становится градостроительным искусством.

## Slide 26
Система ансамбля должна обладать единством ряда признаков: закономерной последовательностью организации пространств; единством ритма и единством масштаба по отношению к человеку всех частей ансамбля; общим характером построения силуэта застройки
Наиболее важное, универсальное свойство ансамбля — единство художественно-образного выражения. Форма же ансамбля должна обладать ^не только признаками единства, но и многообразием. Иначе трудно достичь богатства средств выражения, необходимого для воплощения сложного художественного содержания. Основной принцип архитектурного ансамбля — многообразие в пределах единства.

## Slide 27
Разница между комплексом и ан­самблем не в типе организации — в качестве. Бесчисленное множество жилых микрорайонов имеет хорошую функциональную организацию и даже определенный уровень эстетической ценности, но не обладает художествен­ной образностью.
Ансамбль не только объединяет группу сооружений и организованных пространств, но и распространяет свое влияние вовне, за пределы своих физи­ческих границ. Художественный образ, который несет его форма, воздействует на эмоциональную настроенность, с которой человек воспринимает образно нейтральную среду на примыкающей территории.

## Slide 28
Цепь ансамблей, размещенных вдоль линии движения — главной ули­цы, крупной магистрали, также слива­ется в восприятии как бы в один об­ширный ансамбль, развертывающийся перед человеком.
Таким образом, признаками ансам­бля может обладать группа зданий, охватываемая взглядом с одной точ­ки; более развитая и сложная группа, полное представление о которой скла­дывается из ряда последовательных впечатлений, и, наконец, обширная территория, воспринимаемая как «сверхансамбль», передвигаясь по ко­торой, человек все время находится под впечатлением архитектурных ансам­блей.

## Slide 29
Пространственную структуру ан­самбля определяет функция. Как принципиальные можно выделить схе­мы. линейную, развернутую вдоль главного направления движения люд­ских масс, замкнутую; открытую, при которой пространство как бы «обтекает» сво­бодно стоящее посредине главное со­оружение или группу построек. Нако­нец, ансамбль может формироваться как система взаимосвязанных пространстве, как бы «переливающихся» од­но в другое.

## Slide 30
Создание архитектурных ансамблей достигается с помощью приемов:
1. использование доминирующих точек местности для расположения наиболее крупных зданий;
2. замыкание перспективы улицы общественным зданием;
3. Выделение перед группой зданий небольшой площади.

## Slide 31: Приемы архитектурно-планировочной композиции

## Slide 32
Композиция уличной сети. Она имеет большое композиционное значение как каркас всей структуры населенного места.
Уличная сеть должна обладать композиционным качеством—един­ством системы. Это достигается соблюдением принципа соподчиненности, то есть выделения главных улиц и им подчиненных остальных улиц с внутриквартальными проездами. Главные улицы должны выделяться по местоположе­нию, ширине, застройке, благоустройству.

## Slide 33
Они будут служить ком­позиционными осями особенно эффективно тогда, когда застраи­ваются более выразительными по архитектуре и объему здания­ми, когда зеленые насаждения на них составляют единое целое с внутриквартальными посадками и с природными условиями.
При проектировании уличной сети используют планировоч­ные приемы, с помощью которых вносится определенная ритмич­ность. Так, монотонность застройки, можно сгладить че­редованием улиц различной ширины, применением различных типов жилых домов.

## Slide 34
Оживлению архитектурно-планировочной структуры плана спо­собствует использование приемов свободного начертания уличной сети, органически увязанной с рельефом территории.
Размещение общественных центров и архитектурных ансамблей. Общественный центр может быть в виде площади, двух пло­щадей, соединенных бульваром, расширения главной улицы и при­мыкающего к ней пространства. Форму и размеры площади об­щественного центра определяет пространственная структура все­го населенного места и природные особенности. Общественный центр является и композиционным центром, поэтому его разме­щение осуществляется одновременно с проектированием уличной сети, жилых кварталов и массивов зеленых насаждений. При про­ектировании общественных центров основным архитектурно-композиционным приемом может служить создание крупных архитек­турных ансамблей, объединенных общим композиционным замыс­лом. Обычно общественный центр размещается среди селитебной территории, обеспечивая одинаковые радиусы обслуживания для всех ее районов.

## Slide 35
При наличии водоема центр лучше размещают при нем и раскрывают в сторону водного зеркала.
При этом главное здание своим объемом и внешним обликом должно выделяться из окружающей застройки, создавать внутреннее пространство площади и весь ее архитектурный ансамбль.

## Slide 36: Композиция жилой застройки

## Slide 37
Жилой квартал является основным структурным элементом населенного места, дол­жен обладать качествами архитектурного ансамбля.
При размещении жилых домов необходимо учитывать не только утилитарные и нормативные требования, но и эстетические, широко используя ритмометрический прием композиции застрой­ки жилых улиц. Эстетические качества застройки зависят от архитектурно-планировочной организации комплексов зданий, объ­ема и архитектуры каждого жилого дома.

## Slide 38
На композицию жилой застройки влияние оказывают природные условия (реки, озера, овраги) а также автомобильные и железные дороги.
Природные условия определяют индивидуальный облик насе­ленного места и оказывают решающее влияние на архитектурно-композиционное решение жилой застройки. Композиция жилой застройки зависит также от планировочной структуры и архитек­турной композиции всего населенного места и развивает ее при­менительно к конкретным условиям. Застройка жилых районов, расположенных в зоне главного общественного центра, должна включаться в общий архитектурный ансамбль центральной части населенного места.

## Slide 39: Использование общественных зданий в композиции застройки, размещение открытых и озелененных пространств

## Slide 40
Общественные здания (административное, клуб, торговый центр) обыч­но размещают в центральной части населенного места, где созда­ют композицию главного его ансамбля—площади общественного центра. Такое размещение соответствует и функциональному на­значению этих зданий по обслуживанию всех жителей населен­ного места.
Объединение отдельных общественных зданий в крупные бло­ки увеличивает их объем и этим способствует архитектурной организации внутреннего пространства площади.
Школы, детские сады могут быть возведены в кварталах жилой застройки, в обособленных кварталах или в парке (например, школа), но всегда так, чтобы их было видно с разных точек населенного пункта. Своим положением эти здания должны выделяться из окружающей застройки, доминировать над ней.

## Slide 41
Размещение открытых и озелененных пространств
Архитектурный облик населенного места зависит не только от характера застройки, но и от зеленых насаждений, ландшафта. Пейзаж сельских населенных мест представляет собой широкую ландшафтную композицию из лесных и парковых массивов, клумб и газонов, огородов и водных поверхностей, перепадов рельефа местности. Удачное сочетание застройки с природными особен­ностями—эффективное средство улучшения архитектурной выра­зительности сельских населенных мест.

## Slide 42
С экономической точки зрения необходимо включать существующие лесные массивы, перелески, опушки и поляны. При отсутствии естествен­ных лесных массивов введение зеленых насаждений в архитектурно-планировочную структуру плана является обязательным, так как они будут иметь не только эстетическое значение, но и способствовать улучшению микроклимата.

## Slide 43
При создании искусственного парка его следует размещать на периферии населенного пункта у водоемов, балки или оврага. Если же парк проектируется внутри селитебной территории, то размеры его должны быть минимальными, с тем чтобы не увели­чивать затраты на устройство парка, уход за ним, строительство н эксплуатацию уличной сети и на благоустройство населенного пункта в целом. Зеленые насаждения населенного места должны составлять единую систему, состоящую из лесных и парковых массивов в сочетании с открытыми пространствами. Планируя систему зеле­ных насаждений, необходимо прежде всего использовать участки, малопригодные под застройку (овраги, холмы, приречные и при­озерные полосы и др.).

## Slide 44
Зеленые насаждения в сочетании с открытыми пространства­ми являются одним из эффективных и экономичных средств обо­гащения архитектуры сельских населенных мест. Сочетание пра­вильных геометрических форм зданий и сооружений с различной формой крон деревьев, фактурой и цветом листвы создает не­повторимые ансамбли площадей, улиц и парков. Ландшафтная архитектура.

## Slide 45
Учет связи с окружающей природой
Архитектурная выразительность населенного места, его ком­позиция во многом зависят от окружающего ландшафта. Исполь­зование окружающей природы обогащает панораму застройки со стороны подъездов к населенному месту, позволяет наиболее це­лесообразно расположить общественный центр и создать индиви­дуальный облик населенного места.
Небольшие размеры сельского населенного места дают воз­можность с любой части его территории обозреть окружающую природу и, наоборот, рассматривать сам населенный пункт как единый ансамбль на фоне природы.

## Slide 46
Когда приближаемся к населенному пункту, то его пано­рама раскрывается постепенно. На горизонте появляются едва заметные башни, очертания крупных зданий, отдельных деревьев и их групп. Одновременно с общим контуром населенного места мы видим и его строительную основу: стены и крыши зданий, материал, из которого они возведены, цвет, фактуру.

## Slide 47: Создание силуэта населенного пункта

## Slide 48
Когда приближаемся к населенному пункту, то его пано­рама раскрывается постепенно. На горизонте появляются едва заметные башни, очертания крупных зданий, отдельных деревьев и их групп. Одновременно с общим контуром населенного места мы видим и его строительную основу: стены и крыши зданий, материал, из которого они возведены, цвет, фактуру.
Под силуэтом населнного пункта следует понимать контур его застройки, раскрывающийся на фоне неба, холмов и др.

## Slide 49
Крупные города, силуэт и панорама их воспринимаются по частям, силуэт и панорама небольших насе­ленных мест воспринимаются как общая картина. Силуэт и пано­рама застройки, воспринимаемые при обозрении с удавленных то­чек, являются существенной частью пространственной компози­ции. Работа над созданием определенного силуэта населенного места должна проводиться одновременно с составлением проекта планировки. Определяя местоположение общественного центра, разрабатывая структуру уличной сети, характер застройки, не­обходимо выделить из рядовой застройки общественные здания и отдельные жилые дома с таким расчетом, чтобы создать конт­раст.

## Slide 50
Располагая любое общественное здание в населенном пункте, следует учитывать, что даже небольшое здание, поставленное на вершине или склоне холма, может создать определенный конт­раст, в то же время крупное здание, размещенное в долине, не будет иметь значения для силуэта населенного пункта.

## Slide 51: Особенности архитектурно-планировочной композиции производственных комплексов

## Slide 52
В первые годы после образования социалистических сельскохозяйственных предприятий их размеры были неболь­шими и не вызывали необходимости строительства крупных про­изводственных зданий и сооружений.
Новый этап развития сельскохозяйственного производства внес коренные изменения в содержание производственной зоны сельских населенных мест. Все эти сооружения участвуют и в формировании архитектурного облика сельского населенного места и занимают большие терри­тории.

## Slide 53
Вопросы эстетики в планировке и застройке производственных комплексов и производственной зоны в целом приобретают все большее значение. Красиво и благоустроенно должно быть не только жилище, но и место труда.
Новые производственные здания и сооружения различных объемов со своеобразными формами и силуэтами должны быть органически включены в общую архитектурно-планировочную структуру сельского населенного места. Архитектурное единство производственной зоны может быть достигнуто выделением главного архитектурного элемента и подчинением ему остальных. В связи с этим в качестве основы архитектурно-планировочной композиции следует использовать наиболее крупные, основные здания и сооружения. Значительный эффект может быть достиг­нут при введении ритма в ряду животноводческих зданий, раз­мещении между ними кормоцеха, водонапорной и сенажных ба­шен или комбикормового завода. Эти здания создадут и силуэт всего комплекса.

## Slide 54
Создание архитектурного ансамбля производственной зоны должно быть подчинено общему замыслу, так как каждый ансамбль является звеном заранее продуманной композиции. При этом следует обеспечить координацию в решении отдельных воп­росов, связанных с организацией, технологией, инженерным обо­рудованием, транспортом, планировкой, застройкой и благоуст­ройством каждого производственного комплекса.
При планировке и застройке производственной зоны и отдельных производственных комплексов учитываются функциональные, технико-экономические, санитарно-гигиенические, зооветеринарные и противопожарные требования.