## Slide 1: Типы жилых домов и планировка участков при них

## Slide 2
1.Дома приусадебного типа
2.Дома блокированного типа
3.Секционные жилые дома
4.Противопожарные разрывы
5.Санитарные разрывы
6. Учет рельефа

## Slide 3: Дома приусадебного типа

## Slide 4
В сельском строительстве применяется три ос­новных типа жилых домов: усадебные, блокированные и секцион­ные.

## Slide 5
Дома усадебного типа—это индивидуальные дома, пре­имущественно одноэтажные на одну или две квартиры.
Как правило квартира имеет два входа: парадный и хозяйственный, обра­щенный в сторону приусадебного участка.

## Slide 6
Дом ставят в головной части приусадеб­ного участка с обращением фасада с парадным входом к улице.
Ориентация дома по странам света большого значения не имеет, так как жилые и спальные комнаты получают достаточно солнеч­ного света через окна, расположенные в трех стенах.

## Slide 7
Кухню и хозяйственный вход обращают к северной сторо­не. Дома ставят на расстоянии 4—6 м от красной линии и в об­разовавшейся полосе вдоль улицы разбивают "палисадники с декоративными насаждениями, газонами и цветочными клумбами. За домами размещают хозяйственные по­стройки, а глубинную часть участков отво­дят под огороды и сады. Плодовые деревья и ягодники размещают и в фасадной части участков.

## Slide 8: Дома блокированного типа

## Slide 9
Дома блокированного типа – это двухэтажные дома с 2, 4, 6 и более отдельными квартирами. Каждая из них раз­мещена в двух уровнях. Сообщение между этажами внутри квартир осуществляется по внутренним лестницам. В первом этаже ка­ждой квартиры размещают общую жилую комнату, кухню-столовую, санузел и хозяйственные помещения, а во втором этаже – спальные комнаты. В каждой квартире также два входа: один с фасадной части дома, выходящей к улице, а другой — с обратной стороны для сообщения с приквартирным участком. Квартиры разграничены глухими стенами.

## Slide 10
Дом ставят фронтально относительно улицы, на расстоянии 4—6 м от нее; перед фасадом разбивают палисадник. С обратной стороны располагают приквартирные участки с огородом, садом. Ориентация блокированных жилых домов относительно стран све­та свободная в связи с тем, что комнаты каждой квартиры выхо­дят окнами на две противоположные стороны. Эти дома свобод­но при условии, что каждая квартира принадлежит одной семье.

## Slide 11
Применение блокированных домов сохраняет изолированность семей и создает условия для ведения личного подсобного хозяйства на приквартирном участке. В то же время в зоне блокированной застройки линейная плотность за­стройки вдоль улиц возрастает в 2—3 раза, что снижает затраты на их инженерное благоустройство. Этажность блокированных до­мов и их общие размеры более крупные по сравнению с домами усадебного типа. Габариты таких домов придают известную мо­нументальность застройке, усиливают ее объемно-пространствен­ную выразительность и улучшают силуэт улиц. Повышение плот­ности застройки создает благоприятные условия для развития в зоне блокированной застройки коммунального хозяйства (водопро­вод, канализация, теплофикация и др.). Блокированные жилые дома получают в сельской местности все большее распростра­нение.

## Slide 12: Секционные жилые дома

## Slide 13
Секционные жилые дома—это многоквартирные дома в 2 и более этажей, состоящие из отдельных самостоятельных сек­ций. Все квартиры в каждой секции объединены общей лестнич­ной клеткой—это является особенностью секционного дома. В до­ме бывает 1, 2, 3 и более секций.
Секционные жилые дома могут быть трех типовых ориентации в зависимости от расположения квартир в отдельных секциях: ограниченной, частично ограниченной и свободной.

## Slide 14
В секциях домов ограниченной ориентации каждая квартира выходит окнами на одну сторону дома. Такие дома располагаются меридионально.
В секциях домов частично ограниченной ориентации одни квар­тира выходит окнами на одну сторону дома, другие—на обе.
В секциях домов свободной ориентации все квартиры выходят окнами на две стороны дома.
Размещение секционных домов производится с соблюдением норм плотности жилого фонда, противопожарных и санитарных разрывов.

## Slide 15
Плотность жилого фонда нетто для зоны секционной застройки СНиП установлена следующая, м2 общей жилой площади на 1 га жилой территории:
двухэтажные дома . ...... 4000
трехэтажные дома . ...... 5ЗОО
четырехэтажные дома . ..... 5700

## Slide 16: Противопожарные разрывы

## Slide 17
Величины противопожарных раз­рывов между любыми зданиями в жилой зоне сельского населенно­го места определяются по степени их огнестойкости, которая за­висит от возгораемости материалов и конструкций. Установлены три группы возгораемости: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые..

## Slide 18
Несгораемые материалы под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К ним относятся все естественные и искусственные органические минеральные материалы, а также применяемые в строительстве ме­таллы. Несгораемыми считаются конструкции, выполненные из несгораемых материалов.

## Slide 19
Трудносгораемые материалы под воздействием огня или высо­кой температуры воспламеняются с трудом, тлеют или обуглива­ются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника огня. После удаления источника огня горение и тление прекраща­ется. Это материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых ком­понентов, причем последние защищены от возгорания пропиткой огнезащитными составами — раствор креозота, жид­кая глина и др. Конструкции, выполненные из сгораемых материалов, защищенных слоем гипса или штукатуркой, относятся к трудносгораемым.

## Slide 20
Сгораемые материалы под воздействием огня или высокой тем­пературы воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня. К ним относятся все органи­ческие материалы, не защищенные от возгорания. Сгораемыми яв­ляются все конструкции, выполненные из таких материалов. Это обычно деревянные конструкции, стены, перекрытия, столбы, пере­городки, не защищенные несгораемыми материалами.

## Slide 21
Определив по таблице степень огнестойкости жилых домов (а также общественных зданий), подлежащих возведению, уста­навливают величину противопожарных разрывов между ними.

## Slide 22
Противопожарные разрывы между одно- и двухквартирными жилыми домами на приусадебных участках в пределах одной пары домов не нормируются, а между домами и хозяйственными по­стройками, расположенными на -одном участке, и любыми строениями соседних участков принимаются по нормативам. Разрывы от жилых домов до зданий детских учреждений, школ, больниц, ро­дильных домов и клубов принимаются по таблице с применением коэффициента 2,5.

## Slide 23: Санитарные разрывы

## Slide 24
При застройке населенных мест большое внимание уделяется вопросам инсоляции помещений, где находят­ся люди. Такие помещения и территории должны получать не ме­нее 3 ч в сутки. Это требование имеет важное значение, так как солнечные лучи не только дают свет и тепло, но и оказывают оздоровляющее воздействие на среду, «санируют» ее.

## Slide 25
Доступ солнечных лучей в помещения и на территории возмо­жен тогда, когда они не затеняют­ся. Для этого между зданиями нуж­но соблюдать световые разрывы. Они зависят от высоты затеняющих зданий. Приняты следующие сани­тарные разрывы между жилыми до­мами, а также между ними и обще­ственными зданиями.

## Slide 26
Нормируемые расстояния между | Величина разрыва
Длинными сторонами зданий | Две высоты затеняющего здания, но не менее 20 м
Длинными сторонами и торцами зданий | Одна высота затеняющего здания, но не менее 12 м
Торцами зданий, имеющими окна из жи­лых комнат | То же
Торцами зданий, не имеющими окон из жилых комнат | По нормам противопожарных разры­вов
Одноэтажными домами | То же

## Slide 27: Учет рельефа

## Slide 28
Жилые дома и общественные здания в сельских населенных местах строятся преи­мущественно по типовым проектам. Типовые проекты подлежат «привязке» к местным условиям, и в частности к рельефу террито­рии. При этом может потребоваться пересмотреть проекты фунда­ментов, нижних этажей, входных лестниц.
Для исключения или сокращения объемов такой переработки, а также в целях уменьшения земляных работ при строительстве и рациональной прокладке инженерных коммуникаций здания следует размещать с тщательным учетом естественного рельефа.

## Slide 29
На участках со значительными уклонами жилые дома рекомендуется располагать вдоль горизонталей или под небольшим углом к ним. Если же по условиям ориентации домов по странам света или другим причинам жилые дома приходится размещать поперек склонов (параллельно горизонталям), то возможно применение следующих мер:
- замена длинных домов более короткими путем сокращения чис­ла секций в секционных домах и количества квартир в блокирован­ных домах;
- размещение зданий так, чтобы разность отметок земли и углов зданий была не более 0,8—1,0 м;
- устройство местных подсыпок и срезок грунта у каждого дома;
- смещение блоков блокированных домов по вертикали и по го­ризонтали