## Slide 1: Размещение объектов общественного назначения и планировка их участков УЛИЦЫ И ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

## Slide 2
1.Системы уличной сети
2.Влияние природных условий на выбор системы уличной сети
3.Связь системы уличной сети с приемами застройки
4.Сравнительная оценка различных систем уличной сети
5.Классификация улиц

## Slide 3: Системы уличной сети

## Slide 4
Улицы являются важными элементами в функциональной структуре населенного места, представляют собой части его тер­ритории, расположенные между красными линиями. Красные линии — линии, разграничивающие полосы улиц и территории кварталов

## Slide 5
Они пред­назначены для движения всех видов транспорта и пешеходов. В соответствии с этой задачей улицы надлежаще оборудуются:
проезжая часть, тротуары, полосы зеленых насаждений и др. Кро­ме этого, улицы выполняют и ряд функций, непосредственно не связанных с транспортным и пешеходным движением. Так, они принимают атмосферные воды, стекающие с территорий кварта­лов, и по ним эти воды выводятся за пределы населенного мес­та; под улицами размещают сооружения инженерных коммуни­каций (водопровод, канализация, теплофикация и др.); на улицах устанавливаются столбы электросети, телефона, радио и т.п. На­конец, построение проекта планировки в натуре начинают с рас­положения на территории осей улиц. Таким образом, улицы вместе с их оборудованием представляют собой техническую ос­нову плана населенного места.

## Slide 6
В относительно крупных населенных местах улицы образуют ту или иную систему путей сообщения. По форме начертания плана уличной сети различают системы регулярные, свободные и смешанные

## Slide 7
Регулярные системы характеризуются геометрической правильностью построения планов уличной сети. К ним относятся:
а) прямоугольная, при которой улицы образуют сетку прямо­линейных направлений, пересекающихся под прямыми углами. Пройдя через века, прямоугольная система планировки улиц дошла до нашего времени. Прямые углы квар­талов, прямолинейность улиц присущи планам многих русских городов, а также и сельских по­селений. Однако строгая прямолинейность улиц не всегда выдер­живалась, так как на план уличной сети оказывала влияние топо­графия территории, и главным образом ее рельеф;

## Slide 8
б) радиальная—с улицами, расходящимися по радиусам от общего центра. Эта система появилась в период средневековья. Центром являлось поместье феодала, от которого в разные сто­роны расходились дороги, которые были одновременно и торговы­ми путями. Постепенно вдоль этих дорог строили дома крепост­ные крестьяне и торговые люди. Таким образом, система ради­альной планировки развивается стихийно;

## Slide 9
в) раднально-кольцевая, при которой радиальные направления связаны кольцевыми улицами. Чем длиннее становились застро­енные дороги-радиусы, тем больше затруднялась связь между ними, н поэтому возникла необходимость в кольцевых дорогах. Радиальные системы превратились в радиально-кольпевые. Многие города, возникшие в период феодализма на базе таких посе­лений, имеют в основе своего плана радиально-кольцевую систе­му улиц: Париж, Берлин и ряд других. Радиально-кольцевая сис­тема лежит и в основе плана нашей столицы—Москвы, хотя на развитие этой системы здесь влияли и многие другие ус­ловия.

## Slide 10
Свободные системы такие, при которых направление улиц не связано какими-либо геометрическими условиями, а под­чинено топографическим особенностям территории и главным об­разом ее рельефу.
Смешанные системы представляют собой композицию уличной сети, состоящую из элементов предыдущих систем.

## Slide 11: Влияние природных условий на выбор системы уличной сети

## Slide 12
Улицы занимают 12—20% площади территории сельского насе­ленного места. Затраты на их строительство при твердых покры­тиях могут составлять более 20% от всех затрат на благоустрой­ство. Размеры этих затрат в значительной степени зависят от согласованности плана уличной сети с природными условиями, и в первую очередь с рельефом территории.
Горизонтальная планировка может быть правильно и эконо­мично решена только при должном учете рельефа местности. Улицы должны иметь продольные уклоны в определенных пределах для обеспечения нормального сто­ка атмосферных вод, для удобно­го движения транспорта. Эти пределы, как будет рассмотрено ниже, составляют 0,005— 0,080.

## Slide 13
Величины продольных уклонов улиц зависят от их расположения на плане конкретной территории, ее рельефа и других топографиче­ских особенностей. Они непосред­ственно связаны с системой улич­ной сети. Поэтому систему улич­ной сети проектируют с учетом рельефа конкретной территории, а также природных факторов:
наличие и расположение рек, ручьев и других водоемов, естест­венной растительности (древес­ной, кустарниковой), ветровой режим, условия солнечной инсо­ляции и др. Наиболее полно при­родные условия могут быть учтены при свободной и смешанной системах уличной сети. Регулярные системы в силу своей геометрической жесткости исключают такой учет.

## Slide 14
Геометрическая строгость регулярных систем в сложных при­родных условиях вызывает дополнительные затраты на приспо­собление к этим условиям или на их изменение (вертикальная планировка, сооружение мостов, регулирование русла рек, ручь­ев, засыпка оврагов и пр.). Свободная или смешанная планиров­ка будет в таких условиях более экономичной.
Регулярные системы, и в частности прямоугольная, применя­ются в основном на равнинных территориях с простой топогра­фией. В условиях же сложной топографии более экономичны свободная и смешанная системы.

## Slide 15: Связь системы уличной сети с приемами застройки

## Slide 16
Компози­ция застройки кварталов решается весьма разнообразно, что подробно рассмотрено в V главе. Все возможные приемы заст­ройки можно объединить в две основные группы: приемы регу­лярной застройки и приемы свободной застройки. При регуляр­ной застройке здания возводятся в строгом геометрическом порядке. Их расположение подчинено направлениям улиц. Они могут стоять параллельно улице или под определенным углом, чаще всего перпендикулярно улице. Свободный прием застройки исключает такую жесткую связь расположения зданий с направ­лением улицы, здания размещают независимо от направления улицы.

## Slide 17
Таким образом, регулярная система уличной сети в сочетании с регулярным приемом застройки предопределяет ориентацию зданий по странам света. Это имеет особое значение для распо­ложения жилых домов, так как их необходимо строить с учетом наилучшей освещенности солнцем (инсоляции), что зависит от ориентации домов по отношению к странам света. Поэтому ре­гулярная система уличной сети тесно связана с приемами за­стройки, особенно когда застройка осуществляется по периметрам кварталов, то есть вдоль улиц. Свободная система планировки не влияет на прием застройки.

## Slide 18: Сравнительная оценка различных систем уличной сети

## Slide 19
Каж­дая из рассматриваемых систем уличной сети обладает положи­тельными и отрицательными качествами- Так, прямоугольная система наиболее проста и удобна для размещения в кварталах зданий с прямоугольной формой плана, для разбивки кварталов на прямоугольные участки, для прокладки сетей инженерного оборудования. Благодаря прямолинейности улиц она обеспечива­ет геометрическую правильность плана населенного места, созда­ются удобства для движения транспорта. По такому плану легко ориентироваться. Эти преимущества прямоугольной системы обусловливают возможность широкого применения ее на равнин­ных территориях с простой ситуацией. На территориях же со сложной топографией, и в частности с пересеченным рельефом, возможность применения прямоугольной системы улиц затруднена или вовсе исключается. Необходимость увязки направлений улиц с естественным рельефом местности и другими ее топогра-фическими особенностями приводит к нарушению прямолиней­ности улиц, прямоугольности кварталов и в целом лишает план уличной сети строгой геометрической правильности.

## Slide 20
В IV главе отмечалось, что для населенных мест, имеющих прямоугольную систему улиц, характерна монотонность застройки вдоль улиц и для ее смягче­ния приходится прибегать к особым приемам застройки или пере­ходить к свободному начертанию уличной сети, которая органи­чески увязана с рельефом территории и другими природными условиями. Напомним, что композиция уличной сети существен­но влияет на экономичность планировки, застройки и благоуст­ройства населенного места. Поэтому строгая геометричность пла­на уличной сети, несмотря на отмеченные ее достоинства, в сов­ременной практике проектирования сельских населенных мест не всегда находит применение.

## Slide 21
Прямоугольно-диагональная система уличной сети обладает в основном теми же качествами, что и прямоугольная, но появление острых углов на перекрестках ухудшает условия для застройки кварталов прямоугольными зданиями, разбивки их на прямоугольные участки, усложняет развязку (в одном уров­не) движения транспорта. Эта система присуща некоторым крупным городам (преимущественно в США). В условиях же сельских населенных мест эта система применения не имеет.

## Slide 22
Радиально-кольцевая система уличной сети благодаря наличию планировочно-выраженного центра, к которому направ­лены радиальные улицы, обладает ценным композиционным ка­чеством — единством. Это качество в наибольшей степени прояв­ляется в тех случаях, когда центр расположен на вершине холма, радиальные улицы спускаются в разные стороны по его склонам, а кольцевые—как бы обвивают этот холм. В других условиях геометризм радиально-кольцевой системы может оказаться в противоречии с природным окружением и вся система будет ком­позиционно неоправданной.

## Slide 23
Радиально-кольцевая система не оправдана и с точки зрения функциональной организации плана населенного места. Поэтому города, развившиеся по радиально-кольцевой схеме, часто вы­нуждены переустраивать уличную сеть, проводить реконструкцию планировки.
В условиях сельских населенных мест радиально-кольцевая система улиц не применялась, не используется она и в настоящее время. Частично она может быть применена в смешанной систе­ме уличной сети.

## Slide 24
Радиальная система уличной сети, как и радиально-кольцевая, обеспечивает связь с внешней территорией во все сто­роны. Направленность радиальных улиц к общему центру композиционно выделяет, подчеркивает его и тем самым создает един­ство композиции всей системы. Но чем длиннее становятся эти радиальные улицы, тем большее их расстояние до центра, и един­ство композиции системы ослабевает.
Как указывалось, первоначальная радиальная система улиц в городах при дальнейшем их развитии изменялась в радиально-кольцевую. Лишь немногие сельские поселения с радиальной сис­темой улиц из-за небольших размеров в таком изменении не нуждались.

## Slide 25
Современные условия сельского расселения, организация землепользовании колхозов и совхозов, функциональная структу­ра их населенных мест, принципы, нормы и правила проектиро­вания вносят существенные коррективы в планировочную сеть сельских улиц.
Свободная система уличной сети по сравнению с регу­лярными системами отличается гибкостью, плавностью поворо­тов, гармонично согласующихся с естественной природной обста­новкой. Композиция плана уличной сети здесь не имеет заранее предрешенной жесткой геометричности, а развивается свободно как сочетание плавных криволинейных направлений, увязанных с топографией местности. Благодаря этому застройка вдоль улиц лишена монотонности. Трассы улиц выбираются по рельефу в ос­новном с нормальными продольными уклонами, что сводит к ми­нимуму их вертикальную планировку.

## Slide 26
Свободная система уличной сети способствует решению важ­ной композиционной задачи—«вписать» населенный пункт в природную обстановку, достигнуть единства планировки, заст­ройки и природы. Это особенно эффективно для сельских насе­ленных мест. Свободная система уличной сети находит примене­ние в горной, предгорной и вообще живописной по топографии местности.
Смешанная система уличной сети при умелом сочетании в ней элементов разных систем позволяет приспособить ее к мест­ным условиям н создать в целом удобную, экономичную и инте­ресную композицию плана населенного места.

## Slide 27: Классификация улиц

## Slide 28
Согласно СНиП (2.07.01-89), улицы и дороги сельских населенных мест должны быть дифференцированы по транспортному назначению и расчетной скорости движения.
По этим признакам они подразделяются на категории:
1) поселковая дорога, обеспечивающая связь между селом и внешними дорогами общего пользования при расчетной скорости движения 60 км в час, ширина полосы движения 3,5 м, количество 2 шт.;
2) главная улица – для транспортных свя­зей жилых районов населенных мест с общественным центром и расчет­ной скорости движения 40 км/ч, ширина п.д. –3,5 м, полос 2–3 шт., тротуар 1,5–2,25 м.;

## Slide 29
3) улица в жилой застройке, они подразделяются на:
а) основная, обеспечивающая транспортную и пешеходную связь жилых территорий с главной улицей (расчетная скорость движения 40 км/ч), шир пол. дв. 3,0 м, 2 шт, тротуар –1,0-1,5 м.;
б) второстепенная (переулок) – для транспортной связи между основными жилыми улицами бщественным центром, учреждениями и предприятиями об­служивания населения (расчетная скорость движения 60 км в час);

## Slide 30
поселковые дороги—для транспортной связи между селитеб­ной, производственной и другими зонами населенного места, а также внутри этих зон (расчетная скорость движения 60 км в час);
пешеходные улицы и дороги—для пешеходной связи с места­ми приложения труда, учреждениями и предприятиями обслужи­вания, отдыха и остановками общественного транспорта;
проезды—для транспортной связи внутри микрорайонов (рас­четная скорость движения 30 км в час);
Одна или две улицы населенного места выделяются в качест­ве главных, они более парадно застраиваются, озеленяются и часто служат композиционными осями во всей системе планировки.