## Slide 1: Размещение объектов общественного назначения и планировка их участков Проектирование улиц

## Slide 2
1.Построение системы улиц
2.Учет связи улиц с внешними дорогами
3.Размещение транзитных путей
4. Трассирование улиц
5. Пересечение улиц
6.Элементы,общая ширина и поперечный профиль улицы
7. Архитектурная организация улиц

## Slide 3: Построение системы улиц

## Slide 4
После функционального зонирования, а частично и одновременно с ним, разрабатывается техни­ческая и композиционная основа плана населенного места. Такой основой, как указывалось ранее, являются улицы, образующие в населенном месте ту или иную систему путей сообщения.
Проектирование улиц, и прежде всего построение системы уличной сети, — ответственный этап в составлении проекта пла­нировки населенного места, так как улицы относятся к основным элементам его плана и в сочетании с общественными центрами определяют общую архитектурно-планировочную композицию. При проектировании системы уличной сети необходимо рассмотреть, какие части или районы населенного места улица должна соеди­нять, как она связана с внешними дорогами, какое по ней будет движение, какое значение она имеет в общей композиции плана, какая застройка вдоль нее разместится и т. д.

## Slide 5
В процессе размещения улиц формируется система уличной сети в целом. Эта система может быть регулярной, свободной или смешанной. Однако заранее предопределять характер системы улиц не следует—она должна складываться постепенно в про­цессе комплексного проектирования всех элементов населенного места с учетом конкретных природных и других условий.
При построении системы улиц прежде всего намечают глав­ные направления, связывающие населенное место с внешними подъездными путями, жилую зону с производственной, с места­ми отдыха. Эти направления обычно проходят через общественный центр. Главные улицы будут и основными композиционными ося­ми планировки. По своему местоположению, ширине, характеру застройки и благоустройству они должны выделяться во всей системе улиц. Все остальные улицы размещают применительно к главным.

## Slide 6
Размещение улиц связано с образованием между ними территорий, на которых будет располагаться разного рода застройка. В жилой зоне это жилые дома разных типов с участками при них, общественные здания с участками, а также парк, спортивный комплекс; в производственной зоне — комплексы производственно-хозяйственных зданий и сооружений. Необходимо, чтобы эти территории по форме и размерам были удобны для использования под соответствующую застройку. Это надо предусмотреть при построении системы улиц. Таким образом, построение системы улиц тесно связано со всем последующим проектированием планировки и застройки.
Построение системы улиц начинают с разработки общей схемы уличной сети путем составления набросков-эскизов планиро­вочного решения населенного места в целом. Вся уличная сеть по начертанию в плане должна быть простой, логичной и обеспечивать легкость ориентировки в населенном месте. Необходимо, что-бы каждая улица имела основное назначение в соответствии с классификацией сельских улиц, приведенной выше.

## Slide 7
Учет связи улиц с внешними дорогами

## Slide 8
Населенный пункт колхоза, совхоза не только место жительства работников данного хозяйства и их семей, но и хозяйственный центр, обслуживающий сельскохозяйственное производство на территории его землепользования.

## Slide 9
В процессе сельскохозяйственного производства между населенным пунктом и разными участками землепользования постоян­но осуществляются производственные взаимосвязи. Из населен­ного пункта на поля, другие сельскохозяйственные угодья и об­ратно перемещаются рабочая сила, машины и другие орудия труда, перевозятся семена, удобрения, урожай, перегоняются на выпас животные и т. п. Объем всех этих передвижений большой. Поэтому дорожная связь между населенным пунктом и сельско­хозяйственными угодьями должна быть удобной, а хозяйственные дороги, проложенные по территории землепользования, должны подводить к населенному пункту и смыкаться с системой его улиц. Это необходимо предусмотреть при проектировании системы улич­ной сети в населенном пункте. Движение производственного транспорта нельзя пускать по улицам жилой зоны.

## Slide 10
Сельское населенное место входит в систему расселения в дан­ном районе и поэтому связано со многими внешними пунктами.
Поэтому улицы должны выходить к внешним дорогам, ведущим к другим населенным пунктам, железнодорожной станции, водной пристани и т. д. Таким образом, он окажется связанным с орга­низацией территории землепользования и местной системой рас­селения.

## Slide 11: Размещение транзитных путей

## Slide 12
По транзитным путям через данный населенный пункт как через промежуточный проходит движение транспорта (грузового, пассажирского), не имеющего к нему прямого отношения.
Это движение, нередко скоростное, вносит беспокойство в жизнь населенного пункта, ухудшает его санитарное состояние, усложняет решение пересечений транзитного пути с улицами местного движения. Если есть возможность, транзитные пути следует выносить за пределы населенных мест. Исключение может быть сделано для районных дорог с незначительным движением, которые иногда целесообразно совместить с главными улицами сельских населенных мест.

## Slide 13
Если вынести транзитные пути по каким-либо причинам не­возможно, то изоляция транзита выполняется с помощью сле­дующих приемов:
а) размещение населенного места по одну сторону от тран­зитной дороги, с тем чтобы исключить частые переходы и переезды через нее;
б) проектирование плотных и густых посадок деревьев и кустарников в виде разграничительных полос между транзитной дорогой и улицей, защищающих застройку и палисадники, а также улицы местного движения от пыли и шума со стороны транзитных путей;
в) размещение жилой застройки на значительном расстоянии от транзитной дороги.

## Slide 14
Если транзитные дороги проходят вблизи сельских населенных мест, необходимо позаботиться и о привлекательном виде со стороны этих дорог на населенные пункты. Особое внимание следует уделить оформлению въезда в населенный пункт.

## Slide 15: Трассирование улиц

## Slide 16
При нанесении на план направлений проектируемых улиц — трассировании улиц — необходимо соблюдать определенные условия. Рассмотрим основные из них.
Учет системы уличной сети. Каждая улица представляет собой элемент общей системы уличной сети и имеет в ней свое определенное значение в соответствии с классификацией улиц. При трассировании каждой улицы уточняется ее положение на цлане с сохранением стройности и единства всей системы улиц и с учетом ее назначения. Уточнение трасс улиц на плане связано с учетом рельефа, ветров и ориентации по сторонам света.

## Slide 17
Учет рельефа. Рельеф поверхности территории оказывает существенное влияние на трассирование улиц.
Большие продольные уклоны улиц затрудняют, а в некоторых случаях и вовсе исключают движение по ним транспорта. Трудно преодолимы они и для пешеходов. Поэтому для улиц разного наз­начения установлены предельно допустимые величины продольных уклонов. Так, для улиц и дорог со скоростным и грузовым дви­жением транспорта они не должны превышать 0,040 (4%). Ма­гистральные улицы и дороги могут иметь продольные уклоны до 0,050—0,060. Предел величины продольных уклонов поселковых улиц и дорог 0,070. Только для жилых улиц и для проездов, по ко­торым движение транспорта носит единичный случайный харак­тер, продольные уклоны допустимо доводить до 0,080. Продоль­ные уклоны на пешеходных улицах и дорогах составляют 0,040.

## Slide 18
В горных условиях выдержать такие уклоны трудно, и поэтому они могут быть несколько увеличены: для магистральных улиц и дорог районного значения, для улиц и дорог местного значения на 0,020, для остальных — на 0,010.
Увеличивать продольные уклоны можно также на пешеходных улицах на участках протяженностью не более 300 м. Здесь их можно доводить до 0,060, а в горных условиях — до 0,080.
большие продольные уклоны улиц неблагоприятны:
размыв во время дождей и таяния снега.

## Slide 19
Для отвода вод улицы должны иметь продольные уклоны больше нуля. В качестве наименьшего допус­тимого принят уклон 0,005 и лишь в крайнем случае 0,004. Если нет уклонов, их необходимо создать.
(пример с застаиванием воды около ДК, и нового ФПК.
Уклоны зависят от покрытия улиц. При булыжном покрытии необходимо проектировать немного больше минимальных значений.
Итак, технические допуски продольных уклонов улиц находят­ся в пределах от 0,005—0,004 до 0,080.

## Slide 20
Учет ветров. При трас­сировании улиц учитывают господствую­щее направление ветров, их повторяемость и силу, так как они вентилируют улицы, служат причиной сквозняков на них, способствуют распростране­нию огня при пожарах, пыли и снега.
В местностях с большей силой ветров улицы проектируются под углом (30-40 градусов) к направлению часто повторяющихся ветров (но не поперек). В местах со слабыми или средними ветрами большинство трасс улиц совмещают с направлением наиболее часто повторяющихся ветров.
В районах с большими снегопадами (> 200 … за зиму) главные улицы следует ориентировать па­раллельно господствующему направлению ветра или с отклонени­ем от него до 30°. Если 90" то задувание, наметы и т.д.

## Slide 21
Ориентация по сторонам света. Ориентация улиц по странам света определяется следующими требованиями:
а) обес­печение наиболее комфортабельных условий для человека, идущего по улице;
б) сочетание наилучших условий инсоляции жи­лых домов и художественно-эстетических условий застройки улиц.
По первому требованию, улицы необходимо трассировать так, чтобы человек хорошо себя чувствовал. Днем в летний период большее пространство улицы должно быть затенено. В утренние и вечерние часы, необходимо, чтобы улицы хорошо освещались солнцем.
Для республики Беларусь наилучшие условия обеспечиваются при направлении улиц с севера на юг (меридионально) и посадке деревьев на них с широкими кро­нами.

## Slide 22
Сочетание, наилучших условий инсоляции жилых домов и эстетических условий застройки достигается в тех случаях, ког­да направление улиц совпадает с направлением продольных осей зданий, то есть при фронтальной застройке, когда главный фасад выходит на улицу и этим украшает ее.
Выход из этого положения
а) блокированные дома, т.е. выход комнат одной квартиры на юг и север;
б) торцом к дорогам если одноквартирные.
Примеры улиц в горки и на примере города если однокомнатная квартира.

## Slide 23: Пересечение улиц

## Slide 24
Пересечение улиц образует перекресток. Прямоугольный перекресток может быть
полным
неполным (Т-образным)

## Slide 25
Прямоугольное пересечение обеспечивает водителям транспорта и пешеходам хорошую пря­мую видимость при переезде или переходе через перекресток, позволяет целесообразно использовать, застраивать и оформлять выходящие в его стороны углы кварталов, упрощает строительно-техническое оборудование.
Если направления двух улиц образуют в пересечении острый угол (менее 60 градусов), то перекресток целесообразно решить следующим образом.

## Slide 26
Общее требование, чтобы при образовании перекрестка в пересечении нескольких улиц разных направлений желательно, чтобы оси их сходились в одной точке. | плохой пример: около 1 общ. | Если на перекрестке не совпадают оси улиц, то следует эти оси раздвинуть на рассто­яние равное 2-й ширине улицы. | 
В конце проезжих частей тупиковых улиц (максимальная длина 150 м) необходимо устраивать площадки с островками d=не менее 16 м для разворота автомобилей.

## Slide 27
Для безаварийной езды водитель автомашины должен видеть перед собой дорогу на расстоянии, позволяющем ему при появлении препятствия (встречная машина, пешеход) своевременно остано­вить машину.
Наименьшее расстояние видимости определяется по формуле:
L=S1+S2+S3,
где S1—путь реакции (проходимый машиной с момента, когда увидел препятствие, до включения тормозов);
S2— путь торможения (проходимый машиной с включенны­ми тормозами до остановки);
Sз—запасный отрезок пути.
Вычисленные по этой формуле расстояния видимости для раз­ных скоростей по скользкой дороге приведены ниже
Скорость движения, км/час
15 ......15
30 ......40
40 ......50
60 …80 метров

## Slide 28
Прямой видимости по дороге могут препятствовать выпуклые вертикальные переломы пути. Для устранения этого препятствия применяют вертикальные кривые вставки в продольном профиле улицы
Для обеспечения боковой видимости на перекрестке строят ромб безопасности, в пределах которого не допускается возводить какие-либо сооружения или сажать деревья, кустарники.
Стороны ромба безопасности разграничивает открытое пространство перекрестка, свободное от каких-либо сооружений и зеленых насаждений, создавая условие боковой видимости в обе стороны от перекрестка.
Зависит от скорости при 15 км/ч – 15 метров;
30 км/ч – 25 м; 50 км/ч – 40 м (L)., т.е. зависит от классиифкации улиц.
(В ГОРКАХ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ)

## Slide 29: Элементы, общая ширина и поперечный профиль улицы

## Slide 30
Основные элементы улицы:
-проезжая часть;
-тротуары для пешеходов;
-зеленые насаждения
Кроме этих элементов, в составе улицы могут быть: кюветы или лотки по бокам проезжей части, резервные полосы—отступы от границ кварталов, велосипедные дорожки, полосы бульваров. Для каждого из этих элементов установлены расчетные нормы раз­меров (ширины),
Как правило, проезжую часть каждой улицы рассчитывают на двухполосное движение транспорта. Более широкая проезжая часть может быть лишь на главных улицах. Общую ширину улицы устанавливают в соответствии с ее назна­чением. Она определяется составом и размерами входящих в нее элементов. Ширина обычных жилых улиц составляет 10—18 м, главных – 20–25 м.

## Slide 32
Для каждой улицы разрабатывают профиль ее поперечной организации. Поперечный профиль улицы представляет собой изоб­ражение улицы в вертикальном разрезе перпендикулярно ее оси. На профиле показывается размещение и размеры всех составляю­щих улицу элементов. Поперечный профиль должен давать пред­ставление о горизонтальном расположении и размерах элементов улицы, ее высотной организации. Поэтому гори­зонтальный и вертикальный масштабы для профиля принимают одинаковыми и достаточно крупными (1:100, 1:200). Для характе­ристики пространства между основными линиями застройки в кварталах на профиле, кроме элементов самой улицы, показывают и прилегающие к ней фасадные части кварталов, включая контуры домов. Такой профиль называется архитектурным. Он дополняет начертание улицы в плане показом ее пространственного вида в поперечнике, раскрывает архитектурный облик улицы.

## Slide 33
Первый из них —профиль жилой улицы с одноэтажной застройкой. Все элементы улицы приняты в нем минимальных рас­четных размеров. Проезжая часть и каждый тротуар рассчитаны на две ленты движения. Сопряжение проезжей части с зеленой по­лосой решено с помощью подзора. Ширина улицы в красных линиях 16 м.
Далее рассмотрим пример архитектурного профиля главной улицы с двухэтажной застройкой (рис. 16 б). Здесь проезжая часть и каждый тротуар более широкие и рассчитаны на три ленты движения. Шире и зеленые полосы. Кроны кустов и деревьев слу­жат надежной защите пешеходов от пыли с проезжей части. Со­пряжение проезжей части с зеленой полосой принято городского типа—с бордюром (рис. 17 б). Ширина улицы составляет уже 22м.
Иное решение главной улицы при включении в нее бульвара (рис. 16 в). Бульвар чаще всего расположен посредине улицы и, таким образом, делит проезжую часть на левую и правую стороны. Каждая из них рассчитана в основном на однополосное движение транспорта, но она несколько шире, позволяет производить обгон и разъезд двух транспортных единиц. Общая ширина этой улицы значительно больше, чем в первых двух случаях.

## Slide 34: Архитектурная организация улиц

## Slide 35
Художественное оформление улиц зависит от расположения всех материальных форм на территории между основными линиями застройки в кварталах и архитектурной орга­низации этого пространства. Такая организация включает разра­ботку архитектурных поперечных профилей улиц и застройки в примыкающих к ним фасадных частях кварталов.
Для создания художественного пространственного облика про­филя улицы необходимо найти соотношение объемов зданий, высоты деревьев, кустарников и других форм, – и расстояний между ними.

## Slide 36
Чем больше расстояние между зданиями через улицу, тем сла­бее ощущение их пространственной связи. Преобладание свобод­ного, не заполненного формами пространства нарушает единство ансамбля застройки, в наибольшей степени проявляется при ее малоэтажности. С другой строны, чрезмерное уплотнение простран­ства улиц создает тесноту, что снижает ар­хитектурное качество профиля улицы. Поэтому необходимо соблюдать принципы масштабности и пропорциональности.
Все предметы, размещаемые в пространстве улицы, должны быть организованы на профиле в единую гармоничную плоскост­ную композицию. При этом принимаются во внимание не только их размеры, но также и другие качества: форма, рисунок, цвет и пр. Это имеет особое значение при подборе пород деревьев и ку­старников для озеленения улиц.
Архитектурно-пространственный облик улицы определяется также и архитектурной организацией застройки, размещаемое вдоль каждой стороны улицы.

## Slide 37
Рассмотрим пример простого метрического ряда в застройке— одинаковые дома поставлены с одинаковыми интервалами (рис. 18 а). Такой прием широко распространен. Однако использование в застройке только этого приема приводит к монотонности и одно­образию улиц, и особенно тогда, когда он повторяется на всех улицах населенного места и по всей их длине. Несколько оживля­ется такая застройка лишь за счет нюансных различий в архи­тектуре и окраске самих домов, в озеленении палисадников и в их ограждениях. От этого может выиграть фронтальный вид на квар­талы с улицы. Монотонность же застройки улицы сохраняется.

## Slide 38
Простой метрический ряд в застройке можно применять лишь на небольших протяжениях. Разнообразить застройку можно, ис­пользуя прием чередования коротких простых метрических рядов (рис. 18 б) или прием разрыва простого метрического ряда с поста­новкой в этом разрыве здания иных размеров (двухквартирный дом среди одноквартирных), иной архитектуры, иного назначения (на­пример, здание детских садов) (рис. 18 в). В этом случае изме­няются и план расстановки зданий и интервалы между ними, и фронтальный вид на квартал, и его силуэт. Исчезает монотонность в застройке. Появляется некоторая динамичность ряда. С^^В размещении застройки вдоль улиц могут быть применены и ритмические ряды. Один из примеров такого ряда показан на рис. 18г, где на одинаковых по ширине приусадебных участках постав­лены одноквартирные и двухквартирные дома с интервалами, на­растающими к середине ряда, а затем убывающими (в порядке арифметической прогрессии с разностью равной единице); сами дома по размерам фасадов образуют короткие чередующиеся мет­рические ряды.

## Slide 39
Ритмические ряды находят применение в застройке главных улиц при подходе их к общественному центру. Пример такого ре­шения приведен на рисунке 18 д, где в направлении центра зако­номерно увеличиваются размеры зданий и по длине, и по высоте. Таким приёмом создается динамичность застройки, направленность ее к центральному зданию.
Приведенные в настоящей главе примеры не исчерпывают всех возможных приемов архитектурной организации улиц.
В заключение заметим, что архитектурный облик сельских улиц в значительной мере зависит и от умелого, продуманного подбора типовых проектов зданий, а также различных малых архитектур­ных форм и ассортимента зеленых насаждений. Основу же архи­тектурной организации улиц составляет размещение всех этих эле­ментов с учетом их конкретных художественных свойств и качеств.