## Slide 1: ТЕМА № 5 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В КОМПРЕССОРАХ

## Slide 2
Компрессор (от лат. compressio — сжатие) — машина для сжатия газов и их перемещения.
Вопрос 1. Назначение и классификация компрессоров

## Slide 3
Компрессоры
Объемные
Динамические
(лопаточные)
Классификация компрессоров
по конструкции

## Slide 4
Компрессоры
Объемные
Поршне-вые
Ротаци-онные
Динамические
(лопаточные)
Центробеж-ные
Осевые
Мембран-ные
Винто-вые
Классификация компрессоров
по конструкции

## Slide 5
Объемный компрессор — это машина, в которой сжатие газа происходит в рабочих камерах, периодически изменяющих свой объём.

## Slide 6
Динамический (лопаточный) компрессор — машина, в которой сжатие газа происходит
в результате его взаимодействия с вращаю-щимися лопатками.

## Slide 7
Компрессоры
Вакуум-компрессоры —откачивают газ из сосудов с давлением ниже атмосферного
Компрессоры среднего давления — от 1,2
до 10 МПа
Компрессоры высокого давления — от 10
до 100 МПа
Компрессоры сверхвысокого давления — для сжатия газа
выше 100 МПа
Компрессоры низкого давления — для нагнетания газа при давлении от 0,15
до 1,2 МПа
Классификация компрессоров
по конечному давлению

## Slide 8
Поршневой компрессор

## Slide 9
Роторно-лопастной компрессор

## Slide 10
Двухроторный компрессор

## Slide 11
Винтовой компрессор

## Slide 12
Центробежные компрессоры

## Slide 13
Осевые одноступенчатые компрессоры

## Slide 14
Осевые многоступенчатые компрессоры

## Slide 15
Идеальным называется компрессор, в котором:
1) отсутствует вредный объем;
2) отсутствуют потери на трение;
3) процессы всасывания и нагнетания происходят при постоянном давлении.
Вопрос 2. Работа (идеального)и параметры реального
поршневого компрессора

## Slide 16
Схема одноступенчатого поршневого компрессора:
1 — цилиндр; 2 — поршень;
3 — впускной клапан; 4 — нагнетательный клапан.

## Slide 17
Индикаторная диаграмма идеального одноступенчатого поршневого компрессора

## Slide 18
0

## Slide 19
Процесс 4-1 – всасывание воздуха в цилиндр компрессора при Р1 = const.
Процесс 1-2 – сжатие воздуха в цилиндре компрессора до давления Р2.
Процесс 2-3 – нагнетание воздуха в резервуар
при Р2 = const.
Процесс 3-4 – мгновенное снижение давления от Р2 до Р1 , возможное только в идеальном компрессоре.

## Slide 20
При одном и том же давлении Р2 объём нагнетаемого воздуха может быт различным
в зависимости от процесса сжатия.
Он может протекать по линии 1-2' – изотерме (идеальное охлаждение компрессора), n = 1.
Может протекать по линии 1-2'' – адиабате (сжатие без теплообмена с окружающей средой), n = 1,41.
Процесс сжатия в реальном компрессоре протекает по политропе 1-2 с n = 1,2…1,25.

## Slide 21
Максимальное давление сжатия Р2 в реальном компрессоре определяется из отношения
где температура газа в конце сжатия Т2 ограничивается температурой вспышки масла, применяемого для смазки компрессора, которая находится в пределах 200…250° С.

## Slide 22
0

## Slide 23
Работа, затрачиваемая на привод компрессора при сжатии 1 кг газа, графически изображается площадью 12341.
Площадь 12341 может быть определена из выражения
где пл. 1256 графически изображает работу сжатия, пл. 2305 – работу нагнетания, а пл. 1406 – работу всасывания.
Тогда работа, затрачиваемая на привод компрессора

## Slide 24
Работа, затрачиваемая на привод компрессора при изотермическом сжатии, с учетом того, что в изотермическом процессе p1v1 = p2v2, будет равна
.
Работа, затрачиваемая на привод компрессора при адиабатном сжатии
.

## Slide 25
Работа, затрачиваемая на привод компрессора при политропном сжатии

## Slide 26
Индикаторная диаграмма реального одноступенчатого поршневого компрессора

## Slide 27
Многоступенчатое сжатие
Индикаторная диаграмма идеального трехступенчатого поршневого компрессора

## Slide 28
Объем газа, который поступил в цилиндр (Vвс), меньше, чем рабочий объем Vh. Отношение