## Slide 1: ТЕПЛООБМЕН

## Slide 2: 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ТЕПЛООБМЕНА

## Slide 3: 1.1 Виды теплообмена
Три основных способа переноса теплоты, отличающихся по своим физическим механизмам:
теплопроводность
конвекция
излучение
За счет излучения теплота передается во всех лучепрозрачных средах, в том числе и в вакууме.

## Slide 4
Теплопроводность – это перенос теплоты непосредственно в телах или между телами при их соприкосновении, осуществляемый молекулами, атомами, электронами.
Конвекция – это перенос теплоты в жидких и газообразных средах за счет перемещения неравномерно нагретых объемов среды.
Тепловое излучение – перенос энергии от одного тела к другому электромагнитными волнами определенной длины (инфракрасный спектр).
Излучение осуществляется твердыми телами, жидкостями и 3-х и более атомными газами.

## Slide 5
Совместная передача теплоты теплопроводностью и конвекцией называется конвективным теплообменом.
Теплоотдача – конвективный теплообмен между твердой стенкой и движущейся средой.
В реальных условиях теплота передается одновременно теплопроводностью, конвекцией и излучением.
Такое явление называется сложным теплообменом.
Передача теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку называется теплопередачей.

## Slide 6
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

## Slide 7
Это вид теплообмена, при котором происходит непосредственная передача энергии от частиц более нагретой части тела к частицам его менее нагретой части.
Само вещество не перемещается вдоль тела - переносится лишь энергия.
Теплопроводность веществ

## Slide 8
КОНВЕКЦИЯ

## Slide 9
Это перенос тепла струями
жидкости или газа
Конвекция в твердых телах
и вакууме происходить не может

## Slide 10
Механизм конвекции в газах
Теплый воздух имеет
меньшую плотность и
со стороны
холодного воздуха
на него действует
сила Архимеда,
направленная
вертикально вверх.

## Slide 12
Механизм конвекции в жидкостях
А – жидкость нагревается
и вследствие уменьшения
ее плотности,
движется вверх.
В – нагретая жидкость
поднимается вверх.
С – на место поднявшейся
жидкости приходит
холодная,
процесс повторяется.

## Slide 13
В результате
конвекции в атмосфере
образуются ветры у моря -
это дневные и ночные бризы,
охлаждается корпус
космического корабля,
обеспечивается водяное охлаждение двигателей внутреннего сгорания.

## Slide 14
ИЗЛУЧЕНИЕ
Солнце нагревает
Землю, моря, океаны.
Однако причиной такой теплопередачи не может быть ни теплопроводность, ни конвекция!
Почему?

## Slide 15
Тепло от костра передается человеку
путем излучения энергии,
так как теплопроводность воздуха мала,
а конвекционные потоки направлены вверх.
Это теплообмен, при котором энергия
переносится различными лучами.

## Slide 16
Механизм излучения
Нагретые тела излучают электромагнитные волны
в различных диапазонах
Излучение может
распространяться и в вакууме
Около 50% энергии
излучаемой
Солнцем является
лучистой энергией ,
эта энергия -
источник жизни на Земле

## Slide 17: 1.2 Основные понятия и определения
Легкоподвижная среда (жидкость или газ), используемая для переноса теплоты, называется теплоносителем.
Поверхность теплообмена F – это поверхность, через которую происходит передача теплоты.
Тепловой поток, Q, [Вт] – это количество теплоты, передаваемое через поверхность теплообмена F в единицу времени. В отличие от теплоты тепловой поток является векторной величиной, имеющей направление. Тепловой поток направлен в сторону распространения теплоты, т.е. в сторону наибольшего уменьшения температуры.

## Slide 18
Поверхностная плотность теплового потока q, [Вт/м²] –
это количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единичную площадь поверхности теплообмена.
Линейная плотность теплового потока ql, [Вт/м]– это тепловой поток через единицу длины цилиндрической стенки

## Slide 19
Температурным полем называется совокупность значений температуры во всех точках рассматриваемого пространства в данный момент времени.
t = f (x, y, z, τ)
где t – температура; x, y, z – пространственные координаты;
τ – время.
Температурное поле, зависящее от времени - нестационарное (неустановившийся тепловой режим).
Когда распределение температуры не изменяется со временем, температурное поле называется стационарным (установившийся тепловой режим):
t = f (x, y, z)
Поверхность, во всех точках которой температура одинакова, называется изотермической.

## Slide 20
Градиент температурного поля (grad t) – есть вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону наибольшего возрастания температуры и численно равный производной от температуры по этому направлению.

## Slide 21
2 ТЕОРИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Под теплопроводностью следует понимать процесс переноса теплоты через соприкосновение структурных частиц тела (атомов, молекул, электронов и др.). В разных средах механизм передачи теплоты может отличаться.

## Slide 22: 2.1 Закон Фурье
Поверхностная плотность теплового потока, передаваемого теплопроводностью, пропорциональна градиенту температурного поля:
q = - λ ∙ grad t , Вт/м²
где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) - характеризует способность вещества, из которого состоит рассматриваемое тело, проводить теплоту.
Знак «–» указывает на противоположные направления вектора теплового потока и вектора градиента температурного поля.
Вектор плотности теплового потока q всегда направлен в сторону наибольшего уменьшения температуры.

## Slide 23
Численное значение коэффициента теплопроводности λ равно количеству теплоты, проходящей через единицу изотермической поверхности в единицу времени, при условии, что градиент температуры равен 1 град/м.
Коэффициент теплопроводности является физическим параметром и зависит от химической природы вещества и его физического состояния (плотности, влажности, давления, температуры).

## Slide 25: 2.2 Дифференциальное уравнение теплопроводности
Дифференциальное уравнение теплопроводности (уравнение Фурье) нестационарного температурного поля
где а = λ /(с∙ρ) – коэффициент температуро-проводности тела, м²/с.
Это физическая величина, характеризующая скорость изменения температуры в теле и его теплофизические свойства. Зависит от природы вещества и его физического состояния.

## Slide 26: 2.3 Теплопроводность при стационарном режиме
Теплопроводность плоской стенки

## Slide 27
Поверхностная плотность теплового потока:
- внутреннее термическое сопротивление теплопроводности стенки, (м2К)/Вт.
Распределение температур в плоской однородной стенке - линейное.
Тепловой поток (мощность теплового потока) :

## Slide 28
Рассмотрим для тех же условий многослойную плоскую стенку с толщиной слоев 1, 2,…, n и соответствующими коэффициентами теплопроводности 1, 2,…, n. Здесь слои плотно прилегают друг к другу.
Плотность теплового потока многослойной плоской стенки:
где n - число слоев многослойной стенки;
tc1 и tc(n+1) - температуры на внешних границах многослойной стенки;
- полное термическое сопротивление многослойной плоской стенки.

## Slide 29
Плотность теплового потока, проходящего через все слои, в стационарном режиме одинакова. Коэффициент теплопроводности  различен, то для плоской многослойной стенки распределение температур - ломанная линия.
Для k-го слоя температуру на границе любого слоя можно записать:

## Slide 30
3 КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН

## Slide 31: 3.1 Основные определения конвективного теплообмена
Конвективный теплообмен – это процесс переноса теплоты в жидкой и газообразной среде с неоднородным распределением температуры, осуществляемый конвекцией.
Конвекция происходит за счет перемещения макроскопических элементов среды.
Поверхность твердого тела, через которую переносится теплота, называется поверхностью теплообмена.
Теплоноситель – это жидкая
или газообразная среда, омывающая
поверхность теплообмена.
Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и омывающей ее жидкостью или газом называется теплоотдачей.

## Slide 32: 3.2 Виды конвективного теплообмена
Естественная конвекция - свободное движение, происходящее вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц жидкости, находящихся в поле действия сил тяжести.
Она тем сильнее, чем больше разность температур между поверхностью теплообмена и жидкостью (Δt = tc–tж) и температурный коэффициент объемного расширения:
где =1/ - удельный объем жидкости.

## Slide 33: 3.3 Режимы течения и пограничный слой
Интенсивность конвективного теплообмена сильно зависит от режима течения омывающей жидкости.
Различают три режима течения :
- ламинарный
- переходный
- турбулентный
Вынужденная конвекция создается внешним источником (насосом, вентилятором, ветром). Вынужденная конвекция тем интенсивнее, чем больше скорость вынужденного движения.

## Slide 35
Режим течения характеризуется критерием Рейнольдса:
где w – скорость движения жидкости, м/с;
l – характерный размер канала или обтекаемой стенки, м;
ν– кинематическая вязкость жидкости, м2/с.
Ламинарный режим характеризуется спокойным послойным движением частиц жидкости, без перемешивания
Re < ReкрI
При турбулентном режиме – течение жидкости вихревое, с непрерывным перемешиванием всех слоев
Re > ReкрII
где ReкрI и ReкрII – критические числа Рейнольдса.
Переходным называется режим движения жидкости, промежуточный между ламинарным и турбулентным. Интервал существования переходного режима ограничивается критическими значениями ReкрI и ReкрII.

## Slide 36: Пограничный слой

## Slide 37: 3.4 Закон Ньютона-Рихмана
Для пограничного слоя:
Закон Ньютона-Рихмана:
Тепловой поток Q, Вт, в процессе теплоотдачи пропорционален площади поверхности теплообмена F и разности температур поверхности стенки tc и жидкости tж:

## Slide 38
Коэффициент теплоотдачи α – это количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единицу площади поверхности при разности температур поверхности и жидкости в один градус, Вт/(м²∙К).
Характеризует интенсивность процесса теплоотдачи и зависит от физических свойств жидкости и характера ее движения.

## Slide 39: 3.5 Факторы, влияющие на интенсивность конвективного теплообмена
Режим течения и ламинарный подслой.
Направление теплового потока.
Форма и размеры поверхности теплообмена.
Теплофизические свойства жидкости.
Вид конвективного теплообмена.