## Slide 1: УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПАСА СКОТА

## Slide 2
1. Значение, задачи и содержание устройства территории луговых земель для выпаса скота.
2. Размещение элементов устройства территории луговых земель для выпаса скота.

## Slide 3
2.1.Закрепление луговых земель для выпаса скота за фермами и видами скота.
2.2. Размещение гуртовых и отарных участков.
2.3.Размещение пастбищеоборотов.
2.4.Размещение загонов очередного стравливания.
2.5.Размещение летних лагерей.
2.6.Размещение водных источников и водопойных площадок.
2.7.Размещение скотопрогонов.
2.8. Ограждение луговых земель для выпаса скота.

## Slide 4
1. Значение, задачи и содержание устройства территории луговых земель для выпаса скота.
При рациональном устройстве территории луговых земель для выпаса скота обеспечивается решение
двух основных задач:
повышение продуктивности луговых земель для выпаса скота;
- создание удобных условий для организации пастьбы и повышения продуктивности животных.

## Slide 5
Для выполнения этих задач необходимо выполнить:
1) закрепление луговых земель для выпаса скота за фермами, видами и группами скота по производственным подразделениям;
2) размещение гуртовых (отарных) участков;
3) введение пастбищеоборотов;
4) размещение загонов очередного стравливания;

## Slide 6
5) размещение летних лагерей и площадок для отдыха;
6) размещение водных источников и водопойных площадок;
7) размещение скотопрогонов;
8) размещение других объектов инженерного оборудования.

## Slide 7
2. Размещение элементов устройства территории луговых земель для выпаса скота
2.1.Закрепление луговых земель за фермами и видами скота
Закрепляют луговые земли для выпаса скота за видами и группами скота с учетом их:
удаленности;
биологических требований животных к ботаническому составу травостоя и состоянию луговых земель для выпаса скота; - вводимых систем содержания скота.

## Slide 8
Скот для лучшей организации пастьбы и ухода за ним распределяют на группы:
КРС – на гурты, овец – на отары, лошадей – на табуны,
скот личной собственности – на стада.

## Slide 9
Задачи
создать благоприятные условия для лучшего использования пастбищных кормов,
повышения продуктивности луговых земель для выпаса,
повышения продуктивности животных.

## Slide 10
Размеры групп скота (по числу голов) устанавливают в зависимости от:
- размеров и размещения ферм;
удобства организации труда и выпаса скота;
площадей и расположения луговых земель для выпаса скота;
их урожайности и качества травостоя;
зооветеринарных требований содержания животных.

## Slide 11
2.2. Размещение гуртовых и отарных участков
После комплектования групп скота рассчитывают площади закрепленных за ними участков луговых земель для выпаса и производят их размещение.
Расчет площадей гуртовых участков ведется
согласованно с их размещением.

## Slide 12
При проектировании гуртовых участков учитывают:
- качество травостоя;
удаленность луговых земель от ферм и водных источников, расположение их относительно кормовых культур в полях севооборотов;
возможность поочередного (комбинированного) использования и введения загонной пастьбы;
рельеф;
системы содержания;
зооветеринарные требования.

## Slide 13
ЦЕЛИ:
Обеспечить равномерное поступление кормов
Сократить перегоны скота, создать удобные условия для улучшения луговых земель для выпаса , их оборудования
Снижение затрат на содержание скота и оборудование луговых земель для выпаса

## Slide 14
2.3.Размещение пастбищеоборотов
Под пастбищеоборотом понимают порядок использования луговых земель для выпаса, предусматривающий чередование по годам и участкам выпаса и сенокошения, сроков пастьбы и скашивания трав, сезонов пастьбы и отдыха травостоя, а также систему мероприятий по уходу за луговыми землями для выпаса, их удобрению и правильному использованию.

## Slide 15
ЦЕЛЬ введения пастбищеоборотов
повышения продуктивности луговых земель для выпаса, обеспечения более равномерного поступления зеленой массы и повышения ее качества, создания страхового фонда за счет отдыхающих участков

## Slide 16
В организацию пастбищеоборотов входит:
установление их количества и площадей, размещение, составление схем ротации, разработка мероприятий по улучшению луговых земель для выпаса.
При обосновании количества, площадей и размещения пастбищеоборотов их согласуют с гуртовыми участками.

## Slide 17
Длительность ротации и схемы пастбищеоборотов зависят от:
- климатических условий зоны (увлажнения);
- состояния луговых земель (естественные, улучшенные, орошаемые);
- их удельного веса в хозяйстве;
- целесообразности и возможности комбинированного (сенокосно-пастбищного) использования кормовых земель;
- типов луговых земель для выпаса (суходольные, пониженные части, балки).

## Slide 18
Определив количество, площади пастбищеоборотов, установив продолжительность их ротации и схемы, проектируют участки (поля) пастбищеоборота.
количество, площади и расположение согласовывают с числом и размещением загонов очередного стравливания

## Slide 19
Разрабатывают
мероприятия по улучшению
луговых земель для выпаса сельскохозяйственных животных:
подкашивание сорной растительности,
внесение удобрений,
поверхностное улучшение,
подсев трав,
коренное улучшение с учетом их состояния и особенностей массива (рельефа, почв и т.д.).

## Slide 20
2.4.Размещение загонов очередного стравливания
Гуртовые участки для лучшего использования луговых земель и организации выпаса скота делят на более мелкие части –
загоны очередного стравливания

## Slide 21
Преимущества загонной пастьбы:
луговые земли используются за сезон в несколько циклов через 20-30 дней;
загонная пастьба позволяет планомерно проводить мероприятия по улучшению луговых земель;
сокращаются перегоны скота и затраты на его пастьбу;
- предотвращаются заболевания животных.

## Slide 22
В проектирование загонов входит:
определение их количества и площадей;
размещение;
- установление порядка использования (с учетом вводимого пастбищеоборота).

## Slide 23
При установлении количества и площадей загонов учитывают:
соотношение пастбищных кормов и зеленого корма в полях севооборотов, площадь гуртового участка и урожайность трав;
2) потребность группы скота в пастбищных кормах;

## Slide 24
3) число дней пастьбы в одном загоне за одно стравливание;
4) количество загонов, оставляемых для сенокошения, отдыха и улучшения;
5) компактность гуртового участка и возможность совмещения границ загонов с естественными контурами.

## Slide 25
Количество загонов согласуют с числом полей пастбищеоборота
где П – период возобновления травостоя, дней;
ч – число дней пастьбы в загоне;
т – число полей пастбищеоборота регулярно стравливаемых весь пастбищный сезон.

## Slide 26
Для приближенного расчета количества загонов в гуртовом участке можно применять формулы:
,
где П и ч – то же, что в формуле (7.1)
0 – число загонов для сенокошения и возобновления травостоя в порядке пастбищеоборота.

## Slide 27
Среднюю площадь загона определяют делением площади гуртового участка на количество загонов

## Slide 28
Площадь загона определяется по формуле:
где Ц – необходимое количество пастбищного корма для гурта в день, ц;
У – урожайность зеленой массы в период более интенсивного отрастания травы, ц/га;
ч – число дней пастьбы в загоне.

## Slide 29
Определив количество и площади загонов производят их размещение:
устанавливают их форму, длину, ширину, учитывают рельеф, однотипность растительности, расположение загонов относительно лагерей, скотопрогонов, водных источников.

## Slide 30
Форма загонов
должна создавать удобства для правильной организации пастьбы скота и рационального использования луговых земель.
По форме наиболее целесообразны
прямоугольные загоны,
близкие к квадрату
или вытянутые (в зависимости от площади) к водному источнику
соотношение сторон 1:2, 1:3.

## Slide 31
Ширину загонов
устанавливают с учетом обеспечения нормального разворота гурта исходя из нормативов ширины на одну голову скота.
ширина загона в расчете на одну корову должна быть не менее 0,5–0,7 м.
При больших площадях загонов
длина их должна быть не более 600–800 м

## Slide 32
Длину загона
определяют делением его площади на оптимальную ширину.
Предельную длину загона рассчитывают по формуле:
где с – скорость движения гурта, м/час;
п – продолжительность времени от начала пастьбы до отдыха, поения или доения.

## Slide 33
Размещают загоны
с учетом удобства пастьбы и перегонов скота,
однотипности рельефа и травостоя,
согласованности границ загонов с естественными контурами,
формы и соотношение сторон загонов,
сокращение длины скотопрогонов.

## Slide 34
2.5.Размещение летних лагерей
Проектирование летних лагерей зависит:
вводимых в хозяйстве систем содержания скота в выпасной период
расположения луговых земель для выпаса относительно ферм,
необходимости ремонта и дезинфекции зимних помещений, оздоровление скота.

## Slide 35
Строительство летних лагерей
(навесы, помещения для отдыха людей, доильные установки, складские помещения, водопойные площадки и др.) предусматривается для
сокращения расстояний перегонов животных при удаленности луговых земель для выпаса скота от ферм, комплексов на расстояния, превышающие допустимые для данного вида и группы животных.
В одном летнем лагере могут размещаться 2–3 выпасные группы скота.

## Slide 36
При размещении летних лагерей учитывают
рельеф,
грунты,
расположение лесных массивов,
скотомогильников,
транзитных дорог,
водных источников.

## Slide 37
Участок для строительства летнего лагеря должен размещаться
по возможности в центре пастбищного массива,
на возвышенном сухом месте с твердым грунтом,
вблизи (на расстоянии 150–200 м) водных источников или мест их сооружения,
быть хорошо продуваемым, но защищенным от холодных ветров.

## Slide 38
должен иметь спокойный рельеф с небольшим уклоном (до 2) для отвода дождевых и сточных вод
быть благоприятным в санитарно-гигиеническом отношении.
Летние лагеря должны иметь удобные подъезды к дорожной сети общего пользования.

## Slide 39
Площадь под летний лагерь
зависит от вида, количества животных и размещаемых объектов оборудования.
Площадь летнего лагеря
устанавливается из расчета 50–60 м2 на корову
и 20–30 м2 на голову молодняка крупного рогатого скота.
Площадки для отдыха проектируют из расчета 10 м² на взрослую голову КРС.

## Slide 40
Летние лагеря двух типов
постоянные и временные.
На постоянном лагере, кроме площадки для стоянки и отдыха животных, устраивают навесы, кормушки, помещения для сторожей, инвентаря, автопоилки и доильные установки.

## Slide 41
2.6.Размещение водных источников и водопойных площадок
При устройстве территории луговых земель для выпаса скота решают вопросы :
о потребности скота в воде,
типах водных источников,
их размещении и оборудовании.

## Slide 42
Для решения вопроса о размещении водных источников
устанавливают по нормативам
максимальную потребность каждого гурта в воде в сутки и за весь пастбищный период.

## Slide 43
Удаленность водных источников от луговых земель для выпаса скота
не должна превышать
1,0–1,5 км для коров,
0,5–1,0 км для телят,
2,0–2,5 км для молодняка крупного рогатого скота
2,5–3,0 км для овец

## Slide 44
У естественных водных источников, используемых для поения животных, водопойная площадка
устраивается из расчета на голову скота, м2:
коровы – 15, молодняк крупного рогатого скота – 10, телята – 5, овцы – 3.

## Slide 45
Площадки огораживают, при необходимости укрепляют щебнем, гравием, или крупным песком.
Крутые подходы к источнику выполаживают.

## Slide 46
Если нет естественных водных источников проектируют искусственные:
определяют потребность скота в воде;
тип водного источника;
намечают обустройство.

## Slide 47
2.7.Размещение скотопрогонов.
Для предупреждения вытаптывания травостоя и обеспечения удобного прогона скота гуртовые участки, загоны очередного стравливания связывают с животноводческими фермами или летними лагерями и местами водопоя скотопрогонами.

## Slide 48
Скотопрогоны проектируют с учетом:
– обслуживания ими наибольшей площади по кратчайшему расстоянию;
– размещения оросительной (и осушительной) сети;
– вида, возрастной группы, количества и частоты передвижения скота;

## Slide 49
– механического состава почв, степени сбитости травостоя и эрозионных процессов;
– минимальной протяженности и оптимальной ширины их.

## Slide 50
По назначению скотопрогоны могут быть:
основные (магистральные);
дополнительные (внутрипастбищные);
- временные (вспомогательные).

## Slide 51
Основные скотопрогоны
для перегона двух-трех гуртов крупного рогатого скота должны иметь ширину 15–20 м.
Их обычно профилируют и укрепляют гравийно-песчаным слоем в 25–30 см.

## Slide 52
Внутрипастбищные скотопрогоны
для крупного рогатого скота обычно проектируют шириной 8–10 м,
иногда до 15 м
Залужают их устойчивыми к выпасу травами (овсяница красная, мятлик луговой) при увеличенной норме высева.

## Slide 53
Располагают скотопрогоны с учетом
сокращения их протяженности;
обслуживания возможно большего числа гуртовых участков и загонов очередного стравливания;
рельефа местности;
расположения оврагов, балок, открытых каналов и скотомогильников.

## Slide 54
2.8. Ограждение луговых земель для выпаса скота
Для ограждения луговых земель для выпаса скота
применяют
постоянные (капитальные) и
временные (переносные) изгороди

## Slide 55
Постоянные изгороди
устраивают по границам выпасного массива, гуртовых участков и вдоль скотопрогонов.
Временные изгороди
применяют в основном для огораживания загонов или участков порционного стравливания.

## Slide 56
Переносную изгородь
проектируют по границам загонов очередного стравливания.
Разбивку луговых земель для выпаса скота на загоны и выделение порций корма внутри их производят,
как правило, электроизгородью.

## Slide 57
Скотопрогоны огораживают
постоянной изгородью (железобетонной, деревянной и т. п.),
в которой предусматривают ворота шириной 6–8 м для прогона скота в загоны.
Для предупреждения вытаптывания травостоя возле ворот целесообразно иметь их в каждом загоне
по двое-трое.