## Slide 1
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ СЕНОКОШЕНИЯ

## Slide 2
1. Задачи и содержание устройства луговых земель для сенокошения.
2. Закрепление луговых земель для сенокошения за производственными подразделениями.
3. Размещение сенокосооборотных массивов и участков.
4. Размещение дорог, водных источников и сезонных станов.
5.Анализ и оценка устройства территории луговых земель для сенокошения.

## Slide 3
Задачи и содержание устройства луговых земель
для сенокошения
Основными задачами устройства территории луговых земель для сенокошения являются:
1) обеспечение животных грубыми кормами;
2) создание одинаковых условий использования и ухода за луговыми землями по производственным подразделениям с целью повышения продуктивности луговых земель для сенокошения;

## Slide 4
3) укрупнение массивов луговых земель для сенокошения и придание им правильной конфигурации, удобной для проведения работ по уходу за луговыми землями для сенокошения и механизации сеноуборки.

## Slide 5
Необходимые материалы:
плановый материал, земельно-учетные данные, материалы различных
обследований и изысканий.
решают вопрос об объеме и характере работ по обследованию луговых земель для сенокошения

## Slide 6
При обследовании устанавливают:
- тип луговых земель для сенокошения;
- рельеф;
- почвы;
- характер увлажнения;
- растительность, ее состояние и кормовые достоинства;
- культуртехническое и хозяйственное состояние;
- современное и планируемое использование и необходимые культуртехнические мероприятия.

## Slide 7
В содержание
устройства территории луговых земель для сенокошения входит:
закрепление луговых земель для сенокошения за производственными подразделениями;
размещение сенокосооборотных массивов и участков;
размещение дорог, водных источников и сезонных станов.

## Slide 8
2. Закрепление луговых земель для сенокошения за производственными подразделениями
Форма бригадных участков луговых земель для сенокошения и размеры их сторон должны обеспечивать рациональное использование сенокосоуборочных машин и высокое качество работ.
Поэтому их нужно проектировать по возможности в виде прямоугольников с рациональным соотношением сторон
(1:2, 1:3).

## Slide 9
Учитывают потребность скота в грубых кормах и нагрузку луговых земель для сенокошения на одного трудоспособного по бригадам.

## Slide 10
При закреплении луговых земель для сенокошения за производственными подразделениями учитывают:
размещение населенных пунктов, количество трудоспособных;
2) проектируемое размещение ферм и потребность их в кормах;

## Slide 11
3) площадь луговых земель для сенокошения, их расположение, компактность массивов, состояние, объем работ по улучшению и возможность механизации сеноуборки;
4) расположение пахотных и других земель, закрепляемых за подразделением.

## Slide 12
При закреплении луговых земель для сенокошения
равномерность загрузки подразделений по объемам работ по улучшению и уборке сена
равноудаленность и компактность расположения массивов
обеспеченность скота кормами с этих земель

## Slide 13
3. Размещение сенокосооборотных массивов и участков
Сенокосооборот
система мероприятий по использованию луговых земель для сенокошения и уходу за ними с чередованием сроков сеноуборки, выпаса скота, использования отавы и работ по улучшению
по годам и участкам.

## Slide 14
На количество сенокосооборотов
и их площади влияют:
площади массивов луговых земель для сенокошения в подразделении;
типы луговых земель для сенокошения, характер травостоя, размеры участков и их расположение;
условия использования техники и организации труда.

## Slide 15
Определив количество, площади сенокосооборотов, их схемы и границы, производят размещение сенокосооборотных участков, т.е.
производят их внутреннее устройство.
На количество сенокосооборотных участков (полей) влияют:
площадь сенокосооборота в производственном подразделении, количество, площади и расположение отдельных сенокосных участков, вошедших в данный сенокосооборот, их состояние.

## Slide 16
Сенокосооборотные массивы по площади должны быть такими, чтобы на них можно было разместить не менее трех сенокосооборотных участков (полей)
с минимальной площадью их 8–12 га.

## Slide 17
В случае закрепления за бригадой незначительной площади луговых земель для сенокошения чередование использования и ухода (сроков сенокошения, выпаса по отаве, мероприятий по улучшению) осуществляется только во времени
(по годам) и сенокосооборот не проектируют.

## Slide 18
Сенокосооборотные участки
должны быть однородными по характеру травостоя, по возможности
компактными и равновеликими.
По площади и конфигурации
они должны быть удобными для проведения механизированных работ по уходу за сенокосами и сеноуборки.

## Slide 19
Границы сенокосооборотных участков совмещают с естественными контурами,
а в случае деления массивов
проектируют прямолинейными.

## Slide 20
При компактном расположении сенокосооборотного массива
(одним массивом) количество сенокосооборотных участков полностью зависит от площади массива.

## Slide 21
В случае разобщенного расположения сенокосооборота количество сенокосооборотных участков (полей) может равняться, быть больше или меньше количества участков луговых земель для сенокошения, вошедших в этот сенокосооборот.
Это зависит от площади отдельных участков луговых земель для сенокошения.
Обычно в сенокосообороте проектируют от 3 до 6 полей.

## Slide 22
Если сенокосооборотные участки размещают на крупном массиве, то их длинные стороны должны быть строго параллельны.
На склонах участки (поля) размещают длинной стороной поперек склона.
Желательно, чтобы сенокосооборотный участок располагался на одной почвенной разновидности, экспозиции склона, имел однотипную растительность, требовал одинаковых мероприятий по улучшению и уходу.

## Slide 23
Сенокосооборотные участки должны быть достаточно велики по площади, компактны и удобны по размерам сторон и конфигурации.
Желательно, чтобы эти участки были равновеликими по площади.
На луговых землях для сенокошения допускается отклонение площадей сенокосооборотных участков от их средней площади до 30 %.

## Slide 24
На каждом сенокосооборотном участке, на которые делится сенокосооборотный массив, по годам устанавливается время первого укоса, использование отавы и мероприятия по уходу за луговыми землями для сенокошения.

## Slide 25
Первый укос в разные годы может осуществляться в фазах:
начала колошения злаковых и бутонизации бобовых трав;
колошения злаковых и начала цветения бобовых;
начала цветения злаковых;
полного цветения злаковых;
созревания семян наиболее ценных видов трав.

## Slide 26
4. Размещение дорог, водных источников и сезонных станов
Дороги для подъезда к полям сенокосооборотов проектируют
в увязке с имеющимися и запроектированными дорогами
на других землях.
При необходимости проводят улучшение дорог и устройство переездных сооружений.

## Slide 27
Для бытовых нужд, заправки машин и особенно для водопоя скота
при использовании отавы сенокосов
для выпаса
проектируются водные источники.
При большой удаленности луговых земель для сенокошения (запольные участки) может быть предусмотрен сезонный стан.

## Slide 28
5.Анализ и оценка устройства территории
луговых земель для сенокошения.
Технические показатели:
число и площади массивов бригад, сенокосооборотов, полей;
уклоны в рабочем направлении;
формы массивов и участков, средние размеры сторон;
условная рабочая длина гона, отклонения от средних размеров;
длина и площади дорог и других инженерных сооружений;

## Slide 29
Экономические показатели:
прирост продукции;
единовременные затраты;
ежегодные издержки производства;
приведенные затраты, чистый доход;
срок окупаемости капитальных вложений.