## Slide 1
РАБОЧИЕ ПРОЕКТЫ
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

## Slide 2
1. Виды и содержание рабочих проектов
2. Порядок составления и обоснования рабочих проектов.
3. Методика составления и обоснования рабочих проектов:
3.1.Проект культуртехнических мероприятий.
3.2.Проект устройства территории многолетних насаждений.
3.3. Проект создания и устройства территории орошаемых луговых земель для выпаса скота.

## Slide 3
Виды и содержание рабочих проектов
Рабочие проекты можно подразделить на следующие основные виды:
упорядочения приусадебных земель и установления черты населенных пунктов;
строительства дорог;
строительства прудов и водоемов;
орошение и осушение земель;
рекультивации земель и улучшения малопродуктивных земель снятым плодородным слоем;

## Slide 4
культуртехнических мероприятий;
облесения песков, оврагов и других земель, непригодных для сельскохозяйственного использования;
создание полезащитных лесных полос;
устройства территории многолетних насаждений;
создания и устройства территории орошаемых луговых земель;
планировки коллективных садов и огородов.

## Slide 5
Порядок составления и обоснования рабочих проектов
Рабочие проекты разрабатываются на основе:
заявок (заказов) заинтересованных хозяйств
актов выбора и обследования объектов комиссией в определенном составе
задания на проектирование, которое составляется заказчиком совместно с проектной организацией

## Slide 6
Камеральные и полевые подготовительные работы:
В порядке камеральных работ собирают на проектируемый объект прежде всего имеющиеся разработки в схемах и проектах землеустройства, а также схемы и проекты, разработанные другими организациями. Обобщают также данные имеющихся обследований и изысканий.
На основе анализа собранных материалов определяют содержание полевых подготовительных работ. При необходимости производят крупномасштабную съемку, почвенные, геоботанические и другие изыскания.

## Slide 7
При составления проекта
пользуются собранными при подготовительных работах материалами документами, специальной литературой, действующими строительными нормами и правилами (СНиП), а также техническими указаниями, инструкциями и другими нормативными документами
Размещают на плане элементы проекта
отражают полученные данные в пояснительной записке и другой документации дела

## Slide 8
Определяют объемы работ,
потребность в рабочей силе, материальных ресурсах, планируемую урожайность продукции, ее валовые сборы, себестоимость, стоимость товарной продукции, затраты труда, эффективность и срок окупаемости капитальных вложений.
Оформляют графические документы и данные для составления смет.

## Slide 9
Составляют локальные, объектные и сводную сметы.
Проект и сметы согласовывают и утверждают в установленном порядке.
Окончательно оформляют пояснительную записку и другую документацию дела.

## Slide 10
Составляют рабочий чертеж и переносят проект на местность.
Готовят копию проектного плана, размножают документы.
Брошюруют дела и сдают их заказчику.

## Slide 11
Проект культуртехнических мероприятий.
Подготовительные камеральные работы включают:
подбор и изучение материалов землеустройства, качественной оценки земель, почвенных, геоботанических, агрохимических и других обследований;
установление соответствия границ выделенных участков проекту внутрихозяйственного землеустройства;
изготовление плана или части плана земельного участка в масштабе 1:10000 для проведения полевого обследования.

## Slide 12
Оформляется акт выбора земельных участков
Составляется задание на проектирование
Полевое обследование выделенных участков
Результаты полевого обследования отражают на чертеже принятыми условными знаками и в специальной ведомости
Разрабатывают технологию выполнения культуртехнических работ и мероприятий по первичному окультуриванию земель на каждом участке

## Slide 13
Составляют ведомость культуртехнических работ, рассчитывают потребность в извести, удобрениях, семенах трав для каждого участка
Составляют четыре локальные и сводную сметы
При этом используют полученные объемы работ, расценки, прейскуранты цен, постановления, указания и другие документы, утвержденные в установленном порядке.

## Slide 14
Локальная смета №1 составляется на производство культуртехнических работ
№2 – на доставку, внесение и стоимость извести
№ 3 – на доставку, внесение и стоимость удобрений
№4 – предпосевную обработку почву, посев и стоимость семян трав

## Slide 15
В сводной смете заполняют главу 2,
которая включает объекты основного производственного назначения.
В главе 9 отражают прочие работы и затраты;
в главу 10заносят затраты на технический надзор;
в главу 12 – затраты на проектно-изыскательские работы.
Проект и сметы согласовывают и утверждают в установленном порядке.
Изготавливают документы и выдают заказчику.

## Slide 16
Проект устройства территории многолетних насаждений
При камеральных подготовительных работах собирают и анализируют имеющиеся на территории объекта планово-картографические, проектные и обследовательские материалы.
Комиссия в составе представителя хозяйства, автора проекта, агронома-плодоовощевода, почвоведа, гидротехника и других специалистов уточняет границы участка под многолетние насаждения, выбирает участки под производственную и жилую зону, предварительно намечает расположение магистральных дорог, пород, садозащитных насаждений, водоемов, др.элементов.

## Slide 17
Составляют акт выбора и обследования участков для закладки многолетних насаждений и под промышленную зону
готовят задание на составление проекта

## Slide 18
При детальном полевом обследовании проводят необходимые съемочные и обследовательские изыскания.
Плановый материал готовят обычно в масштабе 1:5000 или 1:2000 с изображением рельефа в горизонталях через 1-2 м и отражением различных объектов оборудования территории.
Готовят почвенные карты и картограммы, необходимое количество копий плана.

## Slide 19
Составление проекта и смет
ведут пользуясь собранными при подготовительных работах материалами, действующими указаниями, рекомендациями и нормативами.
Размещают на плане все элементы устройства территории:
производственную зону, породы, и сорта, кварталы, участки отделений, бригад, защитные лесополосы, дороги, оросительную сеть, водоисточники и другие.

## Slide 20
Анализируют принятые проектные решения по основным техническим показателям
В случае необходимости разрабатывают второй вариант, производят анализ и оценку вариантов, в результате которых обосновывают лучшее проектное решение.
В принятом варианте проводят внутриквартальное устройство (размещают ряды, клетки, транспортные просветы и т.д.).

## Slide 21
Совместно с научно-исследовательскими учреждениями и хозяйством
разрабатывают технологию закладки и ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями, систему удобрений, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями
Устанавливают урожайность, валовые сборы, себестоимость и стоимость товарной продукции.
Определяют необходимое количество саженцев.
рассчитывают объемы работ и потребность в материалах
Определяют потребность в технике, рабочей силе.

## Slide 22
Составляют локальные, объектные и сводную сметы.
Проект и сметы согласовывают и утверждают в установленном порядке.
Окончательно оформляют пояснительную записку и документацию дела.

## Slide 23
На местность переносят проект на площадь, предусмотренную к освоению
в ближайшие год – два.
Для этого составляют рабочий чертеж, где выписывают необходимые данные по всем элементам.
Готовят необходимое количество копий плана со всеми существующими данными и элементами проекта, размножают текстовые и табличные материалы, брошюруют дело и сдают заказчику.

## Slide 24
Проект создания и устройства территории орошаемых луговых земель для выпаса сельскохозяйственных животных
В содержание проекта входят:
подготовительные работы
составление проектно-сметной документации и ее утверждение
перенесение проекта на местность (после залужения)
изготовление документов.

## Slide 25
Комиссия выбирает и обследует участки и отражает результаты в акте
Заказчик (хозяйство) при участии специалистов проектного института разрабатывает задание на проектирование
При составлении проекта пользуются материалами подготовительных работ, типовыми технологическими схемами, калькуляциями к ним и рекомендуемыми нормативами.

## Slide 26
Определяют потребность в извести, удобрениях, подбирают состав травосмесей, учитывая виды и группы скота, определяют потребность в семенах.
Устанавливают источники водозабора, режимы орошения участков, поливные нормы, потребность в воде и виды оросительных систем.
Подбирают дождевальные установки, насосные станции, магистральные и распределительные трубопроводы.
Размещают оросительную сеть, с которой согласовывают все элементы устройства территории луговых земель для выпаса.

## Slide 27
Если возникают варианты проектных решений
оценивают по технико-экономическим показателям и выбирают лучший
По лучшему варианту рассчитывают необходимые материалы для ограждения луговых земель для выпаса

## Slide 28
Сметная документация включает обычно четыре локальных и сводную сметы.
Затраты на известкование почв отражают в локальной смете № 1.
На внесение удобрений и залужение составляют локальную смету № 2.
Локальную смету № 3 составляют на приобретение и монтаж поливного оборудования.

## Slide 29
На основе локальных смет,
действующих прейскурантов, расценок и других официальных документов
составляют сводную смету.
В главе 2 обобщают стоимость объектов основного производственного назначения
В главе 7 рассчитывают стоимость временных зданий и сооружений
В главе 9 отражают прочие работы и затраты
Глава 10 включает затраты на содержание дирекции строящего предприятия, технический и авторский надзор
В главе 12 приводят затраты на проектно-изыскательские работы.

## Slide 30
Рассчитывают единовременные затраты и ежегодные издержки, определяют срок окупаемости капитальных вложений
Обобщают технико-экономические показатели проекта, оформляют пояснительную записку и документацию дела
Проект согласовывают со строительной организацией, хозяйством, другими заинтересованными организациями и учреждениями и утверждают в РАПО (или в другой организации в зависимости от подчиненности).

## Slide 31
Для перенесения проекта в на местность составляют рабочий чертеж, на котором показывают все элементы устройства территории луговых земель для выпаса с геодезическими данными для определения их положения на местности
Изготавливают копии проекта, пояснительной записки и вручают заказчику.