## Slide 1
ТЕМА 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ (ЧП)
  Вопросы, изложенные в лекции:
1. Определение, классификация ЧП.
2. Геометрия, кинематика и динамика ЧП.
3. Материалы и изготовление ЧП.
4. Критерии работоспособности и допускаемые напряжения в ЧП.
5. Прочностной и тепловой расчет ЧП.

## Slide 2
Определение и классификация ЧП.
Червячная передача – это передача, два подвижных звена которой, червяк и червячное колесо, образуют совместно высшую зубчато-винтовую кинематическую пару, а с третьим, неподвижным звеном, низшие вращательные кинематические пары.
Рис. 6.1. Червячная передача: 1 – червяк; 2 – червячное колесо.
По определению, червячная передача обладает свойствами как зубчатой (червячное колесо на своем ободе несет зубчатый венец), так и винтовой (червяк имеет форму винта) передачи. Червячная передача, как и винтовая, характеризуется относительно высокими скоростями скольжения витков червяка по зубьям червячного колеса.

## Slide 3
Достоинства червячных передач:
1) компактность и относительно небольшая масса конструкции;
2) возможность получения больших передаточных чисел в одной ступени (стандартные передачи – u  80, специальные  u  300);
3) высокая плавность и кинематическая точность;
4) низкий уровень шума и вибраций;
5) самоторможение при передаче движения в обратном направлении - невозможность передачи движения от червячного колеса к червяку.
Недостатки червячных передач:
1) низкий КПД и высокое тепловыделение;
2) повышенный износ и уменьшенный срок службы;
3) склонность к заеданию, что вызывает необходимость применения специальных антифрикционных материалов для зубчатого венца червячного колеса и специальных видов смазки с антизадирными присадками.
Классификация червячных передач:
1. по направлению линии витка червяка –
1.1. правые (при наблюдении с торца червяка и его вращении по часовой стрелке червяк вкручивается в пространство - уходит от наблюдателя);
1.2. левые (при наблюдении с торца червяка и его вращении по часовой стрелке червяк выкручивается из пространства - идёт на наблюдателя);
2. по числу заходов червяка –
    2.1. с однозаходным червяком, имеющим один гребень, расположенный по винтовой линии, наложенной на делительный цилиндр червяка;

## Slide 4
    2.2. с двух-, трёх-, четырёх-, многозаходным червяком, имеющим соответственно 2, 3, 4 или более одинаковых гребней расположенных по винтовой линии, наложенной на делительный цилиндр червяка;
3. по форме делительной поверхности червяка –
  3.1. с цилиндрическим червяком (образующая делительной поверхности – прямая линия);
  3.2. с глобоидным червяком (образующая делительной поверхности – дуга окружности, совпадающая с окружностью делительной поверхности червячного колеса);
  4. по положению червяка относительно червячного колеса –
    4.1.с нижним расположением червяка;
    4.2. с верхним расположением червяка;
    4.3. с боковым расположением червяка;
    5. по пространственному положению вала червячного колеса –
      5.1.с горизонтальным валом червячного колеса;
      5.2.с вертикальным валом червячного колеса;
      6. по форме боковой (рабочей) поверхности витка червяка (рис. 6.2) –
        6.1. с архимедовым червяком (обозначается ZA), боковая поверхность его витков очерчена прямой линией в продольном сечении;
        6.2. с конволютным червяком (обозначается ZN), боковая поверхность его витков очерчена прямой линией в нормальном к направлению витков сечении;
6.3. с эвольвентным червяком (обозначается ZI), боковая поверхность его витков в продольном сечении очерчена эвольвентой.

## Slide 5
Рис. 6.2. Установка резца при нарезании архимедовых (1), конволютных (2) и эвольвентных (3) червяков.
Эвольвентный червяк эквивалентен цилиндрическому эвольвентному косозубому колесу с числом зубьев, равным числу заходов червяка. Форма боковой поверхности червяка мало влияет на работоспособность червячной передачи и, в основном, связана с выбранной технологией изготовления червяка (рис. 6.2).

## Slide 6
Геометрия, кинематика и динамика ЧП.
Геометрию, кинематику и динамику червячной передачи рассмотрим на примере передачи с архимедовым червяком.
Геометрические характеристики червячной передачи связаны между собой соотношениями, аналогичными соотношениям зубчатых передач.
Основным стандартизованным параметром червячной передачи является модуль m (измеряется в мм), осевой для червяка и окружной (торцовый) для червячного колеса. Поскольку делительный диаметр червяка невозможно связать с числом его заходов z1, для определения делительного диаметра червяка вводится специальный коэффициент диаметра червяка q, показывающий число модулей, укладывающихся в делительный диаметр.
Рис. 6.3. Размеры цилиндрического червяка

## Slide 7
Рис. 6.4. Параметры венца червячного колеса
Свои особенности имеет и геометрия венца червячного колеса. В виду того, что образующая делительной поверхности венца червячного колеса (рис. 6.4) имеет дугообразную форму и, следовательно, в разных точках разное удаление от оси вращения колеса, все основные размерные показатели (делительный диаметр, высота зуба и др.) измеряются в серединной плоскости, проходящей через геометрическую ось червяка.
Модуль с делительными диаметрами червяка (рис. 6.3) и червячного колеса (рис. 6.4) связан соотношениями
. (6.1)
Расстояние, измеренное между одноименными поверхностями двух соседних гребней нарезки червяка, называют расчетным шагом нарезки червяка. Расчетный шаг нарезки червяка связан с модулем червячного зацепления соотношением, аналогичным таковому для зубчатого зацепления:
. (6.2)

## Slide 8
Расстояние, измеренное между одноименными поверхностями двух соседних гребней, принадлежащих общей винтовой линии нарезки червяка,
называют ходом витка червяка. Из определения следует, что расчетный шаг p и ход витка pz связаны соотношением
. (6.3)
Высота головок витков червяка и зубьев червячного колеса также как и в зубчатом зацеплении равна модулю зацепления (ha1 = ha2 = m), а высота их ножек с целью исключения возможности утыкания головки зуба в дно впадины, как и в конических передачах, на 20% больше модуля зацепления (hf1 = hf2 = 1,2m). Тогда диаметр вершин витков (внешний диаметр) червяка da1 (рис. 6.3) и диаметр вершин зубьев червячного колеса da2 (рис. 6.4) могут быть найдены по выражениям
; (6.4)
а диаметр впадин витков (внутренний диаметр) червяка df1 (рис. 6.3) и диаметр впадин зубьев червячного колеса df2 (рис. 6.4)  по выражениям
. (6.5)
Измеренный в плоскости осевого сечения угол  между касательной к боковой поверхности витков червяка и нормалью к оси его вращения для архимедовых червяков является величиной постоянной, стандартизован и равен 20 (угол заострения витка составляет 40).

## Slide 9
Для доведения межосевого расстояния передачи до стандартного значения используется смещение инструмента при изготовлении зубчатого венца червячного колеса. Положительным считается смещение инструмента в направлении от оси вращения колеса (положительное смещение увеличивает aW, отрицательное  уменьшает) Отношение величины смещения инструмента к модулю нарезаемого колеса называют коэффициентом смещения (обозначается буквой x). По условию неподрезания и незаострения зубьев коэффициент смещения выбирается в пределах -1  x  +1.
Длина нарезанной части червяка b1 зависит от числа его заходов и величины смещения и для x  0 выбирается по эмпирической формуле
; (6.6)
с округлением до ближайшего большего значения по ряду стандартных линейных размеров.
При положительном смещении (x  0) длину нарезанной части червяка следует уменьшить
. (6.7)

## Slide 10
Отношение хода витка к длине начальной окружности червяка – есть величина тангенса угла подъёма  винтовой линии нарезки червяка
(6.8)
Максимальный диаметр daM2 червячного колеса устанавливается в некоторой степени произвольно. Увеличение этого диаметра способствует увеличению площади контактной поверхности зубьев колеса и снижению контактных напряжений на этой поверхности, возникающих в процессе работы передачи. Чрезмерное его возрастание приводит к заострению периферийных участков зуба и исключению их из передачи рабочих нагрузок из-за повышенной гибкости. Поэтому максимальный диаметр зубьев червячного колеса daM2 имеет ограничение сверху по соотношению
. (6.9)

## Slide 11
Ширину зубчатого венца червячного колеса b2 выбирают по стандартному ряду размеров. При этом размер b2 должен удовлетворять соотношению
при числе витков червяка z1 = 1 и z1 = 2 ; (6.10)
а при числе витков червяка z1 = 4 . (6.11)
Условный угол охвата витков червяка зубьями червячного колеса 2 (рис. 6.4). определяют по точкам пересечения боковых (торцовых) поверхностей червячного колеса с условной окружностью, диаметр которой равен , следовательно
. (6.12)
Межосевое расстояние для несмещенной червячной передачи составляет
. (6.13)
Для передачи, червячное колесо которой нарезалось со смещением инструмента, межосевое расстояние составит
. (6.14)

## Slide 12
В червячной передаче, в отличие от зубчатой, окружные скорости витков червяка v1 и зубьев червячного колеса v2 (рис. 6.5) различны как по величине, так и по направлению. Витки червяка при его вращении получают скорость v1, направленную по касательной к его начальной окружности, а зубья червячного колеса движутся совместно с винтовой линией параллельно оси червяка со скоростью v2. За один оборот червяка червячное колесо повернется на угол, охватывающий число зубьев колеса, равное числу заходов червяка. Эти простые наблюдения позволяют записать следующую зависимость для вычисления передаточного числа червячной передачи
. (6.15)
Геометрическая сумма скоростей v1 и v2 равна скорости относительного движения витков червяка по отношению к зубьям колеса. План скоростей, построенный для зацепления, позволяет записать следующие зависимости
Рис. 6.5. Схема скоростей в червячной передаче
. (6.16)
Таким образом, скорость скольжения витков червяка по зубьям червячного колеса является наибольшей по сравнению с тангенциальными скоростями движения витков червяка и зубьев червячного колеса.

## Slide 13
Коэффициент полезного действия з червячного зацепления можно вычислить как КПД винтовой кинематической пары:
при ведущем червяке ; (6.17)
а при ведущем червячном колесе ; (6.18)
где - угол трения в червячной кинематической паре, а f коэффициент трения для материалов витков червяка и зубьев червячного колеса.
При    зо = 0 передача движения от червячного колеса к червяку становится невозможной – происходит самоторможение. Свойство самоторможения обратного движения широко используется в лебёдках и грузоподъёмных механизмах. Однако необходимо отметить, что у таких самотормозящихся механизмов и в прямом направлении передачи движения КПД невелик.

## Slide 14
В червячной передаче сила Fn, действующая со стороны червяка, воспринимается, как правило, не одним, а несколькими зубьями колеса. Однако, также как и в зубчатых передачах, при выполнении расчетов эту силу принято располагать в полюсе зацепления (рис. 6.6, а). Эту силу не трудно разложить по правилу параллелограмма на три взаимно перпендикулярных составляющих Ft1, Fr1 и Fa1. Далее, согласно третьему закону Ньютона устанавливаем, что (рис. 6.6, б) Ft2 = Fa1, Fa2 = Ft1 и Fr2 = Fr1.
Рис. 6.6. Силы в червячной передаче
Тангенциальные силы на червяке и червячном колесе наиболее удобно вычислить через вращающие моменты на соответствующих валах, тогда
(6.19)
И . (6.20)
Радиальные силы на червяке и колесе
. (6.21)

## Slide 15: Материалы и изготовление ЧП.
Витки червяка и зубчатый венец червячного колеса должны иметь достаточную прочность и составлять антифрикционную пару, обладающую высокой износостойкостью и сопротивляемостью заеданию в условиях больших скоростей скольжения при значительных нормальных силах между контактирующими поверхностями.
Для изготовления червяков применяют стали:
1. Качественные среднеуглеродистые марок 40, 45, 50. Из них изготавливают малоответственные червяки. Заготовку перед механической обработкой подвергают улучшающей термической обработке (HRCэ  36). Червяк точат на токарном станке с последующей ручной или механической шлифовкой и полировкой рабочих поверхностей витков.
2. Среднеуглеродистые легированные марок 40Х, 45Х, 40ХН, 40ХНМА, 35ХГСА для изготовления червяков ответственных передач. После предварительной обработки на токарном станке деталь подвергают улучшающей термообработке (HRCэ  45). После термообработки рабочие поверхности витков шлифуют на специальных червячно-шлифовальных станках или непосредственно на токарном станке.
3. Мало- и среднеуглеродистые легированные стали марок 20Х, 12ХН3А, 25ХГТ, 38ХМЮА для червяков высоко­нагруженных передач, работающих в реверсивном режиме. Деталь, изготовленная с минимальным припуском под окончательную обработку, подвергается поверхностной химико-термической обработке (цементация, азотирование и т.п.), после чего закаливается до высокой поверхностной твердости (HRCэ 55…65). Рабочая поверхность витков червяка шлифуется и полируется (иногда шевингуется).

## Slide 16
Зубчатые венцы червячных колёс выполняют обычно литьём из чугуна или бронзы.
Чугунный венец применяется в низкоскоростных открытых и закрытых передачах (vs  2 м/с) (серые чугуны СЧ15, СЧ20; ковкие чугуны КЧ15, КЧ20) и может отливаться за одно целое с ободом червячного колеса при отливке последнего.
Для средних скоростей скольжения (2 < vs  5 м/с) зубчатые венцы червячных колес изготавливают из безоловянистых железоалюминиевых литейных бронз (Бр А9Ж3Л, Бр А10Ж4Н4Л) и латуни. Эти бронзы при высокой механической прочности обладают пониженными антизадирными свойствами, и их применяют в паре с червяками, имеющими шлифованную и полированную рабочую поверхность витков высокой твердости (HRCэ  45).
Для передач с высокой скоростью скольжения (5 < vs  25 м/с) венцы червячных колёс изготавливают из оловянистых бронз (Бр О10Ф1, Бр О10Н1Ф1), обладающих в сравнении с безоловянистыми пониженной прочностью, но лучшими антизадирными свойствами.
Заготовки для бронзовых венцов червячных колёс отливают в землю, в кокиль (металлическую форму) или центробежным литьём. Отливки, полученные центробежным литьём, имеют наилучшие прочностные характеристики.
Заготовка для нарезания зубчатого венца может быть отлита непосредственно на ободе червячного колеса, либо в виде отдельной детали, тогда венец выполняется насадным с закреплением его как от возможности проворота, так и от продольного смещения.

## Slide 17
Критерии работоспособности и допускаемые напряжения ЧП.
В червячном зацеплении наиболее слабый элемент это зуб червячного колеса. Для него возможны все виды разрушений и повреждений, характерных для зубчатых передач: изнашивание и усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев, заедание и поломка зубьев. В червячных передачах чаще возникает износ и заедание. При мягком материале зубчатого венца колеса (оловянистые бронзы) заедание проявляется в виде «намазывания» материала венца на червяк, но в этом случае передача может работать ещё достаточно долго (постепенный отказ). Если же материал венца червячного колеса более твердый (чугун, алюминиево-железистые бронзы), заедание переходит в задир поверхности и провоцирует быстрое разрушение зубьев. Повышенный износ и заедание червячных передач обусловлены большими скоростями скольжения и неблагоприятным направлением скольжения относительно линии контакта витков червяка с зубьями червячного колеса (скольжение вдоль линии контакта на поверхности зуба). Поэтому выбор материала для венца червячного колеса имеет важнейшее значение, и он зависит от скорости скольжения витков червяка по зубьям червячного колеса.

## Slide 18
С целью выбора материала для изготовления зубчатого венца червячного колеса предварительно ожидаемую скорость скольжения vs определяют по эмпирическому выражению
, (7.1)
где vs – скорость скольжения, м/с; n1 – частота вращения червяка, мин-1; T2 –момент сопротивления на червячном колесе, Нм.
Далее материал зубчатого венца червячного колеса выбирают в зависимости от скорости скольжения vs (таблица 7.1.)

## Slide 19
После этого определяют циклическую долговечность передачи
, (7.2)
где n2 – частота вращения червячного колеса, мин-1, Lh – ресурс работы передачи, час (при 300 рабочих днях в году и односменной восьмичасовой работе годовой ресурс составит 3008=2400 часов).
Допускаемые контактные напряжения для оловянистых бронз (группа I) вычисляют из условия обеспечения контактной выносливости материала:
, (7.3)
где H0 – предел контактной выносливости рабочей поверхности зубьев, соответствующий числу циклов нагружения, равному 107. Обычно принимают , где В  предел прочности материала зубчатого венца червячного колеса для разных материалов представлен в табл. 7.1.
ZN – коэффициент долговечности, вычисляемый по соотношению
. (7.4)
Если по расчету циклическая долговечность передачи NH=N  25107, то в зависимость (7.4) следует подставить 25107, что дает ZN  0,67.
CV – коэффициент, учитывающий интенсивность изнашивания зубьев червячного колеса в зависимости от скорости скольжения vs, при vs  3 CV принимают равным 1,11, при vs  8 CV принимают равным 0,8, а в интервале 3<vs<8 он может быть определен по эмпирической зависимости

## Slide 20
. (7.5)
Допускаемые контактные напряжения для безоловянистых бронз (группа II) вычисляют из условия сопротивления заеданию:
. (7.6)
Допускаемые контактные напряжения для чугуна (группа III) определяют также из условия сопротивления заеданию:
. (7.7)
В выражениях (7.3), (7.6) и (7.7) []Н – в Н/мм2 (МПа), vS – в м/с, а большие значения []Н принимают для червяков с твердостью рабочей поверхности витков  45 HRCэ.
После выбора материалов для элементов зубчато-винтового зацепления и определения допускаемых напряжений приступают к прочностному расчету передачи. А допускаемые напряжения изгиба зубьев определяют на стадии проверочного расчета с учетом конкретных параметров передачи.

## Slide 21
Прочностной и тепловой расчет ЧП.
Прочностной расчет червячной передачи включает два основных этапа:
1) проектный расчет, цель которого определение основных геометрических, кинематических и силовых параметров передачи, и
2) проверочный расчет, проводимый для проверки сохранения работоспособности передачи в течение заданного срока работы.
Проектный расчет выполняется по контактным напряжениям, а в основу вывода расчетных формул положены те же исходные зависимости и допущения, что и при расчете зубчатых передач (формула Герца для контакта двух упругих криволинейных поверхностей).
При проектном расчете передачи, предварительно задавшись величиной коэффициента расчетной нагрузки KH = 1,1…1,4 (меньшие значения для передачи с постоянной нагрузкой, большие – для высокоскоростных передач и переменной нагрузки), определяют межосевое расстояние передачи
. (7.8)
Полученное значение межосевого расстояния aw для стандартного редуктора следует округлить до ближайшего стандартного значения (ГОСТ 2144-93; табл. 7.2), для нестандартной червячной передачи – до ближайшего значения по ряду Ra40 нормальных линейных размеров (ГОСТ 6636-69)

## Slide 22
В зависимости от необходимого передаточного числа uн назначают число витков (число заходов) червяка z1 :
при u  14 z1 = 4; при 14  u  30 z1 = 2; при 30  u z1 = 1
По выбранному числу заходов червяка z1 и необходимому передаточному числу uн вычисляют число зубьев червячного колеса
, (7.8)
и полученное значение z2 округляют до ближайшего целого числа.
По принятым z1 и z2 уточняют фактическое передаточное число
, (7.9)
которое может отличаться от необходимого не более чем на 4%.
С целью обеспечения достаточной жесткости червяка определяем ми­нимально допустимое значение коэффициента его диаметра
. (7.10)
В качестве фактического значения коэффициента диаметра червяка q принимаем ближайшую большую стандартную величину (табл 7.3).

## Slide 23
Таблица 7.3
Сочетание модулей m и коэффициентов диаметра червяка q (ГОСТ 2144-93)
Примечание: Допустимо любое сочетание m и q из клеток, соседствующих по горизонтали.
m | q | m | q
2,00 2,50 3,15 4,00 5,00 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 | 8,00 10,00 12,5 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0
6,30 | 8,0 10,0 12,5 14,0 16,0 20,0 | 16,00 | 8,0 10,0 12,5 16,0
 |  | 20,00 | 8,0 10,0

## Slide 24
При проектном расчете межосевого расстояния передачи предварительно задают значение коэффициента расчетной нагрузки KH. При постоянном режиме нагружения KH = 1. При переменной и реверсивной нагрузке его величину можно определить для разных значений z1 и uф по эмпирической формуле
, (7.11)
Таблица 7.4
Коэффициенты для (7.11)
Число заходов червяка z1 | Коэффициенты | 
 | A | B
1 | 0,9662 | 2,5727
2 | 0,9390 | 2,5221
4 | 0,9419 | 1,6737
Далее определяют межосевое расстояние aw (мм) передачи
; (7.12)

## Slide 25
где Т2  в Нм; []H  в МПа.
Полученное значение межосевого расстояния aw следует округлить до ближайшего стандартного значения (ГОСТ 2144-93), иногда допускается для нестандартной червячной передачи округление до ближайшего значения по ряду Ra40 нормальных линейных размеров (ГОСТ 6636-69).
Модуль зацепления вычисляют по зависимости
. (7.13)
Полученное значение округляют до ближайшей стандартной величины модуля m (табл. 7.3). По известному значению модуля m, межосевого расстояния aw, коэффициента диаметра червяка q и числа зубьев колеса z2 определяют необходимую величину коэффициента смещения инструмента
. (7.14)
Если полученный коэффициент смещения x по абсолютной величине превышает 1, то необходимо изменить aw, m, z2 или q и повторить расчет для новых значений, добиваясь, чтобы -1  x  1.

## Slide 26
В передаче, изготовленной со смещением инструмента, делительный и начальный диаметры червяка не совпадают
. (7.15)
По принятым параметрам m, q, z1 и z2 вычисляют все геометрические параметры передачи по представленным ранее формулам. Результаты проектного расчёта собирают в итоговую таблицу, в одном столбце которой представлены геометрические параметры передачи, в другом – их значение: линейных размеров в мм; угловых в десятичных градусах с не менее чем шестью знаками после запятой, либо в градусах, минутах и секундах.
На этом проектная часть прочностного расчета заканчивается (геометрические параметры передачи установлены) и начинается проверочный расчет. В процессе проверочного расчета зубья червячного колеса проверяются на контактную выносливость и на прочность при изгибе. Кроме того, выполняется проверка передачи на сохранение температурного режима при продолжительной работе.

## Slide 27
Фактическая скорость скольжения вычисляется по формуле
. (7.27)
По полученной скорости скольжения vS и выбранной степени точности передачи назначается коэффициент динамической нагрузки KHv, а по числу витков червяка и коэффициенту его диаметра назначают коэффициент деформации червяка Kf (Коэффициенты выбирают по таблицам справочной литературы).
Далее в зависимости от продолжительности работы передачи в течение суток и условий её работы определяют коэффициент режима работы передачи Kр.
Определяют величину коэффициента концентрации нагрузки KH из выражения
(7.28)
или
, (7.28а)
зная коэффициент концентрации нагрузки KH и коэффициент динамической нагрузки KHv, можно вычислить коэффициент расчетной нагрузки KH

## Slide 28
, (7.29)
Проверку передачи на выносливость выполняют по формуле
. (7.30)
Если условие (7.30) не удовлетворяется, необходимо увеличить межосевое расстояние aw и произвести перерасчет передачи. Если же действующие напряжения Н меньше допускаемых более чем на 20%, необходимо уменьшить межосевое расстояние передачи с последующим перерасчетом параметров передачи.
По реальной скорости скольжения vS (м/с) в передаче определяют коэффициент f и угол трения 
, (7.31)
где коэффициенты A, B и C для разных групп материалов представлены в таблице 7.9.

## Slide 29
7.9. Значения коэффициентов формулы (7.31)
Группа материалов | A | B | C | 
I (бронзы оловянистые) | 1,04 | 6,40 | 0,8429 | 
II (бронзы безоловянистые) | 1,64 | 7,60 | 0,9534 | 
III (чугуны) |  |  |  | 

## Slide 30
После этого имеется возможность уточнить КПД передачи. Принимая КПД одной подшипниковой пары равным 0,98, для передачи в целом имеем
. (7.32)
По реальному КПД уточняют вращающий момент на червяке
(7.33)
и вычисляют нагрузки в зацеплении
. (7.34)

## Slide 31
Допускаемые напряжения изгиба для материала венца червячного колеса составляют:
для всех бронз
при нереверсивной (односторонней) нагрузке
; (7.35)
при реверсивной (двухсторонней) нагрузке
; (7.36)
для чугунных венцов
при нереверсивной (односторонней) нагрузке
; (7.37)
при реверсивной (двухсторонней) нагрузке
; (7.38)
где Т, В и Ви – предел текучести, предел прочности и предел прочности при изгибе материала, для которого вычисляются допускаемые напряжения.
Определяют число зубьев эквивалентного прямозубого колеса по формуле
, (7.39)

## Slide 32
Используя которое, коэффициент формы зуба YF2 можно вычислить по эмпирической зависимости
(7.40)
Проверку прочности зубьев червячного колеса на изгиб выполняют по формуле
. (7.41)
Если в результате расчета условие (7.41) не удовлетворяется, то прочность зуба на изгиб можно повысить за счёт увеличения модуля с последующим пересчетом всех геометрических параметров передачи, либо заменой материала венца червячного колеса на другой с более высокими механическими характеристиками.
Высокое тепловыделение в червячной передаче, обусловленное её относительно малым КПД, требует принятия специальных мер для поддержания нормальной рабочей температуры деталей передачи. Допустимая температура масла в корпусе червячного редуктора обычно не должна превышать 70…90С.

## Slide 33
Тепловой расчет червячной передаче базируется на соотношении
(7.42)
где Qвыд – тепловая мощность, выделяемая при работе передачи,
Qотд – тепловая мощность, которую способно рассеять в окружающую среду охлаждающее устройство. Эти мощности могут быть вычислены по формулам
, (7.43)
где P1 – мощность, подводимая к червяку передачи, Aохл – площадь, омываемая охлаждающим агентом (воздух, охлаждающая вода), KТ - коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности, tМ и tо – температура масла в корпусе передачи и охлаждающего агента, соответственно.
При охлаждении потоком воздуха с целью увеличения площади охлаждаемой поверхности её оребряют, причем рёбра должны быть направлены по ходу потока охлаждающего воздуха.
При конвективном охлаждении свободным воздухом коэффициент теплоотдачи KT = 8…17 Вт/м2С, при вентиляторном охлаждении (вентилятор обычно закрепляют на свободном конце вала-червяка) - KT = 20…28 Вт/м2С, при водяном охлаждении - KT = 70…100 Вт/м2С