## Slide 1
ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ (ЦП)

## Slide 2
Конструктивные особенности ЦП.
Определение:
Цепная передача – механизм для передачи вращательного движения между параллельными ва­лами с помощью жестко закрепленных на них зуб­чатых колес – звездочек и охватывающей их многозвенной гибкой связи с жесткими звеньями, называемой цепью.
Рис. 3.1. Цепная передача.
Цепные передачи применяются в машинах общепромышленного и военного назначения: в ДВС для привода кулачковых валов механизма газораспределения; для привода ведущих колес (велосипед, мотоцикл, автогрейдер, дополнительные колеса БРДМ); в приводе лебедки БТР-80; в автомате заряжания пушки БМП-3 и др. механизмах.
Гусеничный движитель гусеничных машин также является цепной передачей специфического назначения, преобразующей вращательное движение ведущего колеса в поступательное движение самой машины.

## Slide 3
Достоинства цепных передач:
1. Возможность передачи движения на достаточно большие расстояния (до 8 м).
2. Возможность передачи движения нескольким валам одной цепью.
3. Отсутствие проскальзывания, а следовательно, и стабильность передаточного отношения при уменьшенной нагрузке на валы и их опоры.
4. Относительно высокий КПД (0,96…0,98 при достаточной смазке).
Недостатки цепных передач:
1. Повышенная шумность и виброактивность при работе вследствие пульсации скорости цепи и возникающих при этом динамических нагрузок.
2. Интенсивный износ шарниров цепи из-за ударного взаимодействия с впадиной звездочки, трения скольжения в самом шарнире и трудности смазки.
3. Вытягивание цепи (увеличение шага) вследствие износа шарниров и удлинения пластин.
4. Сравнительно высокая стоимость.

## Slide 4
Классификация цепей, применяемых в промышленности:
1. тяговые цепи для перемещения грузов по горизонтальной или наклонной поверхности;
2. грузовые цепи для подъема грузов;
3. приводные цепи для передачи движения, чаще вращательного, в цепных передачах.
Наиболее известны роликовые, втулочные и зубчатые приводные цепи. Эти три разновидности стандартизованы.
Рис. 3.2. Конструкция роликовой цепи.
Роликовая цепь (рис. 3.2) состоит из звеньев с наружными пластинами 1, соединенных между собой двумя осями 2, и звеньев с внутренними пластинами 3, которые втулками 4 тоже соединены между собой. Втулки 4 надеты на оси 2 с возможностью вращения, образуя таким образом шарнир цепи. На каждой из втулок 4 сидит свободно вращающийся ролик 5. Цепь обычно проектируется с четным числом звеньев, тогда замыкающим звеном, соединяющим концы цепи в замкнутое кольцо, является звено с наружными пластинами, оси которого могут выниматься и крепятся при сборке разрезной шайбой или шплинтом (рис. 3.2 б). При нечетном числе звеньев цепи для её замыкания применяется специальное звено с разными концевыми частями (рис. 3.2 в).

## Slide 5
Втулочная цепь отличается от роликовой только отсутствием роликов, что несколько снижает массу цепи и позволяет уменьшить шаг между шарнирами звеньев, однако способствует увеличению скорости износа шарниров цепи и снижает КПД цепной передачи.
Пластины роликовых и втулочных цепей изготавливаются из углеродистых или углеродистых легированных сталей (стали 45, 50, 40Х, 40ХН, 30ХН3А и др.) и закаливают до HRCЭ 40…50; оси, втулки и ролики – из мало- или среднеуглеродистых сталей с различной степенью легирования (стали 15, 20, 15Х, 20Х, 20ХН3А, 20ХН4А, 30ХН3А и др.), их подвергают поверхностной химико-термической обработке (цементация, цианирование, азотирование) и закаливают до поверхностной твердости HRCЭ 50…65.
Параметры роликовой цепи, основными из которых являются шаг между геометрическими осями шарниров t и предельная разрушающая нагрузка Fp, стандартизованы (ГОСТ 13568-75). Пример обозначения роликовых цепей: ПР-15,875-22,7-1; 2ПР-15,875-45,4; где первая цифра означает число рядов (для однорядной цепи цифра не ставится), буквы ПР – приводная роликовая, цифра после букв – шаг цепи в мм, следующая цифра – разрушающая нагрузка в кН, последняя цифра – вид исполнения (1 – облегченная цепь, 2 – нормальное исполнение), при наличии только одного исполнения для данного типоразмера цепи последняя цифра не ставится.

## Slide 6
Основные геометрические соотношения в цепной передаче (рис. 3.3).
t  шаг цепи;
a  межосевое расстояние;
d1  делительный диаметр ведущей звездочки;
d2  делительный диаметр ведомой звездочки;
  угол наклона цепной передачи;
f  величина провисания цепи.
Рис. 3.3. Схема цепной передачи.
Межосевое расстояние передачи выбирается в зависимости от шага цепи по следующему соотношению
. (3.1)
В этом выражении меньшие значения коэффициента в правой части соответствуют меньшим передаточным числам и наоборот.
Делительный диаметр d звездочки (диаметр окружности на которой лежат оси шарниров цепи, охватывающей звездочку) также зависит от шага цепи t:

## Slide 7
, (3.2)
где z –число зубьев звездочки.
В свою очередь число зубьев меньшей звездочки (её параметрам присвоим индекс «1») выбирают по эмпирическим соотношениям:
для роликовых и втулочных цепей
при условии z1  13; (3.3)
для зубчатых цепей
при условии z1  17; (3.4)
где u – передаточное число.
Число зубьев большей звездочки с округлением до ближайшего большего нечетного числа. При этом рекомендуется принимать число зубьев большей звездочки не более 120 для роликовых и втулочных цепей и не более 140 для зубчатых цепей.
Длину цепи Lр, выраженную в шагах (число звеньев цепи), для извест­ного межосевого расстояния a можно вычислить по выражению
. (3.5)

## Slide 8
Полученное по выражению (3.5) значение необходимо округлить до ближайшего целого четного числа. При четном числе звеньев цепи и нечетных числах зубьев звездочек будет обеспечен наиболее равномерный износ как самих звездочек, так и шарниров цепи.
Далее по выбранному числу звеньев цепи необходимо уточнить меж­осевое расстояние передачи
. (3.6)
Полученное расчетом по (3.6) значение межосевого расстояния с целью исключения перенатяжения цепи из-за неточностей изготовления и монтажа сокращают на 0,2…0,4%, так чтобы свободная (ведомая) ветвь цепи имела некоторое провисание f (рис. 3.3). Для передачи, у которой угол  наклона межосевой линии к горизонту не превышает 40, величина провисания ведомой ветви цепи , а для передач с углом  .

## Slide 9: Кинематика ЦП.
Рис. 3.4. Схема совместного движения цепи и звездочки.
Среднюю скорость Vц (м/с) цепи в цепной передаче можно определить по выражению
, (3.7)
где ni – частота вращения i-того вала, об/мин; zi – число зубьев звездочки, закрепленной на i-том валу; t – шаг цепи, мм.
Передаточное число u цепной передачи можно выразить через её кинематические и конструктивные показатели
, (3.8)
Передаточное отношение, вычисленное по (3.8) является средним за оборот, но в пределах поворота звездочки на один угловой шаг (2/z) мгновенное передаточное отношение не остается постоянным. Чтобы доказать это обратимся к схеме рис. 3.4.

## Slide 10
Пусть ведущая звездочка, имеющая z зубьев, вращается с угловой скоростью  = const по ходу часовой стрелки. Тогда тангенциальная скорость любой точки, лежащей на делительной окружности может быть найдена по известному соотношению
. (3.9)
Эта тангенциальная скорость всегда может быть представлена горизонтальной Vг и вертикальной Vв составляющими. Cоставляющие тангенциальной скорости звездочки для места входа шарнира цепи во впадину звездочки (на схеме рис. 3.4 левый шарнир на верхней, набегающей, ветви цепи) и для предыдущего шарнира, уже движущегося совместно со звездочкой (на схеме рис. 3.4 правый верхний шарнир) по величине составляют
; ;
где угол  составляет половину углового шага звездочки, то есть

## Slide 11
Динамика и расчет ЦП.
При работе цепной передачи на цепь действуют:
Окружная (тангенциальная для звездочек) сила Ft, участвующая в передаче мощности от ведущей звездочки к ведомой. Эту силу приближенно (то есть в среднем, поскольку её величина колеблется) можно найти по известному выражению
, (3.11)
где T1 – вращающий момент на валу ведущей звездочки, а d1 – делительный диаметр этой звездочки. Усилие это пульсирует в силу изменения расстояния между направлением действия этой силы и осью вращения звездочки. Относительная величина пульсации этой силы Ft, как и пульсация скорости, составит
. (3.12)
Величина пульсации скорости цепи, равная отношению разности этих двух скоростей к средней скорости цепи в этом случае составит
. (3.10)

## Slide 12
Сила предварительного натяжения F0, обусловленная провисанием ведомой ветви цепи
; (3.13)
где q – удельная масса цепи, кг/м; a – межосевое расстояние передачи, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; kf – коэффициент учитывающий условия провисания цепи. Для горизонтальной передачи (=0) kf = 6; для наклонной передачи, у которой 0<45, kf = 3; для вертикальной передачи (=90) kf = 1.
Натяжение FV, от действия центробежных сил на злементы цепи при обегании ими звездочек. Это усилие, также как и в ременной передаче, составит
; (3.14)
Сила FV растягивает цепь по всей её длине, но звездочкам не передается.
В ведущей ветви цепи все эти силы суммируются
. (3.15)

## Slide 13
Порядок расчета роликовой ЦП
Исходные данные:
P2 – мощность, необходимая на выходном валу;
n1 – частота вращения ведущей звездочки (входного вала);
n2 – частота вращения ведомой звездочки (выходного вала).
Алгоритм расчёта:
вычислить передаточное число;
2) назначить число зубьев меньшей (ведущей) звёздочки, соблюдая ограничительное условие z1 13, и вычислить число зубьев большей (ведомой) звёздочки, округлить результат расчёта до ближайшего нечётного числа и проверить по ограничению сверху z2 120;
2а) вычислить фактическое передаточное число uф;
3) по конструктивным параметрам из ГОСТ 13568-97 или из технической литературы выбрать цепь с известным шагом tф и вычислить для неё допустимое давление в шарнире [p]ц по формуле
; (3.17)

## Slide 14
где n1 – частота вращения меньшей из звёздочек, мин-1, t – шаг цепи, мм;
4) проверить шаг выбранной цепи по ограничению снизу
; (3.18)
где Кэ – коэффициент эксплуатации, nr – число рядов цепи;
; (3.19)
где KД – коэффициент динамичности нагрузки (1,2…1,5); KС – коэффициент смазывания,
непрерывное смазывание КС = 0,8;
регулярное капельное -- КС = 1;
периодическое - КС = 1,5;
К - коэффициент наклона передачи,   45 - К = 1,

## Slide 15
 > 45 - ;
KH – коэффициент натяжения цепи,
натяжение смещением оси одной из звёздочек – КН = 1,
оттяжной звёздочкой или нажимным роликом - КН = 1,1,
нерегулируемая передача – KH = 1,25;
- коэффициент сменности
(продолжительности) работы передачи, в котором Tp – время работы передачи в течение суток, часов;
5) вычислить делительные диаметры звёздочек d1 и d2;
6) назначить предварительную величину межосевого расстояния;
7) вычислить необходимое число звеньев цепи и округлить полученное значение до ближайшего чётного числа;
8) уточнить величину межосевого расстояния и назначить провисание свобоной ветви цепи;

## Slide 16
9) определить нагрузку в свободной ветви цепи;
10) вычислить коэффициент запаса цепи по нагрузке по формуле
; (3.20)
где QЦ – паспортное разрывное усилие цепи, а [KЦ] = 3…5 – нормативный коэффициент запаса цепи по разрывному усилию.
При невыполнении неравенства (3.20) необходимо повторить расчёт для цепи с большим или меньшим шагом.

## Slide 17
Лекция окончена. Спасибо за внимание!