## Slide 1: Тема: основы теории и расчет каналоочистителей с цепными рабочими органами.
Рассматриваемые вопросы:
Основные параметры и кинематические соотношения многоковшовых и скребковых рабочих органов поперечного копания.
2. Расчет параметров многоковшового цепного рабочего органа.
Литература:
1. Мажугин, Е. И. Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов: учеб. пособие для вузов / Е. И. Мажугин, А. Л. Борисов, С. Г. Рубец. – Горки: БГСХА, 2018. – 392 с.

## Slide 2: Рис. 1. Схема к пояснению расчета кинематических соотношений для цепного скребкового рабочего органа поперечного копания
1. Основные параметры и кинематические соотношения многоковшовых и скребковых рабочих органов поперечного копания.
С
hн
δс
vц
vа
vп

Угол γ отклонения вектора абсолютной скорости от вектора скорости цепи можно определить по формуле
γ = аrctg (vп / vц). (1)

## Slide 3
величину скорости рабочего передвижения рассчитывают по формуле
vп = Пт / hнLс. (2)
Скорость цепи кинематически определяется с учетом частоты ссыпок zс грунта и шага скребков Тс:
vц = Тсzс. (3)
Подачу на скребок С, можно рассчитать следующим образом
С = vпТс / vц = vп / zc. (4)
Толщина стружки δс, снимаемой боковой кромкой, являющейся режущей кромкой скребка
δс = ссоs γ. (5)
Рис. 2. Форма и размеры стружки
bд
С
γ
Нк
λ
δс
lот
hн
А
Вид А
lот

## Slide 4
Тогда площадь поперечного сечения стружки Ас, срезаемой одним скребком, можно определить по формуле
Ас = hнδс, (6)
а площадь снимаемых наносов Ан – по формуле
Ан = hнLс. (7)

## Slide 5
2. Расчет параметров многоковшового цепного рабочего органа.
Техническая производительность Пт по выносной способности определяется по формуле
Пт = Vкzрkн / kр, (8)
где Vк – геометрическая вместимость ковша;
zр – частота разгрузок.
Категория грунта | Первая | Вторая | Третья | Четвертая
Коэффициент наполнения | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,9
Таблица 1. Определение коэффициента наполнения
kн
Для налипающих грунтов kн уменьшается на 10…25 %, для свободно провисающей цепи – на 5…15 %. При  меньше 40° kн увеличивается в 1,5–2 раза. Для каналоочистителя типа МР-15
kн  0,85.
Расчет параметров обычно начинают с определения необходимой вместимости ковша:
Vк = Птkр / kн zр. (9)
Далее определяется в миллиметрах шаг цепи tц (рис. 3):
tц = (20…25) (10)

## Slide 6
Рис. 3. Обозначения параметров многоковшового цепного рабочего органа поперечного копания
hp
hн
hк
hy
tц
hп
hз
Rк
γз
lо
lк
/// /// /// /// /// /// /// /// ///
Далее определяется шаг ковшей Тк, для чего предварительно назначается скорость цепи в
пределах 0,5…1,4 м/с.
Тогда Тк = vц / zр. (11)
Вместе с тем
Тк = (300…400) (12)
Рассчитанное значение Тк должно быть кратным шагу цепи и подчиняться рекомендации
Тк = (20…25)tц. (13)
Расчетная высота ковша hк для каналоочистителя определяется по соотношению
hк = (3,5…4,5)tц. (14)

## Slide 7
В связи с этим радиус днища ковша определяется конструктивно или принимается примерно равным hк, а высота заслонки hз в миллиметрах задается с учетом обеспечения необходимого зазора между корпусом ковша и заслонкой:
hз = hк – (12…18). (15)
Длина ковша lк у каналоочистителя
lк ≈ hк + 0,5tц. (16)
Расчетная ширина ковша bк принимается:
bк = (6,0…6,5)tц. (17)
Боковые стенки во избежание их трения о грунт (рис. 4, а) отклоняются под углом , рассчитываемым по формуле (1).
Ширину задней части ковша bз можно определить следующим образом:
bз = bк – 2lкtg . (18)
полученное значение bк должно быть больше максимального значения подачи на ковш, рассчитываемой по формуле (4), при условии, что vп = vпmax.
Высота режущей кромки hр (см. рис. 3) должна быть больше или равна толщине наносов hн.
Высоту упора заслонки hу можно принять равной (0,4…0,5)hз, длину присоединительных серег hп – (1,5…1,6)tц, координаты установки оси заслонки lо – (1,8…1,9)tц.

## Slide 8
bк
lк
bз
l1
γ
γ
hн
vп
lк
bк
bз
vц
vп
vц
γк
а б
Рис. 4. Схема к расчету параметров ковша:
а – со сходящимися стенками; б – с параллельными
При использовании ковша с параллельными стенками, показанного на рис. 4, б, рассчитывается ширина ковша по режущей кромке bк по формуле (9) и ширина задней части ковша bз по формуле
bз ≤ bк – 2l1tg , (19)
где l1 – минимальное расстояние от режущей кромки до точки возможного соприкосновения стенки ковша с наносами.
Значение l1 можно определить графически, вычертив контур ковша и отложив на стенке (см. рис. 4) толщину наносов.

## Slide 9
Задний угол режущей кромки ковша к следует принимать на 7…8° больше .
После расчета размеров ковша можно определить его вместимость:
Vк = Kфlкbкhк, (20)
где Кф – коэффициент формы, учитывающий отклонение действительной формы ковша от формы параллелепипеда, равный 0,8…0,9.
Вместимость ковша с подвижным днищем, с учетом того, что при выгрузке оно поворачивается примерно на 90°, а также, что форму ковша можно представить как четверть цилиндра, можно рассчитать по формуле
Vк = πRк2(bк + bз) / 8. (21)
После расчета Vк следует, используя формулу (9), уточнить zр, а по формуле (3) рассчитать соответствующее уточненному значению zр значение скорости цепи. Оно должно находиться в указанных выше пределах.
Расчет основных параметров цепного скребкового рабочего органа. Расчет мощности на привод каналоочистителей с цепным рабочим органом поперечного копания. Расчет сил, действующих на рабочее оборудование. Рассмотреть самостоятельно.