## Slide 1: Тема: Основы теории и расчет машин для скашивания и удаления растительности из каналов.
Рассматриваемые вопросы:
Расчет основных параметров рабочих органов косилок с ротационными режущими аппаратами.
2. Расчет мощности на привод режущего аппарата и сил, действующих на него.
Литература:
1. Мажугин, Е. И. Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов: учеб. пособие для вузов / Е. И. Мажугин, А. Л. Борисов, С. Г. Рубец. – Горки: БГСХА, 2018. – 392 с.

## Slide 2: Рис. 1. Схема к расчету параметров однороторной косилки: а – траектория конца ножа ротора; б – параметры однороторной косилки
1. Расчет основных параметров рабочих органов косилок с ротационными режущими аппаратами.
Скорость передвижения косилки vп при заданной производительности Пт и ширине захвата Вз определяется по формуле
vп = Пт / Вз. (1)
или предварительно принимается в предпочтительных пределах 1,4…2,5 м/с, а при скашивании низкоурожайной мягкостебельной растительности – до 4 м/с. При срезании растительности под водой окружная скорость должна составлять 0,8…0,9 м/с, для однороторных косилок – 0,8…1,2 м/с.
Для однороторной косилки bз = Dр (рис. 1). Обычно значение Dр = 1,2…1,8 м, где Dр – диаметр ротора по концам ножей.
Траекторией конца ножа ротора (рис. 1, а) является трохоида (циклоида).
Dp
а
б
vокр
vп
Т
hp
Dp
Dд

## Slide 3
Шаг трохоиды – подача на оборот T:
Т = vпtоб = vп / nоб, (2)
где tоб – время оборота;
nоб – частота вращения ротора.
Подача на нож
С = Т / zн = Dрvп / vокрzн, (3)
где zн – число ножей.
Высота режущей части ножей hр (рис. 1, б) должна удовлетворять условию hр  С, принимается примерно равной 1,25 С.
При назначении стандартного ножа шириной обычно 90 или иногда 76,2 мм с известной hр при угле с = 24…31° и Dр = Bз уравнение решается относительно zн.
zн  Пт / vокрhр. (4)
Диаметр диска Dд = Dр – 2hр. Для ручных косилок Dр = 0,2…0,3 м.
Условие несоприкосновения концов ножей может быть записано в следующем виде:
Bз  Dр + Dрсоs . (5)
Отсюда
Dр  Вз / (1 + соs). (6)
При известной ширине захвата и с учетом того, что значение  находится в пределах 15…30°, выражение (1) можно использовать для получения зависимости предварительного выбора диаметра ротора по концам ножей. Для указанного диапазона  она имеет следующий вид:
Dр = (0,51…0,54)Вз. (7)

## Slide 4
l
C
Dp
vп
Рис. 2. Схема к определению необходимой величины перекрытия
Тогда легко получить следующую формулу для расчета lп:
lп = Dр – (8)
Эта схема используется для определения необходимой величины перекрытия lп роторов. На рис. 2 выделена зона шириной l, в которой возможен пропуск несрезанных растений. Второй ротор, движущийся параллельно, оставляет такую же зону. Следовательно, минимальная величина перекрытия должна быть равна 2 l.
θ
Bз
е
Dp
lп
vп
Рис. 3. Схема к определению необходимого угла отклонения рабочего органа

## Slide 5
На основании рис. 3. можно получить формулу для расчета необходимого минимального угла :
 = arccos[(Dр – lп – e) / (Dр + е)], (9)
или
 = arccos[(Вз – Dр) / (Dр + е)], (10)
где е – минимально допустимое расстояние между траекториями концов ножей, равное 10…20 мм.
Получив выражение для расчета минимальной величины  и приняв е, можно из формулы (10) вывести следующую формулу для уточненного расчета Dр:
Dр = (Вз – ecos ) / (1 + cos ). (11)
Здесь значение  должно быть больше или равно значению, рассчитанному по формуле (9) или (10), но при этом находиться в диапазоне 15…30°.
Рассчитанные и принятые значения Dр, lп и  должны обеспечивать требуемое значение Вз и расстояние между траекториями концов ножей 10…22 мм.
Ножи двух- и многороторных косилок чаще всего имеют форму, показанную на рис. 4.
Обычно общая длина ножа Lн составляет 120…145 мм, ширина ножа bн – 45…65 мм, длина режущей части hр  С, диаметр отверстия оси dо – 15…22 мм, толщина ножа н – 4,5…6,0 мм. Меньшие значения принимают для многороторных косилок.
Кинематически длина режущей части должна определяться из условия hр  С, однако с учетом того, что при взаимодействии со срезаемой растительностью нож отклоняется назад от радиального положения, длину режущей части следует принимать по условию hр  1,25С.

## Slide 6
Lн
hр
lот
bн
δн
do
αз
Рис. 4. Ножи роторной косилки
Угол заострения з ножа принимается равным 25…32°. Координата центра отверстия lот оси определяется прочностным расчетом, но предварительно может быть принята равной dо.
Диаметр диска (корпуса) Dд (см. рис. 1) принимается по формуле
Dд  Dр – 2hр. (12)
При ударе ножа о неперерезаемый стебель нож отклоняется и уходит под корпус, поэтому диаметр окружности установки осей ножей Dо принимается по следующей рекомендации:
Dо  Dд – bн. (13)
Толщина диска или консоли в зоне установки осей ножей принимается равной 6…8 мм.

## Slide 7
Многороторные косилки имеют режущий аппарат, установленный перпендикулярно к направлению рабочего перемещения. Исходной величиной при проектировании, как правило, является ширина захвата Вз, предопределяемая размерами окашиваемого откоса или мощностью двигателя трактора. Во втором случае значение Вз (рис. 5) можно определить следующим образом:
Вз  Рр.о / Руд, (14)
где Руд – удельная мощность, приходящаяся на единицу ширины захвата, равная 8…14 кВт/м.
Вз
Dp
lп
Рис. 5. схема к расчету основных параметров многороторной косилки
Значение Рр.о находят по рекомендации
Рр.о = Рдв / Кз, (15)
где Рдв – номинальная мощность двигателя, кВт;
Кз – коэффициент запаса мощности, равный 1,4…1,6.
Далее принимается окружная скорость роторов по концам ножей в пределах 50…85 м/с. Меньшие значения принимаются для более жесткой растительности. Число роторов Nр при боковом приводе можно принять по рекомендации
Nр = Вз / (0,45…0,65). (16)
Обычно Nр четное число.

## Slide 8
Ширину захвата согласно рис. 5 определяют следующим образом:
Вз = Dр + (Dр – lп) (Nр – 1). (17)
Ориентировочно
lп = (0,15…0,20)Dр. (18)
Из формулы (17) можно получить с учетом рекомендуемого значения lп формулу для предварительного расчета Dр:
Dр = Bз / [Nр – (0,15…0,20) (Nр – 1)]. (19)
Прочностной расчет редуктора следует вести по наиболее нагруженной паре зубчатых колес, которой является первая от привода. Приближенно Тр рассчитывается по формуле
Тр = Рр.о / ω, (20)
где ω – угловая скорость ротора, соответствующая vокр.
минимально необходимое межосевое расстояние (в мм) передачи можно предварительно рассчитать по формуле
aw ≈ 35 (21)
В формулу (21) Тр необходимо подставлять в (Н∙м).
Значение модуля m предварительно принимают равным 2,5…4 мм.

## Slide 9
2. Расчет мощности на привод режущего аппарата и сил, действующих на него.
На основании анализа современных конструкций получены средние арифметические показатели для косилок разных типов, приведенные в табл. 1, которые можно использовать при проектировании.
Таблица 1. Удельные показатели косилок разных типов
Тип | Удельная масса, кг/м | Удельная мощность, кВт/м
Барабанные косилки-измельчители Master Cut | 337,1 | 15,94
Многороторные | 232,6 | 14,8
Косилки Corto | 287 | 14,45
Дорожные многороторные | 491,5 | 23,75
Прицепные трехсекционные косилки-измельчители | 479,0 | 12,0
Кроме того, для косилок других типов можно для предварительных расчетов воспользоваться следующими рекомендациями. Для однороторных косилок массу рабочего оборудования без противовесов можно ориентировочно определить по зависимости
mр.о = (330…390)Вз; (22)
для двухроторных–
mр.о = (237…410)Вз; (23)
для многороторных–
mр.о = (220…250)Вз. (24)

## Slide 10
При тяговом и статическом расчетах у многороторных косилок с четным количеством роторов за счет встречного вращения силы резания также уравновешиваются. Поэтому основными учитываемыми силами являются силы тяжести и сила трения режущего аппарата о грунт, направленная в сторону, противоположную рабочему перемещению, и рассчитываемая по формуле
Fтр = f1Gр.асоs , (26)
где Gр.а – сила тяжести режущего аппарата.
Местом приложения этой силы можно считать середину ширины захвата режущего аппарата. Если режущий аппарат связан с рукоятью или стрелой рабочего органа без промежуточного звена, формулу (26) следует скорректировать с учетом того, что часть силы тяжести рукояти и стрелы воспринимается опорной поверхностью режущего аппарата, а также сместить место приложения силы трения.
Однороторные косилки с полунавесной схемой агрегатирования опираются на землю на одну или две лыжи (рис. 6).
Fz
Fy
Fy
Fокр
Fокр
R1
Fтр
ω
Fx
Gp.o
Gp.o
0
Рис. 6. Схема сил, действующих на однороторный рабочий орган

## Slide 11
Окружная сила резания Fокр действует параллельно откосу поперек направления рабочего передвижения. Ее направление зависит от направления вращения ротора и может быть противоположным, указанному на рис. 6.
Значение силы Fокр рассчитывается по формуле
Fокр = Рр.о / vокр. (27)
Сила трения лыжи о грунт определяется по формуле
Fтр = f1R1, (28)
где R1 – реакция грунта на лыжу, определяемая обычно из суммы моментов сил относительно присоединительного шарнира О.
После расчета перечисленных сил определяются реакции в присоединительном шарнире.
У трехроторного рабочего аппарата обычно окружные силы на двух роторах взаимно уравновешиваются и учитывается только Fокр, приложенная к одному ротору. Ее значение можно определить по формуле
Fокр = Рр.о / 3 vокр. (29)
Расчет Fтр выполняется так же, как и для многороторной косилки.
Кинематика и расчет основных параметров сегментно-пальцевых и сегментных режущих аппаратов рассмотреть самостоятельно.