## Slide 1: Тема: Основы теории и расчет дренопромывочного оборудования.
Рассматриваемые вопросы:
Расчет основных параметров реактивной головки и шланга.
2. Гидравлические расчеты.
Литература:
1. Мажугин, Е. И. Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов: учеб. пособие для вузов / Е. И. Мажугин, А. Л. Борисов, С. Г. Рубец. – Горки: БГСХА, 2018. – 392 с.

## Slide 2
1. Расчет основных параметров реактивной головки и шланга.
Расчетная схема к определению основных параметров реактивной головки и шланга дренопромывочной машины приведена на рис. 1.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
vг
v1
v2
Dдр
Dг
Dшл
dшл
Рис. 1. Расчетная схема к определению параметров реактивной головки и шланга
В таком случае расход воды через сопла головки Qг можно определить из условия обеспечения необходимой скорости течения воды в зазоре между дреной и шлангом по формуле
Qг = (Dдр2 – Dшл2)v2 / 4, (1)
где Dдр – внутренний диаметр дрены;
Dшл – наружный диаметр шланга;
v2 – скорость движения воды в зазоре между дреной и шлангом.
Значение Dдр обычно превышает 30 мм и указывается в задании на проектирование.

## Slide 3
шланги изготавливают из гладких полиэтиленовых или резиновых труб. Внутренний диаметр шланга dшл (в мм) можно определить по формуле
dшл  10 . (2)
В формулу (2) Dдр подставляют в сантиметрах.
Размер dшл желательно согласовывать со стандартным и принять толщину стенки δст (в мм), ориентируясь на зависимость
δст  . (3)
Таблица 1. Основные характеристики дренопромывочных машин
Марка машины | Рабочий напор, МПа | Подача насоса, л/мин | Внутрен- ний диа- метр шланга, мм | Длина промываемой дрены, м | Максималь- ный диаметр промываемых дрен, мм | Масса без трактора и цистерны, кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Д-910 и МР-18 | 2 | 85 | 20 и 26 | 120 и 150 | 200 | 650
ДП-10 | 10 | 120 | 25 | 200 | 500 | 2400 с цистерной
ПДТ-125 | 1,8 | 630 | 38 | 125 | 250 | 1050
АДПН-250 | 1 |  | 25,4 | 275 | 250 | –
УПД-120 | 5 | 120 | 17 | 300 | 250 | 730
Senior | 6 | 125 | 27 | 300 | – | 660
S-S Enginering Type-Professional | 3,5 | 140 | 27 | 300 | 300 и 600 | 500
S-S Enginering Type-MD | 5 | 120 | – | 100 | 200 | 250
S-S Enginering Type-MD80 | 8 | 164 | – | 100, 150, 200, 300 | 250 | 300

## Slide 4
При условии полного заиления дрены или ее заполнения отложениями и дренируемой водой, что в качестве расчетной модели можно также рассматривать как полностью заиленную дрену, значение v1 рассчитывают следующим образом:
v1 = (Qгр + Qп) / Ащ, (4)
где Qгр – производительность дренопромывочной машины по грунту;
Ащ – площадь поперечного сечения круговой щели между дренажной трубкой и головкой.
Значение Qгр при полностью заиленной дрене можно рассчитать по формуле
Qгр = Dдр2vг / 4, (5)
где vг – рабочая скорость продвижения головки вдоль дрены.
Предварительно vг можно принять равной 0,1…0,2 м/с, а при принудительном проталкивании шланга по дрене – до 0,5 м/с.
Очевидно, что Ащ в формуле (4) рассчитывается как площадь кольца:
Ащ = (Dдр2 – Dг2) / 4. (6)
Учитывая необходимое соотношение скоростей v1 и v2, а также формулы (1)–(6), можно записать:
4 ( Dдр2 vг / 4 + Qп) /  (Dдр2 – Dг2)  v2. (7)
Отсюда
Dг  (8)
Головки, предназначенные для промывки дрен, более 5 % поперечного сечения которых заилены, имеют обычно одно фронтальное отверстие и 2–8 задних. Расчетная схема головки типичной конструкции приведена на рис. 2.

## Slide 5
dп
Dг
αз
dз
Рис. 2. Расчетная схема к определению параметров реактивной головки
Диаметр переднего отверстия dп обычно находится в пределах 1,5…3 мм, диаметр задних
отверстий dз зависит от их числа nот. Для обеспечения минимальной энергоемкости процесса
промывки при выборе диаметра задних отверстий головки, предназначенной для промывки дрен
диаметром менее 10 см, можно воспользоваться данными табл. 2, если принято dп  1,5 мм.
Таблица 2. Рекомендуемые диаметры задних отверстий промывочной головки
Число отверстий | 2 | 3 | 6
Диаметр отверстия, мм | 2,7…3,7 | 2,2…2,7 | 1,0…1,5
Размер dп можно предварительно оценить из условия обеспечения необходимой скорости
истечения струй vи:
dп = . (9)
Далее следует определить необходимую суммарную площадь задних отверстий Аз, имея в виду, что расход через них Qз = Qг – Qп.
Значение Аз рассчитывают по формуле
Аз = Qз / vи. (10)

## Slide 6
2. Гидравлические расчеты.
По мере движения воды к отверстиям реактивной головки давление падает. Уравнение для расчета общих потерь напора Ноб (в м) на пути от насоса до выхода воды из промывочной головки можно записать в следующем виде:
Ноб = hкzк + hв + Ншл + hшт, (11)
где hк – потери напора в колене трубопровода;
zк – число колен;
hв – потери напора в вентиле;
Ншл – потери напора по длине шланга;
hшт – потери напора в штуцере.
Рекомендуется принимать hк = hшт = 0,3…0,5, hв = 5 м.
Расчет Ншл выполняется по формуле
Ншл = Qг2Lшл / K2, (12)
где K – модуль расхода (расходная характеристика шланга). Значение K можно определить по табл. 3.
Таблица 3. Значения модуля расхода для круглых труб
dшл, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
K, л/с | 0,18 | 0,53 | 1,12 | 2,06 | 3,26 | 6,97 | 12,55
Согласно В. Г. Пескову и др., потери напора по длине шланга можно определить по формуле
Ншл = 0,0827λсQг2Lшл / dшл5, (13)
где λс – коэффициент сопротивления трению по длине трубопровода, равный 0,0163…0,017.

## Slide 7
Для расчета скорости истечения и уточнения расхода через круглые отверстия можно воспользоваться следующими формулами:
Qп = ; (14)
Qз = , (15)
где μ1 и μ2 – коэффициенты расхода для переднего и задних отверстий соответственно. При форме отверстий с коническим входом можно принять μ1 ≈ 0,82, μ2 ≈ 0,79;
Нн – напор, создаваемый насосом, м.
Если в процессе проектирования не был принят насос с известными характеристиками, то на этой стадии, используя любую из формул (14) или (15), можно получить выражение для расчета необходимого напора насоса. Например, для переднего отверстия имеем:
Нн = Ноб + 8Qп2 / (gμ12π2d14). (16)
После расчета Нн и выполнения при необходимости его согласования с характеристикой насоса по формулам (14) и (15) уточняются значения Qп и Qз и определяется Qг как их сумма. Затем пересчитываются и определяются значения скоростей истечения.
Скорости истечения через переднее vи1 и заднее vи2 сопла можно рассчитать по следующим формулам:
vи1 = 4Qп / πd12; (17)
vи2 = 4Qз / nотπd22. (18)
Рассчитанные скорости должны быть в пределах 30…55 м/с. При невыполнении этого условия могут быть изменены Нн, d1, d2 или nот. При этом следует обеспечивать соблюдение рекомендаций по значениям требуемых скоростей течения жидкости в дрене.

## Slide 8
Расчет реактивной силы Fр, создаваемой струей жидкости, выполняется для переднего отверстия по формуле
Fр1 = Qпρvи1, (19)
для заднего отверстия–
Fр2 = Qзρvи2соs αн. (20)
Реактивная сила Fп, проталкивающая головку в дрене, определяется как разность этих сил, т. е.
Fп = Fр2 – Fр1. (21)
Перемещению шланга препятствует главным образом сила трения движущейся в дрене воды о шланг, если шланг в дрене не изогнут. Данное сопротивление, выраженное в виде потери напора на трение Нтр, для заполненной дрены можно найти следующим образом:
Нтр = (Qг + Qгр)2Lв / (K2 – K1)2, (22)
где Lв – длина шланга, введенного в дрену;
K1 – модуль расхода для шланга, принимаемый по табл. 3 для диаметра равного внешнему диаметру шланга;
K2 – модуль расхода для дрены, принимаемый по табл. 3 для диаметра равного внутреннему диаметру дрены.
Условием перемещения шланга вдоль дрены является следующее неравенство:
Fп ≥ Fпр, (23)
где Fпр – сила, препятствующая поступательному перемещению шланга.

## Slide 9
Для неподвижной головки ее можно найти по формуле
Fпр = Рпр / v2, (24)
где Рпр – мощность, требуемая на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих при продвижении шланга по дрене.
Данную мощность рассчитывают по формуле
Рпр = (Qг + Qгр)ρgНтр. (25)
При неподвижной головке
Рпр = QгρgНтр. (26)
На основании неравенства (25) можно получить выражение для расчета предельной длины шланга, который, при принятых условиях, реактивными силами будет продвинут в дрену:
Lшл = Fп(K2 – K1)2 / (ρgQг3). (27)
Расчет основных параметров барабана. Расчет мощности на привод водяного насоса. рассмотреть самостоятельно.